Miasto Kalisz

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania pn.:

### „ Dostawa pięciu sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych 
na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu:
Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”.

Specyfikację zatwierdzono:

dnia .....................2009 roku

1.	Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego.

Miasto Kalisz z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Główny Rynek 20,

Godz. pracy:

Poniedziałek- Piątek : 730 – 1530

NIP: 618-001-59-33, Regon : 250855877

Strona www: www.kalisz.pl lub www.bip.kalisz.pl

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia :

Adres: Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego 
 w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Telefon: 062 50 49 788

Faks: 062 50 49 745

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

3.	Informacje ogólne.

3.1	Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Miasto Kalisz,

- „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji
i ustawy,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt 4,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę
w sprawie wykonania Zamówienia,

- „Operator” – podmiot dysponujący zakupionymi autobusami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

3.2	Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3	Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4.	Opis przedmiotu zamówienia.

    - Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu fabrycznie nowych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów o długości od 11,5 m do 12,5m, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2010 roku, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej.

Zakup autobusów realizowany jest zgodnie z zadaniem inwestycyjnym
pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schematu II „Zakup nowego taboru
w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  - Szczegółowe wymagania techniczne Zamawiającego dotyczące oferowanych autobusów, realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku do SIWZ – formularz „Opis techniczno-eksploatacyjny”. Formularz ten wypełnia Wykonawca według wskazówek zawartych w SIWZ i dołącza do oferty na potwierdzenie spełniania przez oferowane autobusy wymagań Zamawiającego.

  - Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą za dostawę przedmiotu 
zamówienia oraz szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również
w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

  - Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| przedmiot główny |  |
| --- | --- |
| 34.12.14.00-5 | Autobusy niskopodłogowe |
| przedmiot dodatkowy |  |
| 34.12.11.00-2 | Autobusy transportu publicznego |

4.5 Minimalne warunki gwarancji liczone od daty przekazania autobusów:

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję) – 120 miesięcy,

- na powłoki lakiernicze – 60 miesięcy,

- na cały autobus (z wyłączeniem ppkt a) i b) – 24 miesiące, bez limitu przebiegu.

- Gwarancje, o których mowa w pkt 4.5 SIWZ, nie dotyczą wyposażenia takiego jak: sterownik tablic i kasowników, kasa fiskalna, tablice kierunkowe, kasowniki, radioodtwarzacz, radiotelefon, opony, akumulatory. Na wymieniony sprzęt obowiązywać będzie gwarancja fabryczna producentów.

- Autobusy muszą posiadać:

- aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2005r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zm.);

- certyfikaty potwierdzające, że wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniają warunek niepalności;

- certyfikat zgodności silników oferowanych autobusów z wymogami normy 
EURO-5.

- Oferowane autobusy muszą być tej samej marki i jednego typu oraz posiadać takie samo wyposażenie, podzespoły, zastosowane części i parametry techniczne
i winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz.U.z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).

5.	Termin wykonania zamówienia.

Dostawa autobusów nastąpi nie później niż do 31.05.2010 r.

6.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.:

- wykażą w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres działalności był krótszy - w tym okresie należyte wykonanie co najmniej jednej dostawy obejmującej minimum 5 autobusów oferowanej marki na rynek państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:

- wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 3 mln złotych,

- wykażą, że posiadają (aktualne przynajmniej na dzień składania ofert) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN;

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt 9.1. SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”.

9.3	Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) musi samodzielnie spełnić warunki, o których mowa
w pkt 9.1.1 i 9.1.4. SIWZ. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego w stosunku do oferowanych dostaw.

Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

10.1.	oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik do SIWZ, patrz także pkt 28;

10.2.	aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*;

10.3.	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*;

10.4.	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*;

10.5.	aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert*;

10.6.	wykazu należycie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności był krótszy - w tym okresie dostaw autobusów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2 a) – wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);

10.7.	dokumentów potwierdzających, że wykonane (zrealizowane) dostawy wyszczególnione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.6. SIWZ zostały wykonane należycie. Wykonane dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 10.6. SIWZ, a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenie ofert;

10.8.	informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 3 mln złotych – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

10.9.	polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (przynajmniej na dzień składania ofert);

10.10. formularza „Opis techniczno-eksploatacyjnego” według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (formularz „Opis techniczno-eksploatacyjny” ;

10.11 wykazu materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz
z podaniem PN-EN;

10.12  szczegółowej kompletacji oferowanego autobusu (o długości od 11,5 m do 12,5 m) zawierającej markę i model oferowanego autobusu (zdjęcia oferowanego autobusu), a także rysunek (szkic) przedstawiający rozmieszczenie siedzeń oraz miejsc mocowania wózka inwalidzkiego, kasowników, tablic kierunkowych.

Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej
w pkt 10.

Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ.

Wszystkie kartki złożonej oferty i dołączonych do niej dokumentów powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do „Formularza oferty”. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o którym mowa w pkt 10.2-10.5, 10.7-10.9 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.).

11.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.	Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub faksem – wyłącznie na nr faksu 062 50-49-745, z zastrzeżeniem pkt 11.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

11.2.	Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych. W przypadku gdy ustawa lub rozporządzenie wydane na jej podstawie wymaga, aby składane przez Wykonawcę dokumenty po otwarciu ofert miały formę pisemną (tj. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) Zamawiający dopuszcza ich przekazanie faksem pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie – np. dostarczenia drogą pocztową.

11.3.	Korespondencję należy kierować na adres: Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A, 
62-800 Kalisz.

11.4.	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Matysiak, tel. 062 50-49-788.

11.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

12.	Wadium.

- Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Bank Zachodni WBK I O/Kalisz 41 1090 1128 0000 0000 1201 7217 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy WKEG. 3410-02/09”.

- W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

- Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

12.6	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

12.7	Kserokopie dowodu wpłaty wniesienia wadium np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego, czy kserokopie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

12.8	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami
w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

13.	Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik do SIWZ.

14.2.	Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

- wypełniony formularz oferty;

- dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 12;

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 14.8 i 14.10 i 14.11 – pełnomocnictwa oraz w pkt 29 - jeśli dotyczy.

14.3.	Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć
(np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.

14.4.	Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

14.5.	Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę pięciu sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

14.6.	Formularz oferty, wszystkie dokumenty i oświadczenia, złożone wraz z ofertą, winny być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

14.7.W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, kopia ta winna być
potwierdzona własnoręcznym podpisem, datą i dopiskiem „za zgodność
z oryginałem”, przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, za wyjątkiem pełnomocnictw – patrz pkt 14.8 i 14.10 SIWZ. Dokumenty
i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski, potwierdzonym własnoręcznym podpisem i dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

14.8.	Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za osobę/by uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający zaleca, aby kierować się następującymi zasadami:

14.8.1.	Za osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

- osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub

- osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel lub

- inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b).

Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

14.8.2.	Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

- właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.10.

lub

- działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

14.9.	W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty”, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

14.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto:

- wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);

- załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika,
o którym mowa w ppkt a).

Dokument ten (np. pełnomocnictwo) podpisany przez reprezentanta każdego 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt 14.8.1.) powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, składania oświadczeń woli itd.);

- przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

14.11.	W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnictwa, zakresu jego umocnienia – o ile informacje te nie wynikają
z innych dokumentów dołączonych do oferty.

14.12. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności
w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w 14.8.1 c) i 14.10 b), czy 14.11. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

15.	Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

15.1.	Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

15.2.	W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3.	Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4.	Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu formy pisemnej (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

16.1	Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2009r. do godz. 12:00, 
wyłącznie w sekretariacie Wiceprezydenta Miasta Kalisza (pok. nr 6) mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1A w Kaliszu (wejście A). Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

16.2	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2009r. o godz. 12:15, w pok. nr 36 mieszczącym się na I piętrze budynku Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1A w Kaliszu (wejście B).

17.	Opis sposobu obliczenia ceny.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób i zgodnie ze wskazówkami zawartymi w „Formularzu oferty”.

- Ceny należy podać w PLN z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

  - Cena oferty obejmuje całkowity koszt nabycia autobusów oraz wszelkie inne koszty i opłaty za rzeczy i świadczenia, które będą poniesione w związku
z zawarciem umowy dostawy i umów licencyjnych, udzieleniem gwarancji, świadczeniem usług serwisowych dotyczących wszystkich autobusów wraz
z wyposażeniem. Zamawiający nie może być zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

  - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie poniższych kryteriów
 o następującej wadze w łącznej ocenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena – C | 70 % |
| 2. | Parametry techniczno-eksploatacyjne autobusu – T | 20 % |
| 3. | Warunki gwarancji i serwisu – G | 10% |

Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty.

Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona przez jego wagę zgodnie z poniższym wzorem:

R = 0,70 x C + 0,20 x T + 0,10 x G

gdzie: C, T , G- wartości punktowe poszczególnych kryteriów:

C - cena,

T –parametry techniczno-eksploatacyjne autobusu,

G - warunki gwarancji i serwisu.

- Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:

    - Kryterium - cena (C)

Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

cena oferty najtańszej

---------------------------------------- x Kp x Wc

cena oferty badanej

gdzie:

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100

Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 70%

    - Kryterium - parametry techniczno-eksploatacyjne autobusu (T).

Oferta oceniana będzie w podkryteriach od T.1. do T.5. Suma punktów (T suma) uzyskanych w poszczególnych podkryteriach stanowić będzie ocenę oferty we wskazanym kryterium.

T suma = T.1 +T.2 + T.3 + T.4 + T.5

| L.p. | Nazwa badanego parametru (podkryterium) | Max. liczba punktów | Metodologia oceny Uszczegółowienie zastosowanego parametru | Liczba pkt do uzyskania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia | 20 | Profile ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN 10088, z aluminium lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów | 20 |
|  |  |  | Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej w zamkniętym cyklu technologicznym | 10 |
|  |  |  | Inne | 0 |
| T.2 | Materiał poszycia zewnętrznego autobusu | 20 | Stal nierdzewna (odporna na korozję) 1.4003 wg PN-EN – 10088 lub aluminium, tworzywa sztuczne i ich kompozyty | 20 |
|  |  |  | Stal zabezpieczona antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej w zamkniętym cyklu technologicznym, blachy obustronnie ocynkowane | 10 |
|  |  |  | Inne | 0 |
| T.3 | Moment obrotowy silnika | 20 | Powyżej 1000 Nm | 20 |
|  |  |  | Od 900 Nm do 1000 Nm | 10 |
|  |  |  | Poniżej 900 Nm | 0 |
| T.4 | Sposób uzyskiwania normy EURO 5 / EEV | 20 | Bez stosowania dodatkowych substancji (EGR) | 20 |
|  |  |  | Inna | 0 |
| T.5 | Dzielona szyba czołowa | 20 | Dzielona w pionie | 20 |
|  |  |  | Inna | 0 |

Ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli zamieszczonej w „Formularzu Oferty”. Wpisanie do kolumny „Parametr oferowany przez Wykonawcę” zamieszczonej w „Formularzu Oferty” tabeli słowa „TAK” oznacza, że oferowany autobus posiada wymienione tam cechy / parametry, co wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w tabeli powyżej.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

T suma x Kp x Wt

gdzie:

T suma  – suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach od T.1. do T.5

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100

Wt – waga procentowa dla kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne autobusu” = 20%.

    - Kryterium – warunki gwarancji i serwisu (G)

Oferta oceniana będzie w podkryteriach od G.1. do G.3. 
Suma punktów (G suma) uzyskanych w poszczególnych podkryteriach stanowić będzie ocenę oferty we wskazanym kryterium.

G suma = G.1. + G.2. + G.3.

Minimalne wymagania dotyczące okresów gwarancji Zamawiający określił w pkt 4.5 SIWZ i nie podlegają one ocenie punktowej (wymóg minimalny).

Za wydłużone okresy gwarancji przez Wykonawcę w stosunku do okresów gwarancji określonych w pkt 4.5 SIWZ (wymogów minimalnych) będą przyznawane punkty (maksimum 100 punktów), których wyliczenie nastąpi, na podstawie następujących zasad:

a) G.1. wydłużony okres gwarancji (liczony w miesiącach - nie więcej jednak niż ogółem 180 m-cy)* na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkielet nadwozia i podwozia (minimum
w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających
z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję) - maksymalnie 25 punktów liczone wg wzoru:

wydłużony okres oferowany

G.1 = ---------------------------------------- x 25 pkt

180

b) G.2. wydłużony okres gwarancji (liczony w miesiącach – nie więcej jednak niż ogółem 96 m-cy)* na powłoki lakiernicze - maksymalnie 25 punktów liczone wg wzoru:

wydłużony okres oferowany

G.2 = ---------------------------------------- x 25 pkt

96

c) G.3. wydłużony okres gwarancji (liczony w miesiącach – nie więcej jednak niż 36 miesięcy)* na cały autobus – maksymalnie 50 
punktów liczone wg wzoru:

wydłużony okres oferowany

G.3 = ---------------------------------------- x 50 pkt

36

*) nie więcej niż (...) miesięcy oznacza maksymalne okresy gwarancji, za jakie Zamawiający będzie przyznawał punkty.

Ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w „Formularzu Oferty”.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

G suma x Kp x Wg

gdzie:

G suma  – suma punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach od G.1. do G.3

Kp – współczynnik proporcjonalności = 100

Wg – waga procentowa dla kryterium „warunki gwarancji i serwisu” = 10%

Okresy gwarancji będą liczone od dnia przekazania autobusów Zamawiającemu.

18.3.	Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.

19.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.1	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie, miejscu podpisania umowy.

19.2	W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”
ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie
(po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych) i winno być wniesione przed
zawarciem umowy.

20.2	Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych
w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla
z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

20.3	Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto Urzędu
Miejskiego w Kaliszu, Bank Zachodni WBK I O/Kalisz 79 1090 1128 0000 0000
1201 7212 z dopiskiem „Zabezpieczenie, nr sprawy WKEG. 3410-02/09”.
Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną
przez Zamawiającego, datę uznania rachunku.

20.4	Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego (spełniającego wymogi, o których mowa w pkt 12.6, 20.5 SIWZ), dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

20.5	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub
poręczenie), powinno ono obejmować okres wykonania zamówienia (w tym udzielony okres gwarancji jakości) oraz umożliwiać zwrot części zabezpieczenia zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby przedłożony przez Wykonawcę dokument stanowiący zabezpieczenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości był ważny na okres krótszy niż udzielona gwarancja pod warunkiem, że Wykonawca zobowiąże się do zachowania ciągłości ważności zabezpieczenia w całym okresie udzielonej gwarancji jakości np.: poprzez wniesienie nowego dokumentu przed upływem ważności poprzednio wniesionego.

20.6	Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

21.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

21.1	Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

21.2	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

22.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

23.	 Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

25.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

26.	Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28. Składanie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia – składających ofertę wspólnie.

Zaleca się, aby Wykonawcy składający ofertę wspólnie złożyli wyżej wymienione oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

- złożenie jednego oświadczenia przez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpis składa występujący w ich imieniu pełnomocnik,

- złożenie jednego wspólnego oświadczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. w treści oświadczenia należy wymienić nazwy, adresy wszystkich Wykonawców, a podpisy składają upełnomocnieni reprezentanci każdego z Wykonawców.

29. Podwykonawstwo - podwykonawcy

29.1 Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

29.2	Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu prac, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

29.3 Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 29.1. Wykonawca może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Załączniki:

      - Projekt umowy.

      - Formularz oferty – do wypełnienia.

      - Opis techniczno-eksploatacyjny - do wypełnienia.

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – do wypełnienia.

      - Doświadczenie zawodowe (wykaz wykonanych dostaw) – do wypełnienia.

Załącznik do SIWZ

Umowa nr ................... (projekt)

Zawarta w dniu ................................. 2009 roku pomiędzy Miastem Kalisz, z siedzibą

w Kaliszu Główny Rynek 20, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym

a: .............................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwaną/nym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (WKEG.3410-02/09) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa pięciu fabrycznie nowych autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych marki ........... typu .......... o długości ............ wyprodukowanych przez jednego producenta w 2010 roku, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego
w Kaliszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” Schematu II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 2.

Termin dostawy autobusów : do 31.05.2010r.

§ 3.

- Odbiór autobusów nastąpi jednorazowo, w dniu roboczym, uzgodnionym z Wykonawcą na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, doręczonego Zamawiającemu co najmniej na trzy dni robocze przed proponowanym terminem odbioru, nie później jednak niż w terminie wskazanym w § 2 umowy.

  - Odbioru (przekazania) autobusów dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności odbioru (przekazania) autobusów sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.

- Odbiór pojazdów nastąpi na wskazany przez Zamawiającego adres. Wykonawca dostarczy pojazdy na swój koszt oraz ryzyko.

- W trakcie odbioru pojazdów Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty (w tym wyciąg ze „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu”) umożliwiające ich zarejestrowanie.

§ 4.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu (lub wskazanemu przez Zamawiającego-
w okresie gwarancji - Operatorowi) okresów gwarancji liczonych od daty przekazania Zamawiającemu autobusów odpowiednio:

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję) – ........... miesięcy,

- na powłoki lakiernicze – ........... miesięcy,

- na cały autobus (z wyłączeniem ppkt a) i b) – ............ miesiące, bez limitu przebiegu.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do usunięcia wad każdego z autobusów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. W przypadku przekroczenia w/w terminu naprawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. Okres gwarancji zostanie wydłużony o czas przebywania pojazdu w naprawie.

- W przypadku trzykrotnie powtarzających się napraw tego samego rodzaju oraz napraw wynikających z wad konstrukcyjnych lub wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację autobusu, Zamawiający może żądać wymiany autobusu na nowy, wolny od wad. Termin realizacji wymiany autobusu nie może przekroczyć 30 dni od daty uznania reklamacji.

- Wykonawca zobowiązany jest odebrać autobus do naprawy, naprawić i dostarczyć go po naprawie do siedziby Operatora, w czasie przewidzianym w katalogu standardowych czasów napraw na daną operację zwiększonym o 24 godziny na czynności organizacyjne związane
z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgłoszenia reklamacji faksem lub mailem. 
W przypadku konieczności dojazdu autobusu do serwisu Wykonawcy – koszty dojazdu
w okresie gwarancji do siedziby producenta lub wskazanego punktu serwisowego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca winien zabezpieczyć w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż.........dni roboczych, licząc od momentu wpłynięcia zamówienia, dostępność i dostawę loco magazyn Operatora wszystkich części zamiennych (wszystkich części nadwozia, zespołów i podzespołów zamontowanych w autobusie). Koszty transportu części w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępności części zamiennych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusów przez okres min. 10 lat od daty zakończenia okresu gwarancji całopojazdowej na autobusy, będące przedmiotem umowy.

- Z gwarancji wyłączone są : bezpieczniki, żarówki, materiały eksploatacyjne, wkłady filtrów, ogumienie po przebiegu 150 tys. km, akumulatory (gwarancja producenta), szkło (przy uszkodzeniach mechanicznych).

§ 5.

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- pięć sztuk instrukcji obsługi autobusu w formie papierowej (książka), po 1 sztuce wraz z każdym dostarczanym autobusem;

- dwa komplety instrukcji serwisowych i konserwacji autobusów;

- dwa komplety katalogów części zamiennych.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z dostawą 1 kpl. testerów i/lub programów warsztatowych (w języku polskim), niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej autobusów i ich zespołów lub do realizacji tych zadań innymi równoważnymi metodami, w tym:

- silnika;

- skrzyni biegów,

- pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu
(np.: zespołu wskaźników dostarczających informacji kierowcy, funkcji pojazdu:  regulacji prędkości pojazdu i prędkości obrotowej biegu jałowego silnika, wyłączania silnika, pracy wycieraczek szyby przedniej, itd.) w sytuacji, gdy diagnostyka taka jest przewidziana.

3. Wykonawca przekaże instrukcje serwisowe i konserwacji autobusu oraz katalogi części zamiennych. Instrukcje muszą być sporządzone w języku polskim, w formie tradycyjnej (papierowej). Odnośnie instrukcji serwisowej i konserwacji autobusu oraz katalogu części zamiennych dopuszczalna jest także forma elektroniczna - płyty CD lub DVD.

4. Wykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację instrukcji serwisowych i konserwacji oraz katalogów części zamiennych.

5. Wykonawca po dostarczeniu autobusów przeszkoli na własny koszt w siedzibie Operatora 10 kierowców w zakresie zasad prowadzenia autobusów.

6. Wykonawca przeszkoli na własny koszt 10 pracowników zaplecza technicznego
w zakresie zasad obsługi i naprawy pojazdów oraz udzieli Operatorowi autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo - naprawczych.

7. Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia narzędzia specjalne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, najpóźniej wraz z dostawą autobusów.

8. W okresie gwarancji Wykonawca udziela, podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, autoryzacji upoważniającej do wykonywania obsług technicznych (przeglądów okresowych), napraw gwarancyjnych oraz napraw nie objętych gwarancją (określone
w ust. 11) pojazdów będących przedmiotem niniejszego postępowania, które będą się odbywać w zajezdni Operatora działającej, w tym zakresie jako autoryzowana stacja obsługi, zwane dalej ASO.

9. Wykonawca dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce, wyposażenie stanowiska ASO (autoryzowanej stacji obsługi) niezbędne do wykonywania obsług technicznych specjalistyczne urządzenia 1 kpl, testery diagnostyczne lub specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, interfejsy i niezbędne okablowania.

10. Pomimo udzielonej w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w tym okresie zobowiązany jest również do wykonywania napraw nie objętych gwarancją,
a zgłoszonych przez Operatora lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odebrać do naprawy, naprawić i dostarczyć po naprawie do siedziby Operatora, w czasie przewidzianym w katalogu standardowych czasów napraw na daną operację zwiększonym o 24 godziny na czynności organizacyjne związane z transportem do i po naprawie. 
Czas liczony jest od zgłoszenia konieczności naprawy faksem lub mailem. W przypadku serwisu zlokalizowanego poniżej 10 km od siedziby Zamawiającego dopuszcza się dostarczenie i odbiór pojazdu przez Zamawiającego.

Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu sporządzony
w języku polskim katalog standardowych czasów napraw.

Naprawy powypadkowe szkieletu i nadwozia będą rozliczane wg rzeczywistego czasu pracy wynikającego z kosztorysu.

11. Sposób postępowania w przypadku konieczności wykonania obsługi lub naprawy wykraczającej poza zakres udzielonej autoryzacji oraz w innych wyjątkowych przypadkach wymagających zastosowania specjalnych technologii lub oprzyrządowania wymagają uzgodnień obu Stron.

12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego Operatorowi pomocy w rozwiązaniu każdego problemu dotyczącego dostarczonych autobusów w całym okresie ich eksploatacji.

13.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad oraz rozwiązywania wszystkich problemów technicznych powstałych w trakcie eksploatacji dostarczonych autobusów po okresie gwarancji.

§ 6.

1. Za dostawę pięciu sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych marki .................typu............... o długości całkowitej...........wraz z urządzeniami
i wyposażeniem oraz za wszelkie świadczenia dodatkowe określone treścią umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę .................PLN brutto (słownie złotych: ......................) w tym kwota netto wynosi .......................PLN (słownie złotych: .......................) + 22% podatku VAT w wysokości ................. PLN.

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po przekazaniu autobusów Zamawiającemu
i podpisaniu przez uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie faktury przedstawionej przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od daty doręczenia tej faktury Zamawiającemu.

4. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane płatności przez Zamawiającego.

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.	Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za nieterminową dostawę autobusów, wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1,

2)	Wykonawca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy,

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę, w przypadku niezachowania warunku ciągłości wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 9 ust. 1-3 za każdy dzień przerwy w wysokości 0,1% wartości zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o fakcie realizowania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny
z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary umownej
w wysokości 5% ogólnej wartości umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 (łącznej kwoty brutto), tj. w wysokości: ………………… PLN (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych - w górę).

- Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu do dnia zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach:

- 80 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dostawy autobusów i podpisaniu przez uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru,

- 20 % zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości (ostatniego z okresów).

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia (o którym mowa w ust. 1) w formie niepieniężnej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jego ciągłości w całym okresie udzielonej gwarancji jakości, zgodnie z zapisem ust. 3 ppkt b).

§ 10.

Integralną częścią umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- oferta Wykonawcy.

§ 11.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,

- zmian w zakresie parametrów techniczno-eksploatacyjnych autobusów, warunków gwarancji i serwisu, o ile są one dla Zamawiającego korzystne (nie gorsze od zawartych w ofercie Wykonawcy) i obiektywnie uzasadnione.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

..................................................	 	..........................................................

(Zamawiający)					 	 (Wykonawca)

..........................dnia................................

..........................................

(pieczęć Wykonawcy/ów)

Miasto Kalisz

## FORMULARZ OFERTY

### Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pięciu sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, w imieniu Wykonawcy oświadczam, iż:

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w SIWZ – dostawę pięciu sztuk fabrycznie nowych jednoczłonowych autobusów niskopodłogowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem oraz wszelkimi świadczeniami dodatkowymi:

................................................................................................................................................

(marka, typ, model autobusów)

za łączną kwotę:

- Cena brutto ...............................................................................................................PLN

- Podatek VAT ............................................................................................................PLN

- Cena netto .................................................................................................................PLN

2. Zapoznałem/łam się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 
projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności.

3. Dostawa autobusów nastąpi do 31.05.2010r.

4. Oferuję następujące (wydłużone) okresy gwarancji:

- na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia
i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych, a w szczególności spowodowanych przez korozję - ..................miesięcy;

- na powłoki lakiernicze - ...................miesięcy;

  - na cały autobus (z włączeniem pkt 4.1) i 4.2) - ....................miesięcy, bez limitu przebiegu.

5. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki techniczno-eksploatacyjne określone
w załączniku do oferty – „Opis techniczno–eksploatacyjny” .

Ciąg dalszy na następnej stronie

..........................................

(pieczęć Wykonawcy/ów)

6. Oferowany autobus posiada następujące parametry techniczno-eksploatacyjne:

| L.p. | Nazwa oferowanego parametru | Uszczegółowienie zastosowanego parametru | Parametr oferowany przez Wykonawcę * |
| --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia | Profile ze stali odpornej na korozję - nierdzewnej wg PN-EN 10088, z aluminium lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów . |  |
|  |  | Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej w zamkniętym cyklu technologicznym |  |
| T.2 | Materiał poszycia zewnętrznego autobusu | Stal nierdzewna(odporna na korozję) 1.4003 wg PN-EN – 10088 lub aluminium, tworzywa sztuczne i ich kompozyty |  |
|  |  | Stal zabezpieczona antykorozyjnie metodą kataforezy zanurzeniowej w zamkniętym cyklu technologicznym, blachy obustronnie ocynkowane |  |
| T.3 | Moment obrotowy silnika | Powyżej 1000 Nm |  |
|  |  | Od 900 Nm do 1000 Nm |  |
|  |  | Poniżej 900 Nm |  |
| T.4 | Sposób uzyskiwania normy EURO 5 / EEV | Bez stosowania dodatkowych substancji (EGR) |  |
| T.5 | Dzielona szyba czołowa | Dzielona w pionie |  |

*  w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”

  - Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

  - Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:

Nazwa (firma) Wykonawcy:*
................................................................................................

Adres: * ..................................................................................................................................

tel. *............................................................,
fax. *..................................................................

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)

  - W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) ……………………………………..

2) …………………………………….

3) …………………………………….

n) .........................................................

* proszę podać dane/uzupełnić

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty

OPIS TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY

| L.p. | WARUNKI / PARAMETRY | Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania podstawowe | Spełnienie normy PN-S-47010 dla niskopodłogowego, jednoczłonowego autobusu miejskiego. Spełnienie wymagań dla pojazdu kategorii M3(I) wg normy PN-89/S-02006 oraz kategorii M3 wg Załącznika Nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238, poz. 2010 z późniejszymi zmianami). Spełnienie wymagań określonych w Załączniku Nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. Nr 238, poz. 2010 z późniejszymi zmianami). Spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami), a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu i nacisków osi opisanych w Dziale II tego rozporządzenia. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania gwarantują co najmniej 15 letnią eksploatację autobusu. Konstrukcja pojazdu i zastosowany zespół napędowy powinny ograniczyć zużycie oleju napędowego. | TAK/NIE |
| 2 | Wymiary autobusu | Długość całkowita: od 11,5 do 12,5 m * Szerokość całkowita: nie więcej niż: 2 550 mm* Wysokość całkowita: nie więcej niż: 3300 mm* | TAK/NIE (*)............. (*)............. (*)............. |
| 3 | Liczba miejsc pasażerskich | Całkowita minimum: 95 osób* Liczba miejsc siedzących: do 30 miejsc* Liczba miejsc stojących: co najmniej 65 miejsc* | TAK/NIE (*)............. (*)............. (*)............. |

| 4 | Kolorystyka zewnętrzna | Kolorystyka zewnętrzna uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym najpóźniej na dwa miesiące przed dostawą autobusów. | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Wykończenie wnętrza Wykończenie wnętrza c.d. | Siedzenia pasażerskie. Siedzenia z uchwytami dla pasażerów, atestowane z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z możliwością montażu i demontażu tapicerowanej wkładki,w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym. Siedzenia o dużych walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania w czystości. Podłoga. Niska podłoga na 100% długości autobusu (bez stopni wewnątrz wozu), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane. Listwy przyprogowe w drzwiach. Klapy (pokrywy) podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych i na wózek dziecięcy, ułatwianie wsiadania i wysiadania pasażerom. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego. Wielkość wydzielonego miejsca (stanowiska) o rozmiarach nie mniejszych niż 2,0 m x 0,7m * do przewozu jednego wózka inwalidzkiego i jednego wózka dziecięcego jednocześnie. Dodatkowy przycisk sygnalizujący kierowcy o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną i związanej z tym konieczności opuszczenia rampy, przycisk umieszczony na ścianie bocznej lub barierce (poziomej poręczy) obok miejsca na wózek inwalidzki, w zasięgu ręki niepełnosprawnego pasażera. Przycisk na zewnątrz przy drzwiach z rampą dla wózka. Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka otwierana z wnętrza autobusu w drzwiach środkowych. Funkcja przyklęku ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie pasażerom. Drzwi. Drzwi z uchwytami wejściowymi, otwierane do wewnątrz, wyposażone w napęd elektropneumatyczny i mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu), Układ drzwi: 2–2–2, Drzwi I-sze, oddzielna obsługa z możliwością blokowania pierwszego skrzydła wyposażonego w zamek patentowy (trzy klucze w komplecie jednakowe z kluczami do zamka kabiny kierowcy), drugie skrzydło blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Drzwi II-ie i III-ie, blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Otwory drzwi wejściowych bez poręczy dzielących i ograniczających wejście. Szerokość drzwi dwuskrzydłowych: min. 1 200 mm*, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla drzwi niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I. Drzwi sterowane automatyczne z pulpitu kabiny kierowcy (sygnalizacja) i z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa). Zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. Możliwość otwierania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, natomiast zamykanie każdych drzwi odrębnym przyciskiem, uwzględnić otwieranie strefowe (w strefie zasygnalizowanej przez pasażera). Kamery rozmieszczone w sposób umożliwiający kierowcy obserwację stref wszystkich drzwi pasażerskich (3-ch drzwi). Liczba kamer i ich ustawienie w sposób eliminujący strefy martwe Ściany boczne wewnętrzne autobusu. Ściany boczne wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, trudnopalne. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Okna. Szyby przednie - klejone (wg. PN-85/B-13064), Otwierane lub przesuwne okno boczne w kabinie kierowcy, Okna w przestrzeni pasażerskiej otwierane przesuwne lub uchylne zgodnie z pkt 14.2. Nie dopuszcza się szyb podwójnych (scalonych) za wyjątkiem szyb w I-ch drzwiach. Nie dopuszcza się szyb podgrzewanych elektrycznie za wyjątkiem szyby w oknie bocznym kabiny kierowcy i pierwszym skrzydle drzwi I. Szyby przedziału pasażerskiego przyciemniane. | TAK/NIE (*).............. TAK/NIE (*).............. |

| 6 | Kabina kierowcy | Rodzaj kabiny: kabina półzabudowana, umożliwiającą jednak korzystanie przez pasażerów z przednich drzwi (z obu skrzydeł pierwszych drzwi), z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie, jednakowe do wszystkich zamków w pojeździe), z okienkiem i pulpitem (stoliczkiem) do sprzedaży biletów. Kabina kierowcy klimatyzowana (punkt: 6.3.4 i 15) z nadmuchem ciepłego powietrza na nogi kierowcy – dopuszczalna dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy. Barierka na przednim pomoście, na wysokości tylnej krawędzi drzwi wydzielająca obszar niezbędny do obserwacji przez kierowcę prawej strony autobusu i umożliwiająca wejście pasażerom. Siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej bezstopniowo, obrotowy, wyposażony w lewy podłokietnik. Wyposażenie kabiny kierowcy: Wewnątrz kabiny wieszak i haczyk na odzież wierzchnią. Dodatkowo wymagany jest schowek zamykany oraz wnęka na dokumenty pojazdu. Ogrzewanie kabiny kierowcy określone w punkcie: 13.1. Wentylacja kabiny kierowcy określona w punkcie: 14.1. Klimatyzacja kabiny kierowcy określona w punkcie: 15. Wyposażenie stanowiska kierowcy: a)rolety przeciwsłoneczne (zwijane ręcznie) na szybie przedniej i bocznej, b)lampka do czytania, c)pulpit na rozkład jazdy, d)radioodbiornik średniej klasy do użytku tylko przez kierowcę e)instalacja nagłaśniająca umożliwiająca przekazywanie informacji pasażerom. | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Silnik Silnik c.d. | Silnik fabrycznie nowy o zapłonie samoczynnym. Silnik rzędowy, pionowy lub leżący, chłodzony cieczą, wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur zimą rzędu 30st.C. Wymagana moc silnika: co najmniej 180 kW*, Maksymalny moment obrotowy: min. 850 Nm*, Pojemność silnika: 9-10 dm3*, Układ paliwowy wyposażony w filtry paliwa wstępnie podgrzewane oraz przepływomierz lub inne urządzenie rejestrujące zużycie paliwa. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia. Układ smarowania wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego. Komora silnika. Osłony anty-hałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi. Komora silnikowa wyposażona w czujnik anty-pożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na desce rozdzielczej kierowcy. Norma ekologiczna : min. EURO–5*. Wymagania dotyczące silnika. Silnik, przeznaczony do autobusów komunikacji miejskiej. Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego. Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim z urządzeniem i niezbędnymi złączami dostarcza nieodpłatnie Wykonawca. Preferowany silnik pozwalający na używanie zarówno paliw kopalnych jak i odtwarzalnych: np.: diesel-biodiesel. Zbiornik na roztwór mocznika o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego (dotyczy silników wyposażonych w system SCR) opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia związku i zabezpieczony przed oddziaływania niskich temperatur. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z I-szym autobusem potwierdzoną kserokopię karty charakterystyki produktu - substancji chemicznej (preparatu chemicznego) zawierającej mocznik (dotyczy tylko silników wyposażonych w system SCR). | TAK/NIE (*).............. (*).............. (*).............. TAK/NIE (*).............. |

| 8 | Skrzynia biegów | Rodzaj skrzyni biegów. Automatyczna z przekładnią hydrokinetyczną, ze zwalniaczem hydraulicznym uruchamianym pedałem hamulca i mikroprocesorowym systemem diagnostycznym (wykonawca dostarczy nieodpłatnie odpowiednie oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim i niezbędne urządzenie – szt.1), zaprogramowana na jazdę oszczędnościową. Wyposażona w układ obniżający zużycie paliwa podczas pracy silnika na postoju na przystankach poprzez automatyczne przełączanie w bieg jałowy po zatrzymaniu pojazdu. Przełącznik pracy trzy stopniowy z wybieraniem D.N.R. na konsoli w kabinie kierowcy oraz wyłącznik pracy zwalniacza hydraulicznego. Minimalna ilość biegów: 4*. | TAK/NIE (*).............. |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Zawieszenie przednie | Dostosowane do autobusów miejskich niskopodłogowych | TAK/NIE |
| 10 | Most napędowy | Most napędowy dla pojazdu niskopodłogowego. | TAK/NIE |
| 11 | Układ pneumatyczny | Przewody układu - sztywne. W strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa o dużej wytrzymałości. Wyposażenie układu pneumatycznego. Zamawiający wymaga wyposażenia układu pneumatycznego w następujące elementy: osuszacz powietrza, sterowany elektrycznie, separator wody z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody, szybkozłącze do szybkiego napełnienia układu ze źródła zewnętrznego zlokalizowane w przedniej części pojazdu (łatwo dostępne), łatwo dostępne złącza do testowania oraz odwadniania, układ wyposażony w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym, wszystkie elementy umieszczone w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami. | TAK/NIE |

| 12 | Układ chłodzenia | Przewody układu. Wykonane z materiału odpornego na korozję, w strefie gorącej - z metalu, pozostałe – z tworzywa sztucznego, w izolacji termicznej. Preferowane złącza z gumy silikonowej, dopuszcza się wykonanie złączek w technologii bardziej zaawansowanej niż złącza silikonowe pod warunkiem posiadania przez te złącza równoważnych lub lepszych parametrów eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga, żeby w strefie gorącej przewody były wykonane z metalu odpornego na korozję, natomiast pozostałe przewody (poza strefą gorącą) mogą być z tworzywa sztucznego, w obu przypadkach w izolacji termicznej. Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów z miedzi lub ze stali nierdzewnej, z tym że Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymóg określony w pkt.12.3. Zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję. Przezroczysty lub wyposażony we wskaźnik poziomu płynu W przypadku wykonania elementów układu z metali lub ich stopów, użyte metale (lub ich stopy) muszą posiadać ten sam, jednakowy co do znaku (ujemny lub dodatni) potencjał elektrochemiczny dostosowany do płynu chłodzącego jak w pkt. 12.4. Nie mogą być użyte w układzie chłodzenia jednocześnie elementy wykonane z metali i ich stopów o dodatnim i ujemnym potencjale elektrochemicznym (ponieważ z udziałem płynu niskokrzepnącego określonego w pkt. 12.4. w sprzyjających warunkach mogą być przyczyną korozji elektrochemicznej w układzie chłodzenia). Płyn w układzie chłodzenia. Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, zgodny z zaleceniem producenta silnika, i spełniającym wymagania zawarte w obowiązującej normie, obecnie PN-C-40007. Temperatura krystalizacji płynu niskokrzepnącego, nie wyższa niż minus 35 st.C. Temperatura zapłonu: > 120 st.C Rezerwa alkaliczna: >10 ml 0,1000 n HCL na 20 ml płynu o stężeniu eksploatacyjnym* Układ chłodzenia zalany dowolnym płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych spełniającym warunki określone w pkt.12.4.1. nie może ulegać korozji. | TAK/NIE (*).............. |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 | Ogrzewanie | Kabina kierowcy. Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy sterowany termostatem, zapewniający utrzymanie temperatury od + 10 st. C do +15 st. C przy temperaturze zewnętrznej – 15 st. C. Możliwość regulacji temperatury w kabinie. Nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy –dodatkowa nagrzewnica. Oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne. Przestrzeń pasażerska. System ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu. System ogrzewania. System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwertorowymi z wymuszonym nadmuchem powietrza oraz nagrzewnicą w części przedniej i dmuchawami – min. 3 szt.* Ogrzewanie dodatkowe sterowane przez zegar nastawny cyfrowy z możliwością programowania. Niezależne od silnika dodatkowe ogrzewanie (nie zawierające substancji szkodliwych i wytłumione dźwiękowo) powinno być sterowane termostatycznie i umożliwiać rejestrację zużycia paliwa. Pobór paliwa następuje z głównego zbiornika paliwa. Przewody wykonane z materiałów odpornych na korozje, termoizolowane. | TAK/NIE (*).............. |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Wentylacja | Wentylacja kabiny kierowcy. Wymagana wentylacja: naturalna za pomocą okna z lewej strony kierowcy, wymuszona za pomocą nawiewów powietrza, wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza, zapewniające 20-krotną wymianę powietrza w kabinie w ciągu godziny (możliwość regulacji wydatku powietrza). Wentylacja przestrzeni pasażerskiej. wymagana wentylacja: naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi lub uchylnymi (min. 5 sztuk dla autobusu)* i klapy dachowe (min.2 szt.)*. Okna otwierane rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni pasażerskiej. wentylacja wymuszona: wentylatory z filtrami powietrza. | TAK/NIE (*).............. (*).............. |

| 15 | Klimatyzacja | Wykonawca wyposaży autobusy w klimatyzację kabiny kierowcy zapewniającą niezależne sterowanie temperatury w kabinie kierowcy : z funkcją niezależnego sterowania pracą i elektronicznej regulacji temperatury, konstrukcja: posiadająca funkcję chłodzenie-ogrzewanie, działającą automatycznie we współpracy z układem ogrzewania autobusu. | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Układ hamulcowy | Hamulec zasadniczy (roboczy), tarczowy lub bębnowy na wszystkich osiach, dwuobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w co najmniej system ABS/ASR, zalecany EBS. Okładziny bezazbestowe. System homologowany na zgodność z regulaminem nr 13 ONZ. Oprogramowanie i urządzenie diagnostyczne (1 szt. na całą dostawę) do systemu ABS/ASR(EBS) powinno zapewnić pełny dostęp do parametrów technicznych i schematów całego układu i jego poszczególnych elementów oraz zasad działania, czyli umożliwić kompleksowe diagnozowanie systemu ABS/ASR(EBS) w czasie rzeczywistym. Hamulec awaryjny, działający na tylne koła. Może spełniać jednocześnie rolę hamulca postojowego. Hamulec postojowy, uruchamiany pneumatycznie. Możliwe łączenie funkcji z hamulcem awaryjnym. Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości mniejszej niż 5 km/godz. (wykonany w sposób uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami). Wyposażony w wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy. Dźwignie hamulcowe lub zaciski z automatyczną regulacją luzu. Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych. W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza, 16.8 Podgrzewany, jednokomorowy lub dwukomorowy osuszacz powietrza WABCO lub równoważny, 16.9 Odolejacz HALDEX lub równoważny. | TAK/NIE |

| 17 | Koła - ogumienie | Rodzaj ogumienia: Opony bezdętkowe w wersji miejskiej ze wzmocnionym płaszczem bocznym. Koła: Koło zapasowe dla każdego autobusu. Montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5*. Rozmiar opon: 275/70 R22,5*. Na kołach wewnętrznych zawory wydłużone. Wszystkie koła wyważone. | TAK/NIE (*).............. (*).............. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Zawieszenie | Rodzaj zawieszenia: Pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS) dający się diagnozować, system (funkcja) podnoszenia i przyklęku. | TAK/NIE |
| 19 | Układ kierowniczy | Rodzaj układu: hydrauliczny ze wspomaganiem. Kolumna i koło kierownicy: regulacja położenia kolumny kierownicy (koła) w dwóch płaszczyznach ze złączem diagnostycznym do badania wspomagania kierownicy. | TAK/NIE |
| 20 | Nadwozie | Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie, pozwalająca na osiągnięcie trwałości minimum 15 lat bez naprawy głównej, poszycia z materiałów odpornych na korozję. Dach z tworzywa sztucznego lub z blachy odpornej na korozję, klejony do nadwozia (w ofercie należy podać nr normy PN-EN). Pokrywy ścian bocznych wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Zewnętrzne pokrywy obsługowe (tylna pokrywa silnika, boczne pokrywy obsługowe) zabezpieczone przed opadaniem teleskopami gazowymi, pokrywa silnika z zatrzaskiem i blokadą uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie. Pokrywy obsługowe umożliwiające dostęp do: instalacji spryskiwacza szyb, reflektorów, wlewów do zbiornika głównego i dodatkowego paliwa, akumulatorów i szybkiego ładowania, wlewu do zbiornika AdBlue (w przypadku jego zamontowania). Strefa komory silnika izolowana dźwiękowo. Elementy ściany przedniej i tylnej wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym lub z innych materiałów odpornych na korozję. Uchwyt holowniczy z przodu i z tyłu pojazdu lub miejsce do jego zamontowania. Fartuchy przeciw błotne z tyłu wszystkich kół. Oszklenie - szyba przednia ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego, - szyby boczne i szyba tylna ze szkła hartowanego klejonego bezpiecznego. Okno kierowcy przesuwane w ramie metalowej. Zderzaki – z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wymagany trzyczęściowy zderzak przedni. Liczna osi: 2*. | TAK/NIE (*).............. |
| 21 | Układ smarowania | Centralny automatyczny układ smarowania, obejmujący wszystkie punkty wyposażony w system autodiagnozy z sygnalizacją w kabinie kierowcy oraz łatwo dostępne złącze do napełniania smarem– wymóg zastosowania automatycznego układu smarowania nie obowiązuje w przypadku zastosowania elementów bezobsługowych nie wymagających smarowania. | TAK/NIE |
| 22 | Układ elektryczny | Wymagania podstawowe. kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy, zgodna z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej. zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. Jednoznaczny identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonych schematach instalacji elektrycznej. szczeliny, złącza elektryczne i wiązki przewodów zabezpieczone przed wilgocią. elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych temperatur, zabrudzeń, dostępem wody i innych. układ oparty na sieci CAN. układ elektryczny wyposażony w przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu, 22.1.7 jeden punkt dostępu do wszystkich pomiarów umożliwiający szybki odczyt i transmisję danych w momencie wjazdu autobusu do zajezdni, 22.1.8 możliwość transmisji danych w czasie rzeczywistym. Oświetlenie, niezależne oświetlenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego w postaci lamp jarzeniowych lub równoważnych, oświetlenie stopni w czasie otwarcia drzwi, łatwa dostępność obsługowa. Możliwość podłączenia we wszystkich autobusach dodatkowych elektronicznych urządzeń peryferyjnych ze sterowaniem pokładowym. | TAK/NIE |
| 23 | Instalacja dodatkowa Instalacja dodatkowa c.d. Instalacja dodatkowa c.d. Instalacja dodatkowa c.d. Instalacja dodatkowa c.d. Instalacja dodatkowa c.d. | Elektroniczne systemy informacji pasażerskiej: elektroniczne tablice kierunkowe, system zapowiadania przystanków, kasowniki i system rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy: Tablice elektroniczne ”diodowe” lub „LED” o wysokiej jaskrawości dostosowujące automatycznie jasność świecenia do aktualnie panujących warunków atmosferycznych: przednia - minimalna wielkość pola odczytowego:16 diod x 112 diod*, tablica dwuwierszowa z numerem linii* boczna-minimalna wielkość pola odczytowego:16 x 91*, tablica dwuwierszowa z numerem linii * tylna - minimalna wielkość pola odczytowego: 12 x 21*, wyświetlająca numer linii (minimum trzyznakowy)*, wewnętrzna tablica informacyjna - minimalna wielkość pola odczytowego: 16 x 120* tablica dwuwierszowa z numerem linii* System zapowiadania przystanków: wewnątrz pojazdu emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty cyklicznie podczas całego przebiegu danej linii(przebiegu trasy: wizualnie((komunikacyjnej (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków), poprzez napis wyświetlany na wewnętrznej tablicy informacyjnej oraz dźwiękowo poprzez urządzenie nagłaśniające (wzmacniacz i odpowiednią liczbę głośników minimum 4 szt. rozmieszczonych równomiernie w przestrzeni pasażerskiej autobusu) na zewnątrz pojazdu: emitujący komunikat podający nr linii, przystanek końcowy (inne dane po uzgodnieniu z Zamawiającym). Głośnik (1 szt.) odporny na warunki atmosferyczne. Kasowniki elektroniczne dwusystemowe łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności i rejestracji ilości biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych). Liczba kasowników: - minimum 3 szt. zamontowane na poręczach pionowych przy I, II i III drzwiach). Charakterystyka kasowników: obudowa odporna na akty wandalizmu, kasowanie biletów jednorazowych papierowych i ich rejestracja ilościowa oraz rejestracja elektronicznych kart bezstykowych na danej linii komunikacyjnej (na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach), z zapisaniem w pamięci daty, czasu i miejsca skasowania oraz identyfikatora biletu elektronicznego, blokada mechaniczna biletu papierowego w trakcie kasowania, niezawodna praca w zakresie temperatur otoczenia od –25st.C do + 60st.C, sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu lub zarejestrowania karty elektronicznej, sygnalizacja optyczna niesprawności, wyłączenia/włączenia lub stan zamierzonego zablokowania, podświetlany wyświetlacz LCD wyposażenie w minimum 3 przyciski (umieszczone z przodu kasownika) lub inne elementy (np. ekran dotykowy) służące do wyboru taryfy przez pasażera, odczytu stanu konta lub ważności biletu elektronicznego, możliwość zablokowanie kasowników komputerem pokładowym lub przez kontrolera swoją kartą elektroniczną, blokowanie zgubionych, skradzionych i unieważnionych biletów bezstykowych, Autokomputer sterujący tablicami elektronicznymi, kasownikami, automatami oraz systemem zapowiadania przystanków. Autokomputery muszą spełniać następujące warunki: zawierający w swojej pamięci rozkłady jazdy wszystkich linii komunikacyjnych, informowanie kierowcy o numerze linii, nazwie następnego przystanku, punktualności w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń i opóźnień) i aktualnym czasie oraz sygnalizująca dźwiękowo konieczność rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym, zapis w pamięci położenia autobusu i dokładnego czasu odbieranych za pośrednictwem anteny GPS (w przypadku zaniku sygnału z satelity, np. podczas jazdy pojazdu w tunelu lub pod mostem musi istnieć alternatywny sposób pomiaru położenia), przekazywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących punktualności do serwera w następujących sytuacjach: - w przypadku odchylenia od rozkładu jazdy poza zdefiniowane uprzednio „okienko” czasowe (np. +2/-3 min.), - co określony czas (np. 10 min) w celu kontroli poprawności działania, zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w pamięci komputera pokładowego i kasowników przez osoby nieupoważnione, możliwość blokady kasowników, rejestracja liczby zarejestrowanych biletów elektronicznych na danej linii komunikacyjnej, na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach, z zapisaniem w pamięci komputera pokładowego daty, czasu i miejsca skasowania (zarejestrowania karty), zapewnienie współdziałania systemów zapowiadania przystanków i systemu sterownia tablicami elektronicznymi, System przekazywania danych z / do autobusu: automatyczny zrzut danych po wykonaniu zadań przewozowych (dotyczących punktualności, skasowanych biletów, parametrów technicznych pojazdu i in.) łączem krótkiego zasięgu (np. droga radiowa, WLAN) z komputera pokładowego danego pojazdu do stacjonarnego stanowiska odczytu danych, a także bezobsługową aktualizację rozkładów jazdy oraz innych danych w komputerze pokładowym. Odczyt i aktualizacja danych (wymiana danych w obu kierunkach „z” „do”) musi następować minimum za pomocą karty pamięci i automatycznie łączem krótkiego zasięgu (np. radiomodem, WLAN). Odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu autokomputera w tzw. trybie czuwania. System monitoringu cyfrowego wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo pochodzących z kamer z możliwością nagrywania dźwięku, i musi składać się z: kamer kolorowych: ilość kamer: min. 3 szt*. monitorujące całą przestrzeń przedziału pasażerskiego, kamery wewnętrzne umieszczone w podsufitowych kopułowych obudowach wandaloodpornych, typu dzień-noc aby zapewnić widoczność także po zmroku bez dodatkowego oświetlenia, zasilanie kamer z rejestratora, minimalna rozdzielczość kamer: 520 linii TV*, minimalna czułość kamer: 0,1 luxa*, przetwornik 1/3 cala*, kąt widzenia min. 120 stopni* odporność kamer i całego systemu na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, obudowa wykonana z aluminium, brak ostrych krawędzi, kolorowej kamery cofania, zamontowanej w górnej części tylnej ścianie pojazdu i załączanej po sygnale biegu wstecznego (czytelność wyświetlanego obrazu również po zmierzchu); cyfrowego rejestratora wizji zapewniającego: - rejestrację obrazu ze wszystkich 4 kamer, - nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 704 x 288*, - nagrania winny być wykonywane w systemie PAL, - szybkość zapisu: min 100 kl/s, 25 klatek / 1 kanał*, - kompresję MPEG-4 - tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików, - wyposażenie w mobilny twardy dysk w wyjmowanej „kieszeni”, umożliwiający rejestrację co najmniej siedmiu dni pracy, możliwość wymiany dysku na inny, możliwość zmiany pojemności dysku; - zasilanie wszystkich kamer z rejestratora, - przystosowanie do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej), - obudowę: zwartą i solidną (odporność na uszkodzenia mechaniczne), - odporność na wstrząsy bez potrzeby montażu na wibroizolatorach, - zakres temperatur pracy: - 20st.C do + 60st.C, - sposób zamocowania rejestratora musi umożliwiać jego szybką wymianę, - współpracę z wejściami alarmowymi, - „znak wodny” (zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją), - zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie, - zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła, - współpracę z zamontowanym w pojeździe autokomputerem w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie o numerze linii, wybranym kierunku jazdy, przystanku, prędkości, numerze bocznym pojazdu, dacie i godzinie, - dysk wymienny umieszczony w obudowie zamykanej na klucz, - przeglądanie i kopiowanie zapisanych danych z dysku twardego rejestratora przy pomocy interfejsu USB podłączonego bezpośrednio do komputera PC/notebooka, - możliwość archiwizacji materiałów: na kartę SD, pendrive, przez złącze USB/LAN, przez wyjęcie dysku i archiwizację na zewnętrznym komputerze, - cichą pracę. mikrofonu, umieszczonego w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami, monitora kontrolnego: - umieszczonego w kabinie kierowcy, - posiadającego adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego z tak dobranymi kątami widzenia, aby umożliwiały dobrą widoczność obrazu bez względu na ustawienie wysokości siedziska i wzrost osoby siedzące lub możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, - z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typu TFT, o przekątnej minimalnej 7 cali*, - uruchamianego automatycznie, - z możliwością wyłączenia obrazu podczas jazdy, - z podglądem obrazu dzielonego a także z pojedynczej kamery, który musi odbywać się za pomocą przycisku zabudowanego na desce rozdzielczej lub w innym w łatwo dostępnym miejscu, oprogramowania: - możliwość zapisywania zarejestrowanego obrazu i dźwięku, - możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt, - przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi, - możliwość zapisu wybranej (określonej przez użytkownika) sekwencji według kryterium czasu, - wydruk zatrzymanego obrazu i możliwość zapisania w formie pliku, - możliwość przeglądania materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru pojazdu i kamery, - możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu, - możliwość przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, - możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie, Urządzenie rejestrujące szereg danych o wynikach pracy autobusu i kierowcy, które musi zapewniać: rejestrowanie danych jazdy - dla każdej jazdy, którą pokonuje pojazd; powinny być rejestrowane następujące informacje: data i czas, przebieg, prędkość jazdy, poziom paliwa / ilość paliwa w zbiorniku, temperatura cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju, czas pracy silnika na biegu jałowym, czas pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia, prędkość obrotowa silnika, czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia jazdy, identyfikator i nazwisko kierowcy, indywidualne zdefiniowanie rejestrowanych zdarzeń przez Zamawiającego, np. takich jak: otwarcie drzwi, przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika, wyłączanie/włączanie silnika, włączanie świateł stop , praca retardera itp., zapis błędów kierowania - zapisywane powinny być standardowo minimum następujące błędy i przekroczenia: przekroczenie prędkości jazdy, jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika, gwałtowne hamowania i przyspieszenia, jazda lub próba włączenia biegu jałowego podczas jazdy, rejestracje do 900 jazd (jazdy i zdarzenia), tj. 30 dni pracy po 30 jazd, sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania), odczyt i aktualizacja powyższych danych za pomocą karty pamięci i łącza krótkiego zasięgu (np. radiomodem, WLAN). | TAK/NIE (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. TAK/NIE TAK/NIE (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. (*).............. TAK/NIE (*).............. (*).............. TAK/NIE (*).............. TAK/NIE . |
| 24 | Pozostałe wymagania Pozostałe wymagania c.d. | Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy oraz drogomierz (zamiast tachografu). Pokrywa wlewu paliwa. Pokrywa (lub korek) wlewu paliwa umożliwiająca założenie plomby. Zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa z wlewem,(zaworem) napełniania po prawej stronie i szybkim zamknięciem. Zbiornik musi być przystosowany do całkowitego opróżnienia. Korek spustu paliwa należy tak umieścić aby nie zachodziła możliwość uderzenia o wystające garby (nierówności) na jezdni. Zbiornik paliwa z materiałów odpornych na korozję o pojemności: min. 200 dcm3*, Lusterka. 3 sztuki luster zewnętrznych regulowane od wewnątrz i ogrzewane elektrycznie, w tym jedno sferyczne z prawej strony - wszystkie przystosowane do szybkiego demontażu. Lustra wewnętrzne zapewniające odpowiednie pole widzenia wewnątrz wozu. Przycisk „STOP”. Na pionowych słupkach do trzymania, 1 szt. na 4 miejsca siedzące, wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, z sygnalizacją świetlną na wewnętrznej tablicy informacyjnej, informujący wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona. Możliwość otwarcia drzwi w strefie sygnalizacji „STOP” przez kierowcę jednym przyciskiem na pulpicie. Odpowiednia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna informująca kierowcę o konieczności zatrzymania autobusu. Przyciski dla niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim lub pasażera z dzieckiem w wózku rozmieszczone następująco: jeden w obszarze stanowiska na wózek jak w punkcie 5.3., jeden na zewnątrz przy drzwiach z rampą. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu. Barierka na przednim pomoście, umieszczona w ten sposób żeby ograniczyć przebywanie pasażerów na przednim pomoście, a tym samym zapewnić kierowcy odpowiednie pole obserwacji i swobodne wyjście z kabiny. Młoteczki (awaryjne) do stłuczenia szyb: liczba i rozmieszczenie zgodnie z dyrektywą UE nr 2001/85/EC. Miejsca na informacje dla pasażerów, za kabiną kierowcy, wielkość powierzchni na informację dla pasażerów co najmniej o wymiarach: szerokość 630 mm (bez obrzeża)*, wysokość 294 mm (bez obrzeża)*. Usytuowanie uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca na reklamę. Specjalnie przygotowane min. 2 miejsca na reklamę w przestrzeni pasażerskiej autobusu. Powierzchnia jednego miejsca pod ulotkę reklamową odpowiadającej formatowi min A4 (wielkość powierzchni reklamowej oparta na wielokrotność formatu A4) bez obrzeża. Szyby okien bocznych, tylnych drzwi i szyby tablic informacyjnych zewnętrznych. Szyby boczne, tylne, drzwi i tablic informacyjnych pojedyncze, dopuszcza się szybę podwójną scaloną w I-ch drzwiach. Szyba przednia dzielona w pionie lub panoramiczna jednoczęściowa. Wyposażenie dodatkowe. Gaśnice proszkowe (6 kg) 2 sztuki/autobus, w pobliżu kabiny kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym, na przednim pomoście w części oddzielonej barierką, zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem się. Kliny do blokowania kół – 1 sztuka/autobus.. Apteczka doraźnej pomocy – 1 sztuka/autobus. Trójkąt odblaskowy ostrzegawczy - 1 sztuka/autobus. Zaczepy holownicze, po jednym - z przodu i z tyłu pojazdu, dostępne dla obsługi bez użycia dodatkowych i specjalistycznych narzędzi. Klucze występujące w autobusie do zamków zapadkowych lub klap pokryw trzy komplety na autobus. Tabliczki wskazujące i piktogramy w języku polskim, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. „w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”, wraz z późniejszymi zmianami. | TAK/NIE (*).............. (*).............. (*).............. TAK/NIE |

| 25 | Zabezpieczenie serwisowe i szkolenie kierowców | Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu razem z dostawą: 5 sztuk instrukcji obsługi autobusu w formie papierowej (książka), po 1 sztuce wraz z każdym dostarczanym autobusem; komplety instrukcji serwisowych i konserwacji autobusów, 2 komplety katalogów części zamiennych, 25.1.4 wykaz urządzeń stanowiących wyposażenia stanowiska diagnostycznego umożliwiających pełną diagnostykę autobusów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z dostawą 1 kpl. testerów i/lub programów warsztatowych (w języku polskim), niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów lub do realizacji tych zadań innymi równoważnymi metodami, w tym: silnika, skrzyni biegów, pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu (np.: zespołu wskaźników dostarczających informacji kierowcy, funkcji pojazdu: działania pedału gazu, regulacji prędkości pojazdu i prędkości obrotowej biegu jałowego silnika, wyłączania silnika, pracy wycieraczek szyby przedniej, itd.) w sytuacji, gdy diagnostyka taka jest przewidziana. Wykonawca przekaże instrukcje serwisowe i konserwacji autobusu oraz katalogi części zamiennych. Instrukcje muszą być sporządzone w języku polskim, w formie tradycyjnej (papierowej). Odnośnie instrukcji serwisowej i konserwacji autobusu oraz katalogu części zamiennych dopuszczalna jest także forma elektroniczna - płyty CD lub DVD. Wykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację instrukcji serwisowych i konserwacji oraz katalogów części zamiennych. Wykonawca po dostarczeniu autobusów przeszkoli na własny koszt w siedzibie Operatora 10 kierowców w zakresie zasad prowadzenia autobusów. Wykonawca przeszkoli na własny koszt 10 pracowników zaplecza technicznego w zakresie zasad obsługi i naprawy pojazdów oraz udzieli Operatorowi autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych. Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia narzędzia specjalne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, najpóźniej wraz z dostawą autobusów. W okresie gwarancji Wykonawca udziela, podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, autoryzacji upoważniającej do wykonywania obsług technicznych (przeglądów okresowych), napraw gwarancyjnych oraz napraw nie objętych gwarancją (określone w 25.11 oraz w § 5 ust. 11 projektu umowy) pojazdów będących przedmiotem niniejszego postępowania, które będą się odbywać w zajezdni Operatora działającej, w tym zakresie jako autoryzowana stacja obsługi, zwane dalej ASO. Wykonawca dostarczy we wskazane przez Zamawiającego miejsce, wyposażenie stanowiska ASO, w niezbędne do wykonywania obsługi technicznej specjalistycznego urządzenia 1 kpl, testery diagnostyczne lub specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne, interfejsy i niezbędne okablowania. Pomimo udzielonej w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w tym okresie zobowiązany jest również do wykonywania napraw nie objętych gwarancją, a zgłoszonych przez Operatora lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odebrać do naprawy, naprawić i dostarczyć po naprawie do siedziby Operatora, w czasie przewidzianym w katalogu standardowych czasów napraw na daną operacje zwiększonym o 24 godziny na czynności organizacyjne związane z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgłoszenia faksem lub mailem. W przypadku serwisu zlokalizowanego poniżej 10 km od siedziby Zamawiającego dopuszcza się dostarczenie i odbiór pojazdu przez Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu sporządzony w języku polskim katalog standardowych czasów napraw. Naprawy powypadkowe szkieletu i nadwozia będą rozliczane wg rzeczywistego czasu pracy wynikającego z kosztorysu. Sposób postępowania w przypadku konieczności wykonania obsługi lub naprawy wykraczającej poza zakres udzielonej autoryzacji oraz w innych wyjątkowych przypadkach wymagających zastosowania specjalnych technologii lub oprzyrządowania wymagają uzgodnień . Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy w rozwiązaniu każdego problemu dotyczącego dostarczonych autobusów w całym okresie ich eksploatacji. Wykonawca na zasadach rynkowych zobowiązany jest do usunięcia wad oraz rozwiązywania wszystkich problemów technicznych powstałych w trakcie eksploatacji dostarczonych autobusów po okresie gwarancji. | TAK/NIE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |

UWAGA !!!!!

  - Wykonawca wypełnia tabelę w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" poprzez odpowiednie zakreślenie słów„TAK” albo „NIE ” dla każdego punktu, a w przypadku, gdy w kolumnie „Wymagane przez Zamawiającego” przy parametrze znajduje się symbol „*” dodatkowo wpisuje wartości/parametry oferowane przez siebie w tym zakresie np. długość całkowita : 11,6 m  przy symbolach : „(*)........” w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę"

  - Pozostawienie pustego miejsca w kolumnie „Oferowane przez Wykonawcę" bądź niezakreślenie słów TAK/NIE  będzie traktowane jako brak spełnienia wymaganego warunku / parametru przez Wykonawcę.

  - Wykonawca dołącza do oferty wykaz materiałów użytych do budowy nadwozia i podwozia wraz z podaniem PN-EN (Polskich Norm – 
 Europejskich Norm).

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty

..........................................

(pieczęć Wykonawcy)

#### .......................... dnia................................

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

### Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie Wykonawca/y spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: „Dostawa pięciu sztuk autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych na potrzeby komunikacji miejskiej w Kaliszu w ramach projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/

Załącznik do oferty

..........................................

(pieczęć Wykonawcy)

#### .......................... dnia................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostaw obejmujących minimum 5 autobusów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 9.1.2.a).

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego (odbiorcy dostawy) | Przedmiot zamówienia (proszę wpisać liczbę dostarczonych autobusów) | Termin realizacji zamówienia (od dnia – do dnia) (proszę podać: dzień/miesiąc/rok) | Wartość zamówienia brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

- Dokumenty potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie.

.................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych/