Kalisza, dnia 09 października 2017 r.

Informacja dla Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

- W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

Pytanie 1

do tyczące rozdziału 6.4 Zamawiający bezwzględnie wymaga:

Dotyczy zapisu

„1) aby docelowo (po zakończeniu realizacji zadania) wszelkie prace związane z bieżącą konfiguracją, utrzymaniem i rozwojem systemu w każdym zakresie były w pełni realizowane samodzielnie przez Zamawiającego bez konieczności pośrednictwa Wykonawcy lub podmiotów/osób trzecich; Zamawiający rozumie przez to możliwość administrowania i obsługi systemu, zasilania systemu, jego rozwoju (np. poprzez wzbogacenie o nowe moduły, modyfikacje istniejących) w sposób samodzielny lub przy udziale osób/podmiotów trzecich (tym samym Zamawiający nie może być w żaden sposób na tych płaszczyznach uzależniony w jakikolwiek sposób od realizatora – Wykonawcy RZIIP AKO);

2) aby dostarczony system i licencje pozwalały także w przyszłości na serwisowanie/rozwijanie systemu przez Zamawiającego lub osoby trzecie;”

Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób Zamawiający zamierza samodzielnie rozwijać system, także przy udziale osób/podmiotów trzecich nie naruszając autorskich praw majątkowych licencjodawcy oprogramowania oraz warunków udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

Punkt 12.4 ppkt 4 lit. b) załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ doprecyzowuje temat poruszony przez Wykonawcę w pytaniu. Zgodnie z zapisem (wyżej wymienionego punktu), udzielona przez Wykonawcę licencja nie będzie ograniczać praw do modyfikacji i rozwoju systemu przez Zamawiającego lub podmioty zewnętrzne, a obejmujące takie zagadnienia jak m.in.:

- włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, itd.) wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub innego wykonawcę wraz z jego integracją z pozostałą częścią systemu za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę standardowych interfejsów programistycznych (API),

- uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.: nowe usługi WMS, WFS, inne),

- rozszerzania funkcjonalności, dodawania danych, rozwoju serwera i innych związanych 
z zapewnieniem rozwoju RZIIP AKO poprzez zwiększanie dostępności do danych, a także innych czynności udostępnionych przez narzędzia administracyjne oraz funkcjonalności 
i oprogramowanie.

Pytanie 2

dotyczące rozdziału 6.8 i 7.5

Dotyczy zapisu

„System musi umożliwiać przeglądanie danych RZIIP AKO nieograniczonej liczbie użytkowników oraz pracę minimum 500 użytkownikom w pełnym zakresie na każdą sieć (wewnętrzną/zewnętrzną). Rozumiemy przez to brak ograniczeń (licznik, licencja itp.), co do ilości osób jednocześnie korzystających z systemu – przeglądanie danych. Wydajność systemu musi jednakże zapewnić pracę minimum 500 osobom pracującym jednocześnie, niezależnie od wykonywanych czynności, bez rażącego spowolnienia działania systemu.”

7.5. Wymaga się, aby zastosowane środowisko miało charakter elastycznego i skalowalnego rozwiązania o budowie modularnej, umożliwiające tworzenie nowych aplikacji (rozszerzeń), wykorzystujących dane przestrzenne, relacyjne bazy danych i technologie internetowe. Ma ono umożliwić w dowolnym momencie dodanie nowego modułu (aplikacji) do istniejącej konfiguracji, wzbogacającego system o nowe funkcjonalności, bez konieczności wymiany całego systemu. W celu zachowania skalowalności systemu i rozwoju w przyszłości, środowisko serwera aplikacji ma również umożliwiać jego lokalizację i poprawną współpracę z bazą danych przy instalacji na tym samym serwerze co baza danych lub na oddzielnym serwerze fizycznym. System musi obsługiwać dowolną ilość warstw wektorowych, rastrowych i tabelarycznych.”

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniej skalowalności i wydajności  systemu prosimy o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone licencję na serwer danych przestrzennych zapewniał ową skalowalność rozumianą jako zwiększenie ilości procesorów/rdzeni, możliwość budowy klastrów serwerów danych przestrzennych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyłącza ponoszenia dodatkowych kosztów w przypadku późniejszej rozbudowy sprzętowej. Dostarczone licencje muszą być tak dostosowane, by środowisko RZIIP AKO zapewniało bezproblemowe działanie i możliwości rozwoju m.in. we wskazanych przez Wykonawcę punktach 6.8 i 7.5 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 3:

dotyczące rozdziału 6.10 i 6.17

Dotyczy zapisu

„System musi uwzględniać edycję danych RZIIP AKO w sposób zapewniający, co najmniej pobieranie danych z systemu do edycji z jednoczesnym blokowaniem edycji innym użytkownikom w tym czasie, 
a także przypisywaniu informacji na temat użytkownika edytującego warstwę.

6.17. Elastyczność działania RZIIP AKO polegać ma na możliwości zastosowania różnych procedur zasilania centralnej bazy danych oraz dystrybucji danych na zewnątrz, np.:

4) edycja przez administratora lub użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, polegająca na możliwości pobierania danych z centralnej bazy RZIIP AKO w celu ich edycji (aktualizacji), a następnie zaktualizowania poprzez narzędzie wbudowane w system,

5) edycja (ręczna aktualizacja danych) przez administratora lub użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, polegająca na możliwości pobierania warstw graficznych z centralnej bazy danych RZIIP AKO w celu ich edycji (aktualizacji), a następnie zaimportowanie jej powtórnie do systemu (dotyczy obsługi przez aplikacje GIS typu desktop),”

Prosimy o doprecyzowanie, czy zamiast pobierania danych z centralnej bazy danych w celu ich edycji zamawiający dopuści funkcjonalność zapewniającą ich edycję w bazie danych hurtowni 
z zapewnianiem blokowania danych na czas edycji?

Naszym zdaniem pobieranie danych z hurtowni do baz roboczych użytkowników w celu ich edycji oraz ich powrotne przekazywanie do hurtowni jest nieefektywne. Rodzi szereg problemów związanych z pracą z danymi w trybie off-line oraz wymaga zaprojektowania oraz zarządzania roboczymi zbiorami danych przestrzennych, edytowalnymi przez poszczególnych użytkowników. Ponadto kłoci się także z ideą transakcyjności systemu opisanymi w wymaganiu „6.12. System musi być transakcyjny.”

Odpowiedź:

Przez pobranie danych (narzędzie wbudowane w system), Zamawiający rozumie pobranie danych wyłącznie w celach ich wyświetlenia dla użytkownika końcowego (usługa przeglądania). Nigdzie nie zostanie zastosowane przekazanie danych do bazy roboczej użytkownika. Dla tego działania naturalna jest funkcjonalność edycji w bazie danych z blokadą danych. W przypadku konieczności wykorzystania przez użytkowników aplikacji desktopowych typu GIS, system umożliwiać ma pobranie pełnego zestawu danych (np. eksport do pliku), a po ich przetworzeniu ponowne zasilenie (import) systemu RZIIP AKO. Zastosowane rozwiązanie zdaniem Zamawiającego jest również zgodne z ideą transakcyjności systemu wskazaną w punkcie 6.12 - załącznik nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 4

dotyczące rozdziału 6.16 System musi umożliwiać obsługę min. następujących formatów danych:

Dotyczy zapisu

„1) w zakresie zasilania:

- import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.;”

Prosimy o uszczegółowienie na czym ma polegać import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps. Czy import danych z Google Maps i Bing Maps do centralnej bazy danych nie narusza praw licencyjnych firm Google i Microsoft?

Odpowiedź:

Poprzez import Zamawiający rozumie wykorzystanie publicznych dostępnych usług i ich wyświetlanie na mapie - geoportalu w formie podkładów mapowych. Założeniem korzystania 
z wyżej wymienionych serwisów jest możliwość umieszczania warstw podkładowych i przełączania się między nimi (umieszczenia danych (grafik) pochodzących z tych serwisów na poszczególnych geoportalach). Licencje na używanie map udostępnione przez firmy Google i Microsoft (dostępne na stronach wyżej wymienionych producentów) umożliwiają ich umieszczanie na portalach własnych (użytkowników) bez ponoszenia dodatkowych opłat (w ramach powszechnej ogólnodostępności 
i wyłączeniem tzw. zamkniętych społeczności).

Pytanie 5

dotyczące rozdziału 7.9 i 7.10

Dotyczy zapisu

„Wszelkie wyskakujące okna w interfejsie użytkownika mają mieć możliwość zmieniania położenia 
i wymiarów w zależności od potrzeb użytkownika. Zawartość tych okien (np. obszar wyświetlonej mapy, długość wyświetlanych tekstów) ma się dynamicznie dostosować do aktualnych wymiarów.

7.10. Możliwość zapisywania parametrów ustawień interfejsu użytkownika i pamiętania tych ustawień podczas kolejnych logowań.”

Prosimy o doprecyzowanie ww. wymagań. Czy ww. wymagania dotyczą wszystkich okien prezentujących dane graficzne i opisowe, niezależnie od ilości jednocześnie otworzonych okien na ekranie komputera np. 40? Czy wyżej wymienione wymagania dotyczą konieczności implementacji 
w systemie responsywnych interfejsów, zapewniających automatyczne ich dostosowywanie do rodzaju urządzenia na którym wyświetlane są interfejsy (różne wielkości i rozdzielczości monitorów komputerów, tablety, smartphony)? Czy wszystkie funkcjonalności projektowanego systemu muszą posiadać jednolite, spójne interfejsy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że responsywność projektowanego systemu jest wymagana. Wszystkie funkcjonalności systemu muszą posiadać jednolite, spójne interfejsy celem identyfikowalności.

W przypadku zapamiętywania ustawień użytkownika system ma pamiętać wybrane opcje, które użytkownik może zmienić/aktywować. Pozostałe kwestie, o których mowa w pytaniu w ocenie Zamawiającego nie są niezbędne do sporządzenia oferty i uzgadniane będą na etapie tworzenia projektu technicznego wdrożenia.

Pytanie 6

dotyczące rozdziału 8.12. Integracja z systemami:

Dotyczy zapisu punktu 1) zapisu:

Do wykonawcy należy przygotowanie definiowalnego narzędzia zasilającego system RZIIP AKO 
z systemów i danych zewnętrznych, z możliwością podglądu cyklu zasileń, konfiguracji pojedynczych zadań, odraczaniem zadań, dodawaniem nowych. Struktury bazy, sposób dostępu i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne Wykonawca uzgodni z autorem/właścicielem oprogramowania. Wszystkie koszty integracji pokryje Wykonawca.

Niniejszy zapis jest  naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ust. 1 pzp poprzez zawarcie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania uwzględnienia przez wykonawców wszystkich kosztów związanych z pozyskaniem informacji na temat istnienia technicznych możliwości doprowadzenia do fizycznego połączenia istniejącego oprogramowania przedstawionego w tabeli 1 SOPZ działającego 
u Zamawiającego z oprogramowaniem oferowanym przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a także zapewnienia przez wykonawców komunikacji z producentem istniejącego oprogramowania Zamawiającego oraz uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów pozyskania wiedzy i niezbędnej dokumentacji lub/i licencji dotyczącej istniejącego oprogramowania Zamawiającego, w celu przygotowania oferowanego przez Wykonawcę oprogramowania do podłączenia jego do istniejącego oprogramowania Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy żadnych informacji pozwalających na dokonanie ww. szacunków, nie zapewnia po stronie producenta żadnego obowiązku współdziałania z wykonawcami, nie określił szczegółowo stawianych wymagań, przez co nie uwzględnił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty i naruszył zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Dlatego też prosimy o zapewnienie przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji oraz prawa do podłączenia się do baz danych wymienionych producentów oprogramowania lub rezygnacji 
z możliwości połączenia w wypadku gdy producent oprogramowania nie wyrazi zgody na takowe połączenie lub nie będzie posiadał funkcjonalności exportu danych do standardowych plików danych (przykładowo: CSV, XLS,DBF).

Odpowiedź:

Zamawiający, odpowiadając Wykonawcy na zawartą w pytaniu sugestię dotyczącą naruszenia ustawy Pzp w zakresie art. 7 ust. 1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 
o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”, jak również art. 29. „1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”,

uważa, iż zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ zapisy nie naruszają zasad przywołanych przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający nie wskazuje w SOPZ między innymi na oprogramowanie, jakie ma być zastosowane do budowy systemu RZIIP AKO, nie wskazuje na szczegółowe rozwiązania, które mogłyby sugerować zastosowanie rozwiązań któregoś 
z producentów. W SOPZ Zamawiający starał się tak opisać przedmiot zamówienia, aby realizacja budowy systemu w ramach koncepcji „zaprojektuj i wykonaj” możliwa była przez potencjalnie szerokie grono Wykonawców.

Zapisując konieczność wykonania narzędzia „zasilającego system RZIIP AKO z systemów i danych zewnętrznych, z możliwością podglądu cyklu zasileń, konfiguracji pojedynczych zadań, odraczaniem zadań, dodawaniem nowych” Zamawiający nawiązał do integracji z wymienionymi, w Tabeli 1 
w punkcie 8.12 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ programami, stosowanymi w JST AKO (wskazując na nazwy programów, środowisko bazodanowe, na którym są oparte, podstawowy zakres tematyczny oraz JST AKO w których stosowane są te programy), w celu zasilenia budowanego systemu RZIIP AKO danymi z tych systemów. Konstruując taki zapis Zamawiający opierał się na posiadanej wiedzy o funkcjonowaniu takich rozwiązań programistycznych, działających czy to w ramach oddzielnych autonomicznych rozwiązań programistycznych, czy też rozwiązań kompleksowych, umożliwiających wykonanie takich powiazań i realizacji celu - wskazanej funkcjonalności.

Zamawiający stosując zapis „Struktury bazy, sposób dostępu i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne Wykonawca uzgodni z autorem/właścicielem oprogramowania. Wszystkie koszty integracji pokryje Wykonawca”, założył, iż profesjonalny Wykonawca przystępując do realizacji zadania budowy systemu RZIIP AKO posiadać będzie niezbędną wiedzę merytoryczną (m.in. w zakresie specyfiki, tematyki, jak i oprogramowania stosowanego w administracji samorządowej) oraz programistyczną do zaprojektowania i budowy systemu RZIIP AKO - w tym wiedzę do pozyskiwania danych z zewnętrznych źródeł (RZIIP AKO stanowić ma zarówno hurtownię danych, jak i ma być brokerem tych danych – w związku z czym naturalną istotą jego funkcjonowania jest integracja między innymi zróżnicowanych środowisk bazodanowych wskazanych Tabeli 1 SOPZ). W przypadku braku dostatecznej wiedzy co do sposobu integracji/zasilenia danych, Wykonawca musi pozyskać ją w tym zakresie (np. poprzez zaangażowanie osób o odpowiednich kwalifikacjach). Nie narusza to w jakikolwiek sposób zasad uczciwej konkurencji, gdyż tylko od zdolności Wykonawcy zależy sposób realizacji zamówienia.

Zamawiający nie może zgodzić się ze stwierdzeniem Wykonawcy „Zamawiający ...nie określił szczegółowo stawianych wymagań, przez co nie uwzględnił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty…”.

M.in. w punkcie, którego dotyczy pytanie Zamawiający określił oczekiwaną funkcjonalność związana z zasilaniem systemu danymi. Podobnie definiowane są w SOPZ zapisy dotyczące zasilenia systemu RZIIP AKO zarówno w zakresie funkcjonalności, jak również zakresu danych (np. punkt 11 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ). Zamawiający nie może zapewnić obowiązku współdziałania producenta oprogramowania z Wykonawcami (w ocenie Zamawiającego nie jest to jednak warunek konieczny do sporządzenia oferty).

Zamawiający w ramach SOPZ, nie udostępnia jakichkolwiek próbek danych. Zamawiający nie zapewnia dokumentacji technicznej do fizycznego połączenia z istniejącymi poprogramowaniami oraz opisów struktur danych, gdyż nie posiada takowych. W ocenie Zamawiającego nie są to informacje konieczne do sporządzenia oferty. Jednocześnie Zamawiający zapewnia prawo do podłączenia się do baz danych producentów oprogramowania wymienionych w Tabeli 1 i nie narzuca sposobu udostępniania danych (np. poprzez usługi, pliki, dostęp z poziomu bazy) z systemu źródłowego. Porozumienie pomiędzy JST AKO w sprawie budowy systemu RZIIP AKO zapewnia równy dostęp do danych na etapie zarówno realizacji projektu, jak i przygotowań do niego. W przypadku obiektywnego braku możliwości podłączenia (np. zaszyfrowane dane w bazie) oraz eksportu, wymóg ten dla danego oprogramowania nie będzie obligatoryjny.

Odnosząc się do zarzutu „Zamawiający nie zapewnia wykonawcy żadnych informacji pozwalających na dokonanie ww. szacunków…” zdaniem Zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia zawarty 
w SIWZ oraz w odpowiedziach do pytań zadanych przez Wykonawców jest wystarczający do sporządzenia oferty. Ponadto należy podkreślić fakt, iż w celu jak najlepszego przygotowania zapisów SIWZ, w tym między innymi zakresu informacji niezbędnych dla Wykonawcy w celu sporządzenia oferty, Zamawiający przeprowadził dialog techniczny zgodnie z zapisami ustawy Pzp.

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu zamówienia tj. wspólne udzielenie zamówienia na rzecz 23 różnych zamawiających (JST AKO) oraz przyjętą formułę zamówienia „zaprojektuj i wykonaj” należy zauważyć, iż poprzez zastosowanie znacznie wydłużonego terminu składania ofert, udostępnienie pełnej informacji z przeprowadzonego dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie przedmiotowego postępowania, wskazanie możliwości wizyt w siedzibach poszczególnych JST AKO, Wykonawcy otrzymali wystarczającą ilość czasu, jak również są 
w posiadaniu niezbędnych informacji pozwalających na sporządzenie oferty.

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzmienie punktu 8.12 ppkt. 1) załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

Jest:

„1) Zamawiający wymaga integracji RZIIP AKO w zakresie pobierania danych i połączenia 
z istniejącymi systemami informatycznymi będącymi w posiadaniu poszczególnych JST AKO (wskazanymi w Tabeli 1). Do wykonawcy należy przygotowanie definiowalnego narzędzia zasilającego system RZIIP AKO z systemów i danych zewnętrznych, z możliwością podglądu cyklu zasileń, konfiguracji pojedynczych zadań, odraczaniem zadań, dodawaniem nowych. Struktury bazy, sposób dostępu i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne Wykonawca uzgodni 
z autorem/właścicielem oprogramowania. Wszystkie koszty integracji pokryje Wykonawca.”

Winno być:

„1) Zamawiający wymaga integracji RZIIP AKO w zakresie pobierania danych i połączenia z istniejącymi systemami informatycznymi będącymi w posiadaniu poszczególnych JST AKO (wskazanymi w Tabeli 1). Do wykonawcy należy przygotowanie definiowalnego narzędzia

zasilającego system RZIIP AKO z systemów i danych zewnętrznych, z możliwością podglądu cyklu zasileń, konfiguracji pojedynczych zadań, odraczaniem zadań, dodawaniem nowych. Struktury bazy, sposób dostępu i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne Wykonawca uzgodni z autorem/właścicielem oprogramowania o ile jest to konieczne w ocenie Wykonawcy. Wszystkie koszty integracji pokryje Wykonawca.”.

Pytanie 7

Dotyczy zapisu punktu 1) zapisu:

- wybór danych poprzez zdefiniowane połączenie z zewnętrzną bazą danych lub zbiorem plików. Wybór zdefiniowany poprzez zapytanie SQL lub inne. Możliwość pełnej aktualizacji (ze skasowaniem istniejących rekordów) lub dopisaniem nowych,

Połączenia do zewnętrznych baz danych. Co należy rozumieć poprzez bazę danych? Czy chodzi o bazy danych relacyjne czy także o dowolne, standardowe bazy danych przestrzennych?

Odpowiedź:

Przez bazy danych, o których mowa w pytaniu Zamawiający rozumie relacyjne oraz przestrzenne bazy danych.

Pytanie 8

dotyczące Architektury Systemu RZIIP AKO.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dane hurtowni danych oraz wszelkie dane konfiguracyjne systemu muszą być przechowywane w jednej instancji relacyjnej bazy danych.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie potwierdza wymóg przechowywania w jednej instancji relacyjnej bazy danych na sieć (wewnętrzna/zewnętrzna) wszystkich danych hurtowni danych oraz wszelkich danych konfiguracyjnych systemu.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie, że format danych przestrzennych składowanych w relacyjnej bazie danych hurtowni musi być natywnym formatem relacyjnej bazy danych taki jak np. Oracle Spatial.

Odpowiedź:

Zamawiający nie specyfikuje wymagań odnośnie formatu danych w hurtowni danych. Zadaniem Wykonawcy jest taki dobór struktur i formatów by system spełniał wymagania stawiane tej grupie systemów.

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie wymagań systemu wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a w szczególności :

- Zakładanych poziomów interoperacyjności Systemu RZIIP AKO ,

- Sposobu osiągnięcia neutralności technologicznej Systemu RZIIP AKO,

- Sposobu realizacji poufności, dostępności i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność,

- Sposobu zapewnienia rozliczalności Systemu zgodnie z wymaganiami § 21.1 ww. rozporządzenia,

- Monitorowania Systemu RZIIP AKO,

- Bezpieczeństwa systemu oraz danych Systemu RZIIP AKO,

- Ochrony danych osobowych.

Odpowiedź:

Na Wykonawcy ciąży obowiązek takiej konstrukcji systemu, aby spełniał on minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2012 r. poz. 526).

Zamawiający nie przedstawia dokładnych wymagań odnośnie systemu w ramach wyżej wymienionego rozporządzenia. Opis minimalnych wymagań Zamawiający zawarł w załączniku nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w rozdziałach: 5. UŻYTKOWNICY SYSTEMU, 8. FUNKCJONALNOŚĆ RZIIP AKO oraz w pkt. 6.6, pkt. 8.11, pkt. 12.1. ppkt. 2 lit. h, pkt. 12.3.

Pytanie 11

dotyczące rozdziału 11.1. GRUPA TEMATYCZNA – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (ZP)

Dotyczy zapisu

„5; a) Wymagane prace w zakresie SUiKZP:

- Stworzenie biblioteki struktur. „

Zamawiający wymaga stworzenia „biblioteki struktur” – na jakie struktury wskazuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Poprzez zapis „Stworzenie biblioteki struktur” Zamawiający rozumie stworzenie biblioteki struktur w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).

Pytanie 12:

Dotyczy zapisu

„6 c) Stworzenie możliwości tworzenia i edytowania dodatkowych pozycji rejestru (fakultatywnych) stosownie do bieżących potrzeb JST AKO.”

Zamawiający wymaga stworzenia możliwości tworzenia i edytowania dodatkowych pozycji rejestru (fakultatywnych). Czy Zamawiający może podać przykład takiej pozycji?

Odpowiedź:

Poprzez zapis „Stworzenie możliwości tworzenia i edytowania dodatkowych pozycji rejestru (fakultatywnych) stosownie do bieżących potrzeb JST AKO” Zamawiający rozumie brak ograniczeń w zakresie dodawania rekordów (pozycji rejestru np. autor) czy ich edycji (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych).

Pytanie 13

dotyczące rozdziału 11.5. GRUPA TEMATYCZNA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE/BEZPIECZEŃSTWO - Portal Bezpieczeństwa Publicznego (PBP)

Dotyczy zapisu

„Portal stanowić ma miejsce, publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku w skali całego obszaru AKO. Dedykowany jest w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze AKO (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, PINB, inne).”

Oferent rozumie że określenie dokładne wszystkich dysponentów systemu może być trudne, prosimy jednak w celu oszacowania kosztu Systemu o wskazanie ile maksymalnie owych innych dysponentów dodatkowo  może wskazać Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający przez powyższy zapis rozumie możliwość poszerzania systemu RZIIP AKO 
o użytkowników, którym nadane będą uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający nie określa jednocześnie ich ilości (system ma być otwarty w tym względzie), jak również nie nakłada obowiązku na Wykonawcę w zakresie ich definiowania w późniejszym etapie / czasie. Wymienieni w pytaniu dysponenci będą  korzystać z systemu RZIIP AKO na poziomie standardowego użytkownika z odpowiednim poziomem uprawnień.

Pytanie 14

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

„możliwość indywidualnej obsługi przez każdą ze służb i straży,”

Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zapis oznacza to że ma powstać dla każde z wymienionych służb (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, PINB, inne). oddzielna niezależna aplikacja , czy też ma powstać jedno rozwiązanie predefiniowane(konfigurowane) w zależności od użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada jedno rozwiązanie predefiniowane (konfigurowane) w zależności od użytkownika.

Pytanie 15

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

„możliwość zaimportowania danych pochodzących z aplikacji dziedzinowych (Arcus2005),”

Czy import będzie wykonywany z aplikacji Arcus2005 czy Arcus2015?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z przywołanego zapisu. Z treści pkt. 11.5 ppkt. 1 lit. a) załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ wykreśla się pozycję „– możliwość zaimportowania danych pochodzących 
z aplikacji dziedzinowych (Arcus2005)”.

Pytanie 16

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

„przeglądania danych przestrzennych w oknie interaktywnej mapy (z podstawowymi narzędziami poruszania się po mapie oraz wyszukiwania i analiz), zarówno tych zgromadzonych w zasobach systemu RZIIP AKO, jak i pobranych z innych serwisów i portali za pomocą usług Web Services (np. WMS/WFS).”

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis „i analiz”. Jakie analizy przewiduje Zamawiający w niniejszym module?

Odpowiedź:

Przez zapis „…z podstawowymi narzędziami poruszania się po mapie oraz wyszukiwania i analiz” Zamawiający wskazuje na wielowątkowe analizy pomiędzy obiektami / danymi systemu (logiczne / geometryczne) typu dla danej np. działki znajdź najbliższe obiekty w zakresie zdefiniowanych warstw / danych np. sieci EN, obiektów punktowych gazociągowych, najbliższej placówki

przedszkolnej, najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, wyświetlenie działek o powierzchni w przedziale, a także grupowych pomiędzy obiektami z jednej warstwy a obiektami z innej poprzez działania logiczne i geometryczne, itp.

Pytanie 17

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

EDBSiS musi być ściśle powiązana z dokumentami typu: plany zarządzania kryzysowego, plany operacyjne ochrony przed powodzią, plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych. Dokumenty te znajdują się w dyspozycji JST.

Prosimy o określenie na czym ma polegać owe ścisłe powiązanie EDBSiS z dokumentami typu: plany zarządzania kryzysowego, plany operacyjne ochrony przed powodzią, plany ochrony zabytków.

Odpowiedź:

Przez powiązanie EDBSiS z dokumentami, o których mowa w pytaniu Zamawiający rozumie zasilenie EDBSiS dokumentami wskazanymi punkcie 11.5 ppkt. 1 lit. d) załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ i powiązanie relacyjne z obiektami (działki, zasięgi obwodów zarządzania kryzysowego, itp.).

Pytanie 18

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

„f) Ponieważ utworzona funkcjonalność zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wraz z EDBSiS obejmuje swym zasięgiem JST AKO – należy zaprojektować, wykonać i wdrożyć funkcjonalność wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami JST AKO odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe.”

Prosimy o ścisłe określenie zakresu funkcjonalnego wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami JST AKO a Projektowanym modułem Systemu gdyż jest to niezbędne dla oszacowania kosztów wytworzenia niniejszego Modułu.

Odpowiedź:

Przez powyższy zapis Zamawiający rozumie funkcjonalność umożliwiającą m.in szybki wybór danych (m.in. po predefiniowanych pytaniach), a następnie ich wysłanie bezpośrednio na zdefiniowane adresy skrzynek e-mail (wskazanych użytkowników JST AKO).

Pytanie 19

Dotyczy zapisu punktu 1 zapisu

„g) W ramach PBP wymagane jest utworzenie funkcjonalności przesyłania danych do programu „Baza danych sił i środków województwa wielkopolskiego – Arcus 2005”. Przesyłane dane muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami w zakresie wymiany informacji na drodze JST – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - WBiZK. Wymaga się, aby przekazywane dane podlegały transferowi do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Utworzony plik stanowić ma załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego i WCZK.”

Czy Zamawiający posiada dokumentacje techniczną oprogramowania Arcus 2005 umożliwiającą zaprojektowania ii wytworzenia funkcjonalności utworzenia zaszyfrowanego binarnego pliku wymiany, którą to dokumentację udostępni Wykonawcy po podpisaniu umowy?

Chcemy tylko podkreślić, że właścicielem  oprogramowania jest zgodnie z informacjami publicznymi  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, który to nie jest instytucją komercyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z przywołanego zapisu. Z treści załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ 
w pkt. 11.5 ppkt. 1 wykreśla się zapis w lit.g – „W ramach PBP wymagane jest utworzenie funkcjonalności przesyłania danych do programu „Baza danych sił i środków województwa wielkopolskiego – Arcus 2005”. Przesyłane dane muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami 
w zakresie wymiany informacji na drodze JST – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - WBiZK. Wymaga się, aby przekazywane dane podlegały transferowi do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Utworzony plik stanowić ma załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego 
i WCZK.”.

Pytanie 20

Dotyczy zapisu punktu 2 zapisu

Uwaga: Zakłada się, że powyższy wykaz danych nie jest zamknięty tematycznie. Należy przewidzieć możliwość jego rozszerzenia nieograniczonego w ramach EDBSiS. Dane zasilające EDBSiS – zostaną udostępnione przez komórki merytoryczne zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa poszczególnych JST AKO.

W jakiej formie i formatach owe dane zostaną udostępnione wykonawcy?

Odpowiedź:

Dane zostaną udostępnione Wykonawcy w formacie plików tekstowych / arkusza kalkulacyjnego / plików (będących załącznikami do danych, m.in. uchwały, zdjęcia).

Pytanie 21

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

c) Utrudnienia w ruchu pieszym/drogowym, ostrzeżenia o niebezpieczeństwach itp. - system powiadamiania o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach, zajęciach pasa drogowego, niedziałającym oświetleniu drogowym/ulicznym, powiadamiania o zdarzeniach/zagrożeniach, system zgłaszania/ powiadamiania o uszkodzeniach nawierzchni wraz z przekazywaniem informacji do jednostek zarządzających. Należy tutaj uwzględnić system przekazywania informacji do zarządców zdarzeniami. W ramach powyższego dopuszcza się integrację z systemami działającymi w JST AKO.

Jedyny wymienionym w dokumencie SOPZ systemem z którym jawnie opisana funkcjonalność będzie wymieniać dane jest „EW 2010 Ewidencja dróg i ulic producenta ZUi Kowalski”. Prosimy 
o potwierdzenie lub ewentualnie wskazanie z jakimi pozostałymi systemami JST AKO będzie konieczność wymiany danych.

Odpowiedź:

W zakresie ewidencji dróg dodatkowo należy uwzględnić eDIOM firmy Designers (MZDiK 
w Kaliszu), ewidencje firmy TRANSCOMP Sp. z o. o. (MZD w Ostrowie Wielkopolskim), oprogramowanie RoadMan firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o. (Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ostrowie Wielkopolskim), a także wdrażaną ewidencję dróg będącą częścią przedmiotu zamówienia.

Czy zdarzenia  wymienione w niniejszym wymaganiu (zdarzeniach drogowych, utrudnieniach, zajęciach pasa drogowego, niedziałającym oświetleniu drogowym/ulicznym, powiadamiania 
o zdarzeniach/zagrożeniach, system zgłaszania/ powiadamiania o uszkodzeniach nawierzchni) powinny być również możliwe do wprowadzenia ręcznie przez użytkownika oprogramowania ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie zdarzenia (wskazane w powyższym pytaniu) mogły być również dodawane ręcznie przez osoby z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.

Pytanie 22

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

„e) Straż pożarna, drogi dojazdowe do punktów poboru wody – interaktywna mapa przedstawiająca lokalizację jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarowej, hydrantów p.poż oraz dróg dojazdowych do punktów poboru wody.”

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wymagania „oraz dróg dojazdowych do punktów poboru wody” mam być generowana analiza sieciowa wskazująca drogę dojazdu na najbliższego lub wskazanego punktu poboru wody.

Odpowiedź:

Tak, w ramach wymienionej w pytaniu funkcjonalności należy uwzględnić generowanie analizy sieciowej wskazującej drogę dojazdu na najbliższego lub wskazanego punktu poboru wody 
z wykorzystaniem narzędzia „Wyszukiwarka Tras” - pkt. 8.1 ppkt. 70 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 23

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

g) Miejsca noclegowe – alarmowe - opracowanie systemu ewidencji miejsc noclegowych – alarmowych w ramach bazy danych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Prosimy o wyjaśnienie znaczenia słowa alarmowe w tym wymaganiu.

Odpowiedź:

Zamawiający przez wskazane w pytaniu sformułowanie „alarmowe” określa miejsca wykorzystywane w sytuacjach alarmowych / kryzysowych, a przeznaczone do pełnienia alarmowych miejsc noclegowych i będących w wykazie – EDBSiS.

Pytanie 24

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

i) W zakresie „ewakuacja osób” - utworzenie ewidencji podmiotów wraz z ich danymi teleadresowymi, prowadzących działalność związaną z transportem ludzi.

j) W zakresie „ewakuacji mienia” - utworzenie ewidencji podmiotów wraz z ich danymi teleadresowymi, prowadzących szeroko rozumianą działalność transportu mienia.

k) Punktów spędowych zwierząt - zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, przewoźników zwierząt (w zależności od gatunku) zatwierdzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii – „Ewakuacja zwierząt”.

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres zbieranych danych nie jest tożsamy z wymaganiami punktu 2 
i poniższymi zapisami ?

i) Podmiotów prowadzących działalność związaną z transportem ludzi – „Ewakuacja osób”.

j) Podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność transportu mienia – „Ewakuacja mienia”.

k) W zakresie „ewakuacji zwierząt” - utworzenie rejestru zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii punktów spędowych zwierząt, rejestru przewoźników zwierząt (w zależności od gatunku) zatwierdzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, rejestru gospodarstw rolnych, które po stosownych uzgodnieniach mogą służyć, jako tymczasowe miejsca ulokowania ewakuowanych zwierząt, rejestru zasady sanitarno-weterynaryjne przy ewakuacji zwierząt.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza tożsamość wskazywanych w pytaniu zapisów. Powtórzenie tych zapisów wynika z faktu, że pkt 11.5 ppkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ opisuje wymagania dla EDBSIS, która zawierać ma informacje ujęte w BSiS prowadzonej przez instytucje zarządzania kryzysowego JST AKO podczas, gdy Portal Bezpieczeństwa Publicznego (opisywany w pkt. 11.5 ppkt. 3 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ) może być wzbogacony również o informacje 
z innych jednostek i instytucji JST AKO niezwiązanych bezpośrednio z instytucjami zarządzania kryzysowego.

Pytanie 25

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

m) Mapy powodziowe/podtopień – opracowanie map ryzyk i zagrożeń powodziowych we wszystkich obowiązujących wariantach, integracja z systemem odczytywania poziomów rzeki z posterunków wodowskazowych należących do IMGW (opcjonalnie). Opracowanie ewidencji w zakresie „magazyn przeciwpowodziowy/kryzysowy” – zawierający zestawienie wyposażenia poszczególnych magazynów z terenu AKO.

Prosimy o wymienienie owych wszystkich obowiązujących wariantów gdyż podstawy prawne (Ustawy i Rozporządzenia ) nie wskazują owej listy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opracowanie map ryzyk i zagrożeń powodziowych (na podstawie przekazanych przez Prezesa KZGW do JST map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego) we wszystkich obowiązujących wariantach tzn. utworzenia warstw poszczególnych scenariuszy w oparciu o posiadane przez JST pliki wsadowe (shp).

Czy słowo opcjonalne wskazuje na konieczność implementacji wykonania kosztownych interfejsów wymiany informacji czy też pozostawia się decyzję w sprawie wykonania Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający, poprzez określenie „opcjonalnie” pozostawia Wykonawcy decyzję w sprawie wykonania implementacji. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza różne sposoby ewentualnej integracji (np. serwis WMS).

Pytanie 26

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

n) Utworzenie podstawowego systemu ochrony przed powodzią i podtopieniami – implementacja planów operacyjnych ochrony przed powodzią, jako systemu szybkiego reagowania na zaistniałe zdarzenia.

Prosimy o uszczegółowienie tego wymagania gdyż w obecnym zapisie nie mam możliwości rzetelniej wyceny tej funkcjonalności.

Utworzenie systemu ochrony przed powodzią i podtopieniami to projekt znaczącą przekraczający swym zakresem funkcjonalny  niniejszy projekt RZIIP AKO. Dlatego prosimy o uszczegółowienia zapisu implementacji planów operacyjnych ochrony przed powodzią, jako systemu szybkiego reagowania na zaistniałe zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający, przez zapisy wskazane w pytaniu rozumie funkcjonalność związaną z możliwością „podpinania” pod utworzone warstwy dokumentacji związanej z tym tematem (planów, plików itp.).

Pytanie 27

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

p) Stacje meteo –…

q) Zakłady przemysłowe –…

r) Stacje paliw –…

Czy w/w dane będą dostarczone przez poszczególne JST ?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane z poszczególnych JST AKO, wskazane w powyższym pytaniu.

Pytanie 28

Dotyczy zapisu punktu 3 zapisu:

u) W ramach PBP należy wyposażyć w funkcjonalność śledzenia bieżących zmian położenia obiektów w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność ta wykorzystywana ma być planowo w czasie monitoringu jednostek terenowych, których zadaniem jest dotarcie do wyznaczonego celu, np. w czasie pożaru, miejsc zdarzeń kryzysowych.

Czy w ramach niniejszego wymagania Zamawiający żąda dostarczenia rozwiązania klasy AVL (z ang. Automatic Vehicle Location)?

W ramach niniejszego wymagania Zamawiający powinien posiadać odpowiednie odbiorniki GPS (Global Positioning System) wraz z możliwością transmisji danych GPRS (General Packet Radio Service), które

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w ramach systemu RZIIP AKO funkcjonalności umożliwiającej śledzenia położenia obiektów w czasie rzeczywistym i jeżeli wskazana przez Wykonawcę funkcjonalność będzie oparta o rozwiązania klasy AVL, Zamawiający będzie takie rozwiązanie akceptował. Zamawiający wymaga również podłączania danych (śledzenia zmian położenia) poprzez protokół GeoRSS / REST / SOAP oraz format wymiany danych JSON/XML/CSV – załącznik nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ pkt 6.17 ppkt 7 oraz pkt 11.3 ppkt 2 lit. a).

Pytanie 29

dotyczące rozdziału 11.6. GRUPA TEMATYCZNA -ŚRODOWISKO/ROLNICTWO/GOSPODARKA KOMUNALNA - Portal Zarządzania Środowiskiem (PZŚ)

Dotyczy zapisu

„6) W zakresie informacji o środowisku należy opracować funkcjonalność prowadzenia ewidencji decyzji środowiskowych. Funkcjonalność musi spełniać wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i ostatecznych decyzji, raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko itp. Ścisła integracja funkcjonalności ewidencji decyzji środowiskowych spełniać ma wymagania związane z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej. Funkcjonalność winna być ściśle zintegrowana 
z bazami danych EGiB oraz EMUiA, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne rejestrowanych 
i udostępnianych na geoportalu decyzji. Funkcjonalność związana z decyzjami środowiskowymi winna mieć połączenie z portalem GDOŚ – „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” za pomocą usług Web Services (np. WMS/WFS).”

Zamawiający wymaga, aby funkcjonalność związana z decyzjami środowiskowymi winna mieć połączenie z portalem GDOŚ – „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” za pomocą usług Web Services (np. WMS/WFS)”.

Jakie są założenia połączenia decyzji środowiskowych z bazą OOŚ, skoro ta druga nie serwuje usług o których wspomina Zamawiający?

Odpowiedź:

W związku z tym, że na dzień wszczęcia postępowania funkcjonalność, o której mowa 
w pytaniu nie jest realizowana przez portal GDOŚ – Zamawiający rezygnuje z tego zapisu skreślając część treści zawartej w pkt. 11.6 ppkt. 6 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

JEST:

„6. W zakresie informacji o środowisku należy opracować funkcjonalność prowadzenia ewidencji decyzji środowiskowych. Funkcjonalność musi spełniać wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r., 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i ostatecznych decyzji, raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko itp. Ścisła integracja funkcjonalności ewidencji decyzji środowiskowych spełniać ma wymagania związane z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej. Funkcjonalność winna być ściśle zintegrowana 
z bazami danych EGiB oraz EMUiA, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne rejestrowanych 
i udostępnianych na geoportalu decyzji. Funkcjonalność związana z decyzjami środowiskowymi winna mieć połączenie z portalem GDOŚ – „Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko” za pomocą usług Web Services (np. WMS/WFS).”.

WINNO BYĆ:

„6. W zakresie informacji o środowisku należy opracować funkcjonalność prowadzenia ewidencji decyzji środowiskowych. Funkcjonalność musi spełniać wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r., 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i ostatecznych decyzji, raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko itp. Ścisła integracja funkcjonalności ewidencji decyzji środowiskowych spełniać ma wymagania związane z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej. Funkcjonalność winna być ściśle zintegrowana 
z bazami danych EGiB oraz EMUiA, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne rejestrowanych 
i udostępnianych na geoportalu decyzji.”.

Pytanie 30

Dotyczy zapisu

„7)…  Elementy składowe podportalu stanowić mają również zagadnienia takie jak:

a) gospodarka odpadami – zarządzanie odbiorami – śmieci,

b) gospodarka odpadami – zarządzanie odbiorami - śmieci wielkogabarytowe,

c) gospodarka odpadami - podmioty odbierające odpady komunalne,

d) gospodarka odpadami – harmonogram, zarówno w ujęciu opisowym, jak i geoprzestrzennym. „

W jakim zakresie (wizualizacja, obsługa jakich procesów) zagadnienia takie jak: a) gospodarka odpadami – zarządzanie odbiorami – śmieci, b) gospodarka odpadami – zarządzanie odbiorami - śmieci wielkogabarytowe, c) gospodarka odpadami - podmioty odbierające odpady komunalne, mają stanowić elementy składowe podportalu Zarządzania Środowiskiem?

Odpowiedź:

Poprzez zapisy wskazane w pytaniu Zamawiający rozumie takie rozwiązania jak podłączenia harmonogramów odbioru śmieci, rejonizacje odbiorów, miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych, itp. z wykorzystaniem funkcjonalności systemu RZIIP AKO (POI, rejony, przypisanie do adresów, itp.).

Pytanie 31

Dotyczy zapisu

„8) W ramach zadań związanych z Portalem Zarządzania Środowiskiem należy utworzyć interaktywną mapę miejsc / stanowisk lęgowych ptaków chronionych na terenie AKO. Do realizacji tego celu przewiduje się współpracę z Towarzystwem Ochrony Ptaków – TOP (dostarczenie danych oraz materiałów merytorycznych). „

Czy w ramach zadania dotyczącego utworzenia interaktywnej mapy miejsc / stanowisk lęgowych ptaków chronionych na terenie AKO, do którego realizacji tego celu przewiduje się współpracę 
z Towarzystwem Ochrony Ptaków – TOP (dostarczenie danych oraz materiałów merytorycznych), Zamawiający pokrywa koszty przygotowania i załadowania danych?.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy dane, o których mowa w pytaniu do zasilenia systemu, natomiast Wykonawca w ramach realizowanego przedmiotu umowy dokona ich implementacji do systemu.

Pytanie 32

Dotyczy zapisu

„15) Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - jako element składowy PZŚ

Koncepcja tworzenia i realizacji PGN wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej 
i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Temat PGN realizowany jest bezpośrednio przez JST AKO. W ramach tego portalu Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdroży integrację danych z JST AKO tworząc wspólną platformę tematyczną dla zagadnień związanych z PGN.”

W w/w punkcie  Zamawiający podaje ogólną informację o roli PGN. Jednocześnie wymaga, aby wykonawca zaprojektował, wykonał i wdrożył integrację danych z JST AKO tworząc wspólną platformę tematyczną dla zagadnień związanych z PGN. Tak przedstawiony opis zadania uniemożliwia szacunek zakresu i kosztów jego wykonania. Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla tego zadania.

Odpowiedź:

Poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie wspólną platformę, czyli wspólny zestaw danych PGN umożliwiający umieszczanie warstw, obiektów i danych związanych z PGN. Dane umieszczane będą na profilu związanym ze środowiskiem z możliwością dołączania nowych zestawów danych zaimportowanych ze źródeł wykazanych w typach importu bądź dodanych ręcznie przez uprawnionych użytkowników.

Pytanie 33

dotyczące rozdziału 11.9. GRUPA TEMATYCZNA (PORTAL) – KULTURA/ SZTUKA/ SPORT/TURYSTYKA (PKSST)

Jakie są wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania procesem wprowadzania i aktualizacji danych portalu „Portal kultura, sztuka, sport, turystyka”?

Odpowiedź:

Wymagania odnośnie grupy tematycznej „KULTURA/ SZTUKA/ SPORT/TURYSTYKA (PKSST)” Zamawiający opisał w punkcie 11.9 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Zamówienie opisane jest w formule zaprojektowania, dostawy i wdrożenia technologii GIS. Wykonawca ma je zrealizować zgodnie z tą formułą. Ramy tematyczne zostały opisane przez Zamawiającego natomiast ostateczny wygląd funkcjonalny systemu zostanie zrealizowany przez Wykonawcę 
w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego założenia w ramach tworzenia projektu technicznego wdrożenia.

Pytanie 34

Dotyczy zapisu

„c) GEZ prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych, zawierających m. in. wskazanie rodzaju zabytku, jego nazwę oraz dokładne miejsce położenia. Zgodnie z art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

- zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

- inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

- inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, „

Jaka jest szacunkowa liczba kart adresowych GEZ, łącznie dla obszaru całego Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje liczbę kart adresowych GEZ dla obszaru całego zamówienia na ok. 6500 kart.

Pytanie 35

dotyczące zapisów rozdziału 11.13. MAPA AKUSTYCZNA

W związku z koniecznością wykonania warstw tematycznych, w tym mapy akustycznej dla RZIIP AKO prosimy opisanie charakterystyki prowadzonej mapy zasadniczej miasta Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego?.

Odpowiedź:

Mapa zasadnicza miasta Kalisza – mapa prowadzona jest w środowisku geoinformatycznym firmy Systherm Info (GeoInfo). W zakresie tematycznym wszystkie bazy mapy zasadniczej prowadzone są numerycznie.

Mapa zasadnicza miasta Ostrowa Wielkopolskiego - mapa prowadzona jest w środowisku geoinformatycznym firmy Systherm Info (GeoInfo). Baza EGiB – prowadzona jest w systemie numerycznym. Pozostałe bazy prowadzone są w systemie mieszanym – hybrydowym.

Pytanie 36

Dotyczy zapisu

„c) Opracuje kompleksowy systemem zarządzania mapą akustyczną.”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "... kompleksowy system zarządzania mapą akustyczną"?

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis „Opracuje kompleksowy systemem zarządzania mapą akustyczną” rozumie możliwość pełnego zarządzania warstwami utworzonej mapy akustycznej (wraz 
z możliwością ich aktualizacji), możliwość przeprowadzania analiz z wykorzystaniem zarówno warstw / danych mapy akustycznej, jak i warstw / danych systemu RZIIP AKO.

Pytanie 37

Dotyczy zapisu

„b) Wykonawca wykona pomiary akustyczne i nieakustyczne niezbędne do wykonania Mapy akustycznej. Wszystkie dane należy gromadzić i dostarczyć Zamawiającemu w sposób umożliwiający ich bezpośrednie importowanie i eksportowanie przez oprogramowanie do tworzenia map hałasu oraz system informatyczny mapy akustycznej z zapewnieniem możliwości eksportu/importu danych opisowych i graficznych do zasobów informatycznych Urzędów Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. „

Prosimy o wskazanie liczby punktów pomiaru hałasu niezbędnych w ocenie Zamawiającego do sporządzenia mapy akustycznej hałasu: drogowego, kolejowego, przemysłowego.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie mapy akustycznej dla miasta Kalisza i miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie precyzuje szczegółowo liczby niezbędnych punktów pomiaru hałasu. Liczba punktów musi być wystarczająca, by sporządzona mapa akustyczna była zgodna z przepisami określającymi warunki techniczne jej wykonania. Do Wykonawcy należy (każdorazowo) ocena / określenie ilości niezbędnych punktów pomiarowych.

Na podstawie dostępnych, na stronie Zamawiającego – www.msip.kalisz.pl zakładka „mapa akustyczna”, materiałów Wykonawca dokona analizy danych odnośnie miasta Kalisza. Dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego należy przyjąć orientacyjnie ilość punktów na podobnym poziomie. Zamawiający poniżej przedstawia orientacyjne liczby niezbędnych punktów pomiaru hałasu.

Dla miasta Kalisza:

Pomiary hałasu drogowego: co najmniej 20 punktów; lokalizacja punktów taka sama jak 
w poprzednim mapowaniu dla miasta Kalisza.

Pomiary hałasu przemysłowego: co najmniej 300 punktów pomiarowych; lokalizacja punktów taka sama jak w poprzednim mapowaniu dla miasta Kalisza z uwzględnieniem nowych punktów.

Pomiary hałasu kolejowego: co najmniej 11 punktów; lokalizacja punktów taka sama jak 
w poprzednim mapowaniu dla miasta Kalisza.

Dopuszcza się zmiany lokalizacji punktów pomiarowych w przypadku istotnych zmian 
w lokalizacji obiektów objętych mapowaniem.

Dla miasta Ostrowa  Wielkopolskiego:

Pomiary hałasu drogowego: co najmniej 14 punktów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje punktów pomiarowych do akceptacji.

Pomiary hałasu przemysłowego: dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego należy zidentyfikować wszystkie zakłady mogące mieć wpływ na klimat akustyczny miasta (nie więcej niż 40) i na tej podstawie przedstawić proponowaną ilość punktów pomiarowych. Listę zakładów i lokalizację punktów pomiarowych należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Pomiary hałasu kolejowego: co najmniej 9 punktów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje punktów pomiarowych do akceptacji.

Liczby punktów nie należy traktować jako ostatecznej – ich liczba, dobór itp. zostaną ostatecznie uzgodnione na etapie wykonawczym w porozumieniu z Zamawiającym lub działającym w jego imieniu inspektorem nadzoru nad mapą akustyczną.

Pytanie 38

Dotyczy zapisu

„b) Wykonawca wykona pomiary akustyczne i nieakustyczne niezbędne do wykonania Mapy akustycznej. Wszystkie dane należy gromadzić i dostarczyć Zamawiającemu w sposób umożliwiający ich bezpośrednie importowanie i eksportowanie przez oprogramowanie do tworzenia map hałasu oraz system informatyczny mapy akustycznej z zapewnieniem możliwości eksportu/importu danych opisowych i graficznych do zasobów informatycznych Urzędów Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. „

Czy pomiary hałasu muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane PCA oraz czy sprawozdania z pomiarów muszą posiadać znak akredytacji PCA?

Odpowiedź:

Pomiary hałasu nie muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane PCA, jak i również sprawozdania z pomiarów nie muszą posiadać znaków akredytacji PCA. Jednakże pomiary należy sporządzić zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.) biorąc pod uwagę w szczególności:

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1542)

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824)

Pytanie 39

Prosimy o wskazanie orientacyjnej długości ulic objętych mapą akustyczną w Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

Odpowiedź:

Orientacyjna długość ulic objętych mapą akustyczną dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego to odpowiednio: 330 km i 250 km.

Pytanie 40

Prosimy o wskazanie orientacyjnej liczby obiektów w warstwie "hałas przemysłowy" objętych mapą akustyczną w Kaliszu i Ostrowie Wlkp.

Odpowiedź:

Odpowiedź na niniejsze pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 37.

Pytanie 41

Czy zamawiający dostarczy dane dot. natężenia ruchu samochodowego na ulicach objętych mapą akustyczną?

Odpowiedź:

Pomiary natężenia ruchu Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 42

dotyczące rozdziału 11.15. EWIDENCJA DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH (ediom):

Jaka jest dokładna liczba obiektów inżynierskich (w tym mostów, przepustów, kładek, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, tuneli, promów) podlegających ewidencji i przeglądom w ramach opisywanego zamówienia?

Odpowiedź:

Według niepełnych danych (wynikających z braku pełnej ewidencji dróg i obiektów mostowych 
w JST AKO) szacowana liczba obiektów inżynierskich wynosi 1400 szt.

Pytanie 43

Jakie są wymagania w zakresie dokładności wykonania ewidencji dróg (np. dokładność pomiarów RTK, obiektów osnowy III klasy, zgodność z mapą zasadniczą itp.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie podaje szczegółowych wymagań w zakresie dokładności wykonania ewidencji dróg i obiektów mostowych. Wymaga jednakże realizacji części przedmiotu zamówienia, jakim jest wykonanie ewidencji dróg i obiektów z zachowaniem wymogów określonych dla tego typu opracowań w rozporządzeniu M.I. z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).

Pytanie 44

Prosimy o wykaz odcinków dwujezdniowych dróg i ulic podlegających ewidencji wraz z ich długościami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wg danych przekazanych przez JST AKO, na obszarze objętym zamówieniem w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych brak jest odcinków dwujezdniowych dróg i ulic podlegających ewidencji. Wykonawca jednakże musi wziąć pod uwagę niepełny stan ewidencji w niektórych JST AKO, w związku z czym w trakcie wykonywania zamówienia mogą ujawnić się takie odcinki.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, że nazwy ulic w odcinkach referencyjnych mają być automatycznie synchronizowane z gminnym zasobem ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a przypisanie nazw ulic z zasobu EMUiA musi być możliwie z modułu zarządzającym siecią referencyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada automatyzm w zakresie opisywanego w pytaniu procesu. Dopuszcza jednocześnie możliwość realizacji tej funkcjonalności poprzez eksport danych z programów prowadzących EMUiA, z zastrzeżeniem cykliczności zasileń i ich automatyzmu (bez pośrednictwa użytkownika).

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania fotorejestracji i podłączenie jej do RZIIIP AKO.

Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania fotorejestracji, prosimy o wymagania w zakresie minimalnej rozdzielczości zdjęć, ilości kamer, z których należy wykonać fotorejestrację, rodzaju zdjęć (panorama sferyczna, zdjęcia klatkowe), interwału wykonania zdjęć, dokładności pomiaru lokalizacji zdjęcia, np. względem pomiarów urządzeniami RTK.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga wykonania fotorejestracji i podłączenie jej do RZIIIP AKO.

Jeśli chodzi o ilość kamer, z których należy wykonać fotorejestrację zależy to od sposobu realizacji zadania. Jeżeli objazd będzie wykonywany w obu kierunkach wówczas należy zastosować minimum trzy kamery (przód i boki), jeżeli jednorazowo to zastosować należy dodatkowo tylną kamerę. Zamawiający przyjmuje typ zdjęć poklatkowych za wystarczający. Interwał wykonywania zdjęć zależny jest od planowanej prędkości przejazdu. Rozdzielczość zdjęć musi umożliwić podgląd wszystkich elementów znajdujących się w pasie drogowym oraz ich odpowiednia identyfikację. Ponadto wskazana jest możliwość dokonywania domiarów na zdjęciach. Zamawiający nie podaje szczegółowych wymagań w zakresie dokładności wykonania ewidencji dróg i obiektów mostowych. Wymaga jednakże realizacji części przedmiotu zamówienia, jakim jest wykonanie ewidencji dróg 
i obiektów z zachowaniem wymogów określonych dla tego typu opracowań w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582).

Pytanie 47

Czy dany zarządca drogi musi mieć uprawnienia tylko i wyłącznie do danych leżących w zakresie jego kompetencji?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca winien uwzględnić wymóg wskazany w pytaniu.

Pytanie 48

Prosimy o informację, czy moduł do ewidencji oznakowana musi gromadzić informacje o czterech rodzajach grup oznakowania, zgodnie z Warunkami technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia brd i sygnalizacja), przy czym należy na mapie odwzorować odpowiednie cechy urządzeń brd i sygnalizacji, np. sygnalizacja z ekranem kontrastowym i bez.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza wyżej wymieniony wymóg: ewidencja musi gromadzić informacje o czterech rodzajach grup oznakowania, zgodnie z Warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych wraz z wymaganymi cechami.

Pytanie 49

Prosimy o informację, czy moduł ewidencji oznakowania musi uwzględniać horyzonty czasowe istnienia danego znaku, czyli wyświetlać aktualne na wybrany przez użytkownika dzień oznakowanie zarówno na mapie jak i w wykazie oznakowania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza wymóg wskazany w pytaniu.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z modułem ewidencji oznakowania aplikacji zespolonej 
z modułem ewidencji oznakowania, umożliwiającej edycję z bazy grafik znaków i tworzenie (rysowanie) nowych znaków np. kierunku i miejscowości, przy czym utworzenie nowego znaku i jego zapisanie musi automatycznie aktualizować bazę słowników znaków?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza wyżej wymieniony wymóg dostarczenia wraz z modułem ewidencji oznakowania aplikacji zespolonej z modułem ewidencji oznakowania, umożliwiającej edycję z bazy grafik znaków i tworzenie (rysowanie) nowych znaków. Zamawiający potwierdza wymóg automatycznej aktualizacji bazy słowników znaków.

Pytanie 51

Dotyczy zapisu „- System ma mieć możliwość tworzenia kart do katalogu obiektów mostowych.”

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „katalog obiektów mostowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie możliwość tworzenia kart obiektów mostowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) - załącznik nr 5, określający wzór karty obiektu mostowego. Katalog obiektów mostowych to nic innego jak zbiór kart obiektów.

Pytanie 52

Czy moduł ewidencyjny dla dróg musi umożliwiać automatyczne wskazywać konflikty własnościowe pomiędzy obszarem pasa drogowego a pozostałymi działkami, pobieranymi z warstw EGiB?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić taką funkcjonalność.

Pytanie 53

Czy moduł zarządzania zajęciem pasa drogowego powinien:

- umożliwiać rejestrację wniosków z wpisem interesanta do referencyjnej bazy interesantów,

- umożliwiać zakładanie spraw do danych zajęć, przy czym znak sprawy i późniejszy znak decyzji powinien być nadawany automatycznie przez System, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
i właściwym symbolem JRWA,

- umożliwiać automatyczne rozliczanie powierzchni zajęcia pasa drogowego, z wykazem zdarzeń drogowych i powierzchnią ich zajęcia,

- umożliwiać automatyczne naliczanie opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie ze zdefiniowanym cennikiem, rozliczając odpowiednie zdarzenia drogowe, w odniesieniu do okresu zajęcia pasa drogowego,

- umożliwiać generowanie druku decyzji na podstawie dowolnego, zdefiniowanego przez użytkownika szablonu,

- wyświetlać na mapie i w wykazach zajęć pasa aktualne, historyczne i przyszłe zajęcia na żądany przez użytkownika okres czasu,

- wyświetlać na mapie i wykazach decyzje aktualne, historyczne i przyszłe na żądany przez użytkownika okres czasu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by moduł zarządzania zajęciem pasa drogowego realizował w stopniu minimalnym wyżej wymienione funkcjonalności, jak i winien mieć możliwość informowania pracownika nadzorującego zajęcia pasa o zbliżającym się terminie odbioru zajętego odcinka.

Pytanie 54

Prosimy o potwierdzenie, że moduł do obsługi procesu na zajęcie pasa drogowego musi wspierać świadczenie e-usług na poziomie IV, umożliwiającym złożenie elektronicznego wniosku o zajęcie pasa drogowego przez obywatela. Jeżeli Zamawiający potwierdza, prosimy o zakres funkcjonalny obsługi e-usługi przez moduł do obsługi zajęć pasa drogowego.

Odpowiedź:

Moduł do obsługi procesu na zajęcie pasa drogowego musi wspierać świadczenie e-usług na poziomie III. Szczegółowe informacje o zakresie funkcjonalnym e-usługi zostały zawarte 
w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – pkt 8.13, ppkt 6, lit. c). Określenie „musi” oznacza stopień minimalny usługi. Zamawiający dopuszcza wyższy stopień realizacji e-usługi, w ramach zaoferowanego przez Wykonawcę wynagrodzenia.

Pytanie 55

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich modułów do zarządzania dziennikami objazdów dróg, robotami budowlanymi, przeglądami okresowymi dróg, stanowiących elementy książki drogi? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu funkcjonalności dla tych modułów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia modułów / funkcjonalności umożliwiających edycję dzienników oraz możliwość dołączenia bądź utworzenia oprócz wcześniej zdefiniowanych wzorów np. protokołu, notatki czy innych dokumentów.

Pytanie 56

Prosimy o informacje, w jakich formatach bazodanowych przechowywane są dane ewidencji dróg w miastach Kalisz i Ostrowiec Wielkopolski i na jakich warunkach (np. licencyjnych) Wykonawca może te dane wykorzystać w ramach wdrożenia RZIIP AKO.

Odpowiedź:

Miasto Ostrów Wielkopolski – ewidencja prowadzona jest w programie firmy TRANSCOMP Sp. z o. o. w środowisku bazodanowym SQL.

Powiat Ostrowski - ewidencja prowadzona jest w programie RoadMan firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o., środowisko bazodanowe SQL.

Miasto Kalisz – ewidencja prowadzona jest w programie eDIOM firmy Designers sp. z o.o. 
w środowisku bazodanowym SQL.

Dane, o których mowa w pytaniu zostaną udostępnione Wykonawcy dla celów realizacji przedmiotu zamówienia bez ograniczeń (w tym licencyjnych).

Pytanie 57

Dotyczy zapisu „9) Dostęp do systemu poprzez urządzenia mobilne. „

Jaki jest zakres wymagań dostępu do Systemu ewidencji dróg przez urządzenia mobilne?

Odpowiedź:

W zakresie dostępu do danych ewidencyjnych - w pełnym zakresie.

Pytanie 58

Dotyczy zapisu „9) Dostęp do systemu poprzez urządzenia mobilne. „

Jaki jest zakres funkcjonalności Systemu ewidencji dróg dostępnych przez interfejs mobilny?

Odpowiedź:

Oprócz dostępu do danych ewidencyjnych - w pełnym zakresie, funkcjonalność umożliwiająca użytkownikowi (pracownikowi) zgłaszanie wszelkich możliwych zdarzeń występujących na drodze np. lokalizacja reklamy, znaku, bądź dziury czy awarii.

Pytanie 59

dotyczące zapisów migracji i wprowadzenia danych przestrzennych do Systemu RZIIP AKO

Prosimy o udzielnie informacji, ile uchwał o Studium i zamieni studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidywanych jest do wprowadzenia do RZIIP AKO?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w tabeli znajdującej się w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – punkt 8.14. Tabela nie opisuje jednak ilości zmian do SUiKZP. Wg danych pozyskanych od JST AKO na dzień udzielenia odpowiedzi należy uwzględnić łącznie ok 30 zmian do SUiKZP. Liczba ta nie jest ostateczna – Wykonawca musi uwzględnić również wprowadzenie do systemu zmian do SUiKZP powstałych już na etapie realizacji wdrożenia systemu RZIIP AKO. 
W ocenie Zamawiającego, z uwagi na okres realizacji zamówienia zmiany te mogą mieć charakter jednostkowy i nie mają istotnego wpływu zarówno na pracochłonność, jak i związane z tym koszty wykonania zamówienia.

Pytanie 60

Prosimy o udzielnie informacji, ile miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualnie obowiązujących i archiwalnych przewidywanych jest do wprowadzenia do RZIIP AKO?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w tabeli znajdującej się w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – punkt 8.14. Tabela nie opisuje ilości zmian do MPZP. Wg danych z JST na dzień udzielenia odpowiedzi należy uwzględnić łącznie ok 20 zmian do MPZP. Liczba ta nie jest ostateczna – Wykonawca musi uwzględnić wprowadzenia powstałych na etapie realizacji wdrożenia systemu, zmian do MPZP oraz nowych MPZP. W ocenie Zamawiającego, z uwagi na okres realizacji zamówienia zmiany te mogą mieć charakter jednostkowy i nie mają istotnego wpływu zarówno na pracochłonność, jak i związane z tym koszty wykonania zamówienia.

Pytanie 61

Jaki procent powierzchni aglomeracji kalisko-ostrowskiej pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź:

Szczegółowe informacje, o których mowa w pytaniu zostały zawarte w załączniku nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – punkt 8.14. zamieszczona tam tabela zawiera informacje dotyczące pokrycia procentowego powierzchni danej JST AKO, zarówno w zakresie MPZP, jak również SUiKZP. Wielkości te mogą być nieostateczne – Wykonawca musi uwzględnić ewentualne nowo uchwalone MPZP i SUiKZP powstałe na etapie realizacji wdrożenia systemu RZIIP AKO. W ocenie Zamawiającego, z uwagi na okres realizacji zamówienia zmiany te mogą mieć charakter jednostkowy i nie mają istotnego wpływu zarówno na pracochłonność, jak i związane z tym koszty wykonania zamówienia.

Pytanie 62

Czy dla celów wykonania warstw tematycznych dla RZIIP AKO Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie dane PZGiK?

Odpowiedź:

Zamawiający dla celów wykonania udostępni Wykonawcy dane z zakresu PZGiK wymienione 
w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – punkt 11. Dane udostępnione zostaną zgodnie 
z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) oraz Ustawą 
o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1382). Inne dane niebędące 
w postaci elektronicznej podlegają udostępnieniu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne 
i kartograficzne. Kwestie odpłatności za udostępnienie danych regulują wyżej wymienione przepisy.

Pytanie 63

W jakim formacie Zamawiający może udostępnić dane PZGiK?

Odpowiedź:

Dane z zakresu wymienionego w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – punkt 11 zostaną udostępnione Wykonawcy w formatach danych systemów dziedzinowych funkcjonujących 
w ODGiK z obszaru AKO. Zamawiający zakłada następujące podstawowe formaty udostępniania danych: SWDE, SHP, GML. Możliwe jest również udostępnienie danych w formatach środowisk systemowych GeoInfo oraz Ewmapa.

Pytanie 64

Dotyczy – Załącznik nr3 do SIWZ rozdział 4

Zamawiający napisał:

„Zamawiający nie podaje wymaganych rozmiarów dysków ze względu na fakt, iż nie określa, jaki system będzie wykorzystany do budowy RZIIP AKO – mając na uwadze powyższe Zamawiający pozostawił Wykonawcy decyzję, co do wielkości potrzebnej przestrzeni dyskowej. Zastosowane rozwiązanie sprzętowe zapewnić ma prawidłowe działanie RZIIP AKO. Wykonawca musi przewidzieć parametry sprzętu z odpowiednim zapasem odnośnie pojemności i wydajności przy założeniu ciągłej zmiany wielkości posiadanych przez Zamawiającego baz.”

Prosimy o wyjaśnienie na jaki okres czasu Wykonawca powinien przewidzieć parametry sprzętu?

Odpowiedź:

Parametry sprzętu winny uwzględniać okres minimum 5 lat eksploatacji systemu RZIIP AKO, liczony od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 65

Dotyczy – Załącznik nr3 do SIWZ rozdział 4

Zamawiający napisał:

„Całą niezbędną infrastrukturę sprzętową musi dostarczyć Wykonawca (między innymi Wykonawca w ramach dostawy sprzętu dostarczy macierz dyskową zapewniającą odpowiednią przestrzeń dyskową do składowania danych).”

Prosimy o dokładne określenie jaki rodzaj infrastruktury sprzętowej musi dostarczyć Wykonawca. Stwierdzenie „między innymi” określa co ma być minimalnie dostarczone. Czy przedmiotem zamówienia jest również dostawa sprzętu nie wymienionego w SIWZ dla poszczególnych jednostek, na przykład: urządzeń sieciowych, szaf serwerowych, klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający minimalne wymagania odnośnie infrastruktury sprzętowej opisał w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Jednakże, jeśli do poprawnego działania systemu będzie potrzebna osobna macierz dyskowa (nieujęta, jako konkretne wymaganie w SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest ją dostarczyć w ramach przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa urządzeń sieciowych, szaf/y serwerowej, klimatyzatorów dla poszczególnych JST AKO.

Pytanie 66

Dotyczy – Załącznik nr 3 do SIWZ rozdział 4

4.12. Wykonawca dokona konfiguracji tworzenia kopii zapasowych (backup) danych z serwerów (zarówno oprogramowania, jak i danych) i kopiowaniu ich na urządzenie typu NAS. System umożliwiać ma wywoływanie tworzenia kopii na żądanie (on demand) oraz tworzenia zaplanowanych okresowych kopii wybranych elementów.

Czy oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych (backup) jest przedmiotem dostawy czy też Wykonawca ma skorzystać z rozwiązania udostępnionego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Dodatkowe oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych nie jest przedmiotem dostawy, jak również Zamawiający nie udostępni rozwiązania, o które pyta Wykonawca w powyższym pytaniu. Zamawiający wymaga by backup dokonywany był przez natywne funkcje (skrypty powłoki / pliki wsadowe) udostępniane przez systemy operacyjne serwerów, a następnie był kopiowany na NAS. Zamawiający dopuszcza użycie oprogramowania typu Open Source do dokonywania wyżej wymienionych czynności.

Pytanie 67

Dotyczy – Załącznik nr 3 do SIWZ rozdział 9 Tabela 3

Zamawiający wymaga w parametrze 17 "Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera". W związku z tym, że ocena spełnienia wymagania może być niejednoznaczna, ze względu na niemożność oceny czy dane oprogramowanie zostało wyprodukowane przez producenta serwera, prosimy o zmianę zapisu na

„Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie 
i diagnostykę.”

Zmiana w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oprogramowania, ani serwera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis z SOPZ w zakresie powyższego pytania.

Pytanie 68

Dotyczy – Załącznik nr3 do SIWZ rozdział 9 Tabela 4

Zamawiający wymaga w parametrze 7 zintegrowanego z płytą jednoprocesorową kontrolera RAID 0,1,10,5,6.

Czy zamawiający dopuści serwer z kontrolerem RAID 0,1,10,5,6 montowanym w slocie PCI-e? Proponowane rozwiązanie nie zmniejsza funkcjonalności serwera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie kontrolera RAID zintegrowanego z płytą główną.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pozycji 7 Tabeli 4 zawartej w pkt. 9 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

Jest:

„Kontroler macierzowy zintegrowany z płytą główną umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1,10,5, 6.”

Winno być:

„Kontroler macierzowy zintegrowany z płytą główną umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1,10,5.”.

Pytanie 69

do OPZ

Zamawiający opisując wymagania na budowę systemu Infrastruktura Informacji Przestrzennej 
z wykorzystaniem narzędzi GIS postawił bardzo wygórowane wymagania funkcjonalne do aplikacji dziedzinowych działających w środowisku WEB.

Dedykowane moduły / aplikacje tematycznie mają realizować bardzo złożone procesy biznesowe oferując m.in. narzędzia przeglądania, wyszukiwania, analiz, edycji oraz raportów i wydruków niejednokrotnie porównywalne z aplikacjami GIS desktop.

Uwzględniając powyższe argumenty, zwracamy się z pytaniem: czy dla wskazanych modułów / aplikacji Zabawiający dopuści, na potrzeby realizacji systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej, rozwiązania GIS w technologii WEB z Wykorzystaniem apletu JAVA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza na potrzeby realizacji systemu RZIIP AKO, rozwiązania GIS 
w technologii WEB z wykorzystaniem apletu JAVA.

Powyższe wynika m.in. z faktu wycofywania się wytwórców przeglądarek internetowych z obsługi m.in. apletów JAVA. Sytuacja ta mogłaby w przyszłości stwarzać m.in. problemy z aktualizacją systemu – jego dostosowaniem do aktualizowanych wersji przeglądarek www.

Pytanie 70

Część 11.14. ORTOFOTOMAPA prawdopodobnie zawiera błąd dotyczący podpunktu 3) Zasięg opracowania. Prosimy o odpowiedź bądź sprostowanie treści 3) lit. a) i b). Wg naszej oceny treść SOPZ powinna brzmieć:

- Prace określone w powyższym pkt. 2) lit. a) i c) należy wykonać dla terenu JST AKO… (dalej bez zmian)

- Prace określone w powyższym pkt. 2) lit. b) i d) należy wykonać dla terenu ograniczonego granicami administracyjnymi… (dalej bez zmian)

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi sprzeczności w zapisach zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w temacie niżej wymienionych punktów.

Zapis pkt. 11.14 ppkt. 3 lit. a) dotyczy opracowania ortofotomapy w zakresie i dokładności opisanej w pkt. 11.14 ppkt. 2 lit. a), b) i c) – są to wspólne wymagania dla całego terenu – lit. a) wskazuje ogólny „wspólny” zakres, lit. b) i c) różnicują natomiast wymaganą rozdzielczość ortofotomapy dla danego obszaru.

Zapis punkcie 11.14 ppkt. 3 lit. b) dotyczy natomiast opracowania zdjęć ukośnych wyłącznie dla Miasta Kalisza i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Pytanie 71

Część 11.14 punkt 6) lit. e) w podpunkcie dotyczącym dokładności podano wartość uwzględniającą tylko rozmiar piksela 5cm tj. – średni błąd lokalizacyjny: 2.5 piksela (tj. 0,125 m). Brakuje wartości dla drugiego obszaru o terenowej rozdzielczości piksela 10cm np: średni błąd lokalizacyjny: 2.5 piksela (tj. 0,125 m dla 5 cm rozdzielczości oraz 0,25 m dla 10 cm rozdzielczości).

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i wnosi następująca zmianę w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – w punkcie 11.14 ppkt.6 lit. e).

Jest:

„e) Opracowana ortofotomapa musi się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi 
i dokładnościowymi:

- układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6,

- terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,05 m (poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość w jednostkach terenowych) – dla obszaru zdefiniowanego 
w powyższym pkt. 2) lit. b) niniejszej części (11.14) SOPZ,

- terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,10 m (poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość w jednostkach terenowych) - dla obszaru zdefiniowanego 
w powyższym pkt. 2) lit. c) niniejszej części (11.14) SOPZ,

- średni błąd lokalizacyjny: 2,5 piksela (tj. 0,125 m),

- zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu),

- ortofotomapę należy archiwizować w modułach odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu,

- dla modułów odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 
4-5 razy, z pełną piramidą obrazową, Tile 256.

dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nieobsługujące GeoTIFF,”

Winno być:

„e) Opracowana ortofotomapa musi się charakteryzować następującymi parametrami technicznymi 
i dokładnościowymi:

- układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 6,

- terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,05 m (poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość w jednostkach terenowych) – dla obszaru zdefiniowanego 
w powyższym pkt. 2) lit. b) niniejszej części (11.14) SOPZ,

- terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,10 m (poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość w jednostkach terenowych) - dla obszaru zdefiniowanego 
w powyższym pkt. 2) lit. c) niniejszej części (11.14) SOPZ,

- średni błąd lokalizacyjny: 2,5 piksela (tj. 0,125 m dla 5 cm rozdzielczości oraz 0,25 m dla 10 cm rozdzielczości),

- zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego wyciągu),

- ortofotomapę należy archiwizować w modułach odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu,

- dla modułów odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 w formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 
4-5 razy, z pełną piramidą obrazową, Tile 256

dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW, zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia nieobsługujące GeoTIFF,”

Pytanie 72

Dotyczy 4.10 pkt. 2 o treści:

„4.10. Integralnym elementem przedmiotu zamówienia jest:

2) Asysta techniczna po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji.”

Pytanie: Dla potrzeb prawidłowego oszacowanie przedmiotu wdrożenia prosimy o określenie maksymalnej liczby godzin jaką Wykonawca ma zrealizować w ramach asysty technicznej oraz 
o określenie zakresu asysty technicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z przywołanym w pytaniu zapisem Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił asystę techniczną po wdrożeniu systemu RZIIP AKO (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi, stanowiącej również kryterium wyboru oferty. Zamawiający ze względu na złożoność systemu oraz ilości poszczególnych jednostek samorządowych biorących udział w przedsięwzięciu nie może określić maksymalnej liczby godzin asysty technicznej. W związku powyższym asysta techniczna winna trwać przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi. Jednocześnie zaznacza się, że poprzez asystę techniczną Zamawiający rozumie m.in. prawo do wszystkich bezpłatnych nowych wersji oprogramowania, jak również nowych funkcjonalności, prawo do korzystania z pomocy specjalistów Wykonawcy 
w zakresie udokumentowanych funkcji systemu (telefoniczny "hot-line", jak i poprzez pocztę elektroniczną), dostęp do stron internetowych dla Klientów, gdzie m.in. zawarte są użyteczne informacje dotyczące oprogramowania Wykonawcy.

Pytanie 73

Dotyczy pkt.  5 o treści:

„oraz ewidencjonowanie dostępu do danych osobowych, jak i również historii akcji wykonywanych przez użytkowników wraz z wydrukami kontrolnymi ewidencji użytkowników.”

Pytanie: Co Zamawiający rozumie poprzez historię akcji wykonywanych przez użytkowników czy jest to np. zapisywanie historii zmian edycyjnych obiektów czy może system ma logować akcje np. typu przeglądanie danych, tworzenie raportów, wyszukiwanie danych. Czy wymaganie dotyczy wszystkich danych czy tylko danych osobowych?

Odpowiedź:

Zamawiający przez powyższy zapis rozumie historię wykonywanych akcji przez użytkownika wraz 
z identyfikatorem obiektu z możliwością włączenia dla wszystkich danych. Wymaganie dotyczy wszystkich danych.

Pytanie 74

Dotyczy pkt. 5.2 o treści:

„(brak połączenia teleinformatycznego pomiędzy urzędami JST).”

Pytanie: Czy poszczególne JST mają/będą miały połączenie teleinformatyczne z serwerem centralnym zapewnione przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Takie połączenie będzie zapewnione – Internet.

Pytanie 75

Dotyczy 5.2 o treści:

„nie będzie natomiast konieczne zastosowanie dodatkowych mechanizmów bezpieczeństwa poza TLS i szyfrowaniem w bazie danych osobowych i wrażliwych.”

Pytanie: Czy szyfrowanie dotyczy komunikacji czy samego zapisu danych w bazie danych?

Odpowiedź:

Szyfrowanie TLS dotyczy komunikacji. Szyfrowanie danych osobowych i wrażliwych dotyczy danych zapisanych w bazie danych.

Pytanie 76

Dotyczy 6.1 o treści:

„6.1. System ma mieć architekturę wielowarstwową i ma pracować w architekturze klient-serwer.”

Pytanie: Ponieważ w dalszej części SOPZ Zamawiający wymaga dostarczenie geoportali prosimy 
i informację, która z aplikacji wymaganych do dostarczenie ma pracować w architekturze klient-serwer.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że cały system będzie pracować w architekturze klient-serwer, co przekładać się będzie na działanie wszystkich geoportali w tej architekturze (klientem będzie przeglądarka internetowa).

Pytanie 77

Dotyczy 6.10 o treści:

„6.10. System musi uwzględniać edycję danych RZIIP AKO w sposób zapewniający, co najmniej pobieranie danych z systemu do edycji z jednoczesnym blokowaniem edycji innym użytkownikom 
w tym czasie, a także przypisywaniu informacji na temat użytkownika edytującego warstwę.”

Pytanie: Prosimy o usunięcie wymagania pobierania danych do edycji z jednoczesnym blokowaniem edycji innym użytkownikom ponieważ niniejsze wymagania jest właściwe dla aplikacji desktopowych a Zamawiający wymaga dostarczenie rozwiązania portalowego, w których zabezpieczenia przez równoległą edycją danych realizowane są w inny sposób lub o ograniczenie jego stosowania tylko do narzędzie administracyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z założeniami systemu RZIIP AKO, pobranie danych opisane w punkcie SOPZ przywołanym w pytaniu oznacza pobranie wyłącznie do wyświetlenia i przetworzenia na kliencie. W ocenie Zamawiającego taki sposób pobrania danych nie jest rozwiązaniem typowym wyłącznie dla aplikacji desktopowych. W związku z tym Zamawiający nie może przychylić się do prośby Wykonawcy.

Pytanie 78

Dotyczy 6.16 pkt. 1 o treści:

„-import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.; „ oraz innych punktów analogicznych do wskazanego”

Pytanie: Google Maps, Bing Maps nie udostępniają danych do pobrania ani usług OGC, które można wpiąć w klienta mapowego co więcej chcąc skorzystać z Google Maps i Bing Maps trzeba wykorzystać API dostawcy do wybudowania klienta mapowego co w konsekwencji, dla tego projektu skutkowałoby wybudowaniem kilku aplikacji mapowych (właściwej realizującej wymagania Zamawiajacego i dwu klientów dla danych GoogleMaps oraz BingMaps). W związku z powyższym prosimy o zmianę treści tego wymagania na import danych dla jednego ze wskazanych systemów: Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps.

Odpowiedź:

Założeniem korzystania z wyżej wymienionych serwisów jest możliwość umieszczania warstw podkładowych i przełączania się między nimi. Poprzez określenie funkcjonalności „import” Zamawiający wskazuje na możliwość umieszczenia danych (grafik) pochodzących z tych serwisów na poszczególnych geoportalach. Zamawiający podtrzymuje wymóg wskazany w pytaniu.

Pytanie 79

Dotyczy 6.16 pkt. 1 o treści:

„1) w zakresie zasilania:

- inne formaty mapowe/opisowe (WMS/WMTS/WFS/WCS/MBTiles),”

Pytanie: Czy Zamawiający poprzez zasilanie dla WMS/WMTS/MBTiles rozumie przeglądanie treści danych w kliencie mapowym czy jest to pobranie danych do systemu? Jeżeli pobranie to prosimy o usunięci wskazanych rodzajów usług ponieważ służą ono do przeglądania danych a nie pobierania.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez powyższy zapis w zakresie zasilania rozumie możliwość utworzenia zdefiniowanych adresów serwisów, jak i również wprowadzanych ręcznie, które będą mogły być dołączane do geoportalu, a następnie umożliwiające przeglądanie treści danych w kliencie mapowym. Dla MBTiles istnieć ma możliwość wgrania pliku mapowego na serwer oraz jego podłączenia do systemu z możliwością przeglądania i wyświetlania treści. Jako zasilenie Zamawiający rozumie podłączenie wyżej wymienionych serwisów i wykorzystanie zgodnie z oferowanym przez te formaty usługami (dla WMS/WMTS/MBTiles) – wyszukiwania i przeglądania.

Pytanie 80

Dotyczy 6.16 pkt. 2 o treści

„2) w zakresie eksportu do formatu:

- inne formaty mapowe/opisowe (WMS/WMTS/WFS/WCS/MBTiles);”

Pytanie: Czy zamawiający poprzez eksport do wskazanych formatów rozumie przez to udostępniania usług mapowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający poprzez eksport do wskazanych formatów rozumie udostępniania usług mapowych, jednakże dla MBTiles istnieć ma  możliwość wygenerowania pliku z wybranych warstw.

Pytanie 81

Dotyczy 6.17 pkt. 5 o treści

„5) edycja (ręczna aktualizacja danych) przez administratora lub użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, polegająca na możliwości pobierania warstw graficznych z centralnej bazy danych RZIIP AKO w celu ich edycji (aktualizacji), a następnie zaimportowanie jej powtórnie do systemu (dotyczy obsługi przez aplikacje GIS typu desktop),”

Pytanie: Prosimy o wskazanie ile licencji gis desktop jest wymagane do dostarczenia lub wskazanie liczy stanowisk, na których będą wykonywane operacje edycyjne?

Odpowiedź:

Dostawa licencji GIS dla desktop nie jest przedmiotem zamówienia.

W przypadku konieczności wykorzystania przez użytkowników aplikacji desktopowych typu GIS, system umożliwiać ma pobranie pełnego zestawu danych (np. eksport do pliku), a po ich przetworzeniu ponowne zasilenie (import) systemu RZIIP AKO.

Pytanie 82

Dotyczy Rozdział 8.1 o treści:

„29) Serwer WMS\WFS\WMTS\WCS. Oraz 64) Metadane. Oraz 68) Wypisy i wyrysy.”

Pytanie: Prosimy o zdefiniowanie treści wymagań lub usunięcie wskazanych punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis rozdziału 8.1 (załącznik nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ) rozumie odnośnie:

- punkt 29 – funkcjonalność udostępniania obrazów/danych mapy za pomocą usługi WMS\WFS\WMTS\WCS (w zewnętrznych systemach WebGis lub aplikacjach DesktopGis),

- punkt 64 – metadane – połączenie z serwisem udostępniającym metadane z zakresu systemu RZIIP AKO (interaktywnego połączenia z serwerem obsługującym metadane),

- punkt 68 – Wypisy i wyrysy – wykonanie wypisu i wyrysu (z EGiB oraz dokumentów PZP) 
z poziomu okna mapowego (opisane w pkt 8.7 ppkt.10-12 załącznik nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ).

Pytanie 83

Dotyczy Rozdział 8.1  pkt. 34 o treści:

„34) Dodawanie warstw – istniejących w systemie, z zewnętrznych danych, WMS/WMTS/WFS/WCS, GeoRSS, JSON oraz 35) Tworzenie stałej listy / konfigurowalnej listy dostępowej adresów – usług WMS/WMTS/WFS/WCS.”

Pytanie: Prosimy o usunięcia WFC, WCS z treści tych wymagań i innych dotyczących przeglądania danych w kliencie mapowych bo są to usługi służące do pobierania danych i nie służą do przeglądania danych w kliencie mapowym.

Odpowiedź:

Zamawiający definiując oczekiwane funkcjonalności system RZIIP AKO, brał m.in. pod uwagę zgodność systemu w zakresie udostępniania danych przestrzennych zgodnie ze standardami INSPIRE oraz Open Geospatial Consortium (OGC), w związku z czym podtrzymuje zapis pkt. 8.1  ppkt. 34 i 35 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 84

Dotyczy Rozdział 8.1  pkt. 69 o treści

„… Możliwość dodawania nowych kształtów do szkicownika przez administratora (globalne) lub użytkownika w formacie KML, SVG i podobnych. …”

Pytanie: Prosimy o zdefiniowanie formatów podobnych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje na podobne formaty jak np.: GML, KMZ czy własny wykonawcy.

Pytanie 85

Dotyczy Rozdział 8.4 o treści:

„8.4. Dołączanie danych do mapy:

1) Użytkownik ma mieć możliwość podłączania danych z zewnętrznych źródeł wykorzystujących następujące serwisy/usługi:

a) WMS, WFS, WCS, WMTS;

b) KML, GML;

c) Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.;

d) Możliwość podłączania do mapy danych z pliku CSV (współrzędne, dodatkowe atrybuty);

e) Pobieranie danych poprzez zapytanie HTTP w wyniku, którego otrzymujemy format JSON lub CSV umożliwiający zgeokodowanie (np. współrzędne, dodatkowe atrybuty);

f) Dołączone dane mają mieć możliwość modyfikowania wyglądu (stylu).”

Pytanie: Prosimy o usunięcie z treści usług pobierania danych WFS, WCS oraz danych z zewnętrznych serwisów (Google maps, OpenStreet Map, Bing Maps) ponieważ nie udostępniają one danych 
w formie usług.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w zakresach, o których mowa w pytaniu. Na zadane powyżej pytanie Zamawiający udzielił wyjaśnień w odpowiedziach do pytań 78 i 83.

Pytanie 86

Dotyczy 8.12 pkt. 1 o treści

„Zamawiający wymaga integracji RZIIP AKO w zakresie pobierania danych i połączenia z istniejącymi systemami informatycznymi będącymi w posiadaniu poszczególnych JST AKO (wskazanymi w Tabeli 1).”

Pytanie: Zgodnie z Art. 29 ust. 1 PZP dla każdego z wymienionych systemów prosimy o przekazanie następującego kompletu informacji : sposób udostępniania danych przez system źródłowy (usługi, pliki, dostęp na poziomie bazy), zakres danych podlegających zasileniu, opis struktury udostępnianych danych. Prosimy jednocześnie o przekazanie próbek danych tak, żeby można było ocenić zakres prac potrzebnych do harmonizacji danych w ramach systemu centralnego.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 6 udzielił wyjaśnień na podnoszone przez Wykonawcę sugestie i pytania.

Pytanie 87

Dotyczy 8.12 pkt. 3 o treści

„3) Poniższa Tabela 1 przedstawia część systemów używanych w JST AKO. Zamawiający nie ogranicza importu danych wyłącznie z niżej wymienionych systemów. Zakres importu danych zostanie ustalony (dostosowany) na etapie Projektu technicznego wdrożenia. Należy wziąć pod uwagę możliwość rozszerzenia importu w przypadku nowego oprogramowania producenta, dla którego funkcje zasilające zostały już przygotowane.”

Pytanie: Istniejący zapis uniemożliwia poprawne oszacowanie kosztów projektu. Prosimy o usunięcie fragmentu „Zamawiający nie ogranicza importu danych wyłącznie z niżej wymienionych systemów.” oraz dodanie następującego zdania na końcu wymagania „Rozszerzenie importu  takie będzie realizowane w ramach asysty technicznej”.

Odpowiedź:

Ideą budowy RZIIP AKO jest zaprojektowanie i wykonanie systemu przez Wykonawcę, umożliwiające integrację z systemami bazodanowymi wdrożonymi w JST AKO, jak również wdrażanymi w przyszłości (otwartość integracyjna systemu RZIIP AKO). Istotą tak rozumianego podejścia jest przygotowanie w ramach systemu RZIIP AKO uniwersalnych modułów importujących, w oparciu o połączenie z funkcjonującymi w JST AKO typami baz danych.

Poprzez zapis „Zamawiający nie ogranicza importu danych wyłącznie z niżej wymienionych systemów” Zamawiający rozumie, Iż w przypadku utworzenia połączenia zasilającego z danego systemu lub bazy danych / pliku (np. przez narzędzie zasilające) nie może istnieć ograniczenie na tworzenie nowych definiowalnych połączeń do pobrania nowych danych z tego samego systemu. Zdaniem Zamawiającego dodawanie nowych zasileń korzystających z już utworzonej funkcjonalności nie ma wpływu na wzrost kosztów Wykonawcy.

Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ, o których mowa w pytaniu pozostają bez zmian.

Patrz także odpowiedź na pytanie 6.

Pytanie 88

Dotyczy 8.13 pkt.6 dla kroku Opis procesu każdego z opisanych procesów o treści, z opisanych procesów:

„Właściciel procesu za pomocą istniejącego w urzędzie systemu dziedzinowego obsługującego ESP wysyła do Interesariusza odpowiedź dotyczącą kosztów oraz potwierdzenie sposobu dostarczenia wnioskowanego dokumentu”. „

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że przez system dziedzinowy obsługujący ESP Zamawiający rozumie system działający poza RZIIP AKO.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w powyższym zapisie przez system dziedzinowy obsługujący ESP rozumie system działający poza RZIIP AKO.

Pytanie 89

Dotyczy 8.15 pkt. 1 o treści:

„1) W ramach realizacji GEOPORTALU Wykonawca zaprojektuje, opracuje i wdroży tematyczne serwisy internetowej przeglądarki mapowej wraz z przygotowanymi warstwami, zdefiniowanymi w RZIIP AKO. Wszystkie serwisy mapowe mają mieć charakter interaktywny. Wszystkie serwisy mapowe powinny mieć zaprojektowane im dedykowane zapytania bazodanowe.”

Pytanie: Prosimy o informację co Zamawiający rozumiem pod pojęciem „dedykowanych zapytań bazodanowych” dla tematycznych serwisów  mapowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przez pojęcie „dedykowanych zapytań bazodanowych” rozumie możliwość dodania do danego profilu mapowego zapytań do bazy danych m.in.: w formule uproszczonej np. wyszukania obiektu poprzez adres, w formule zaawansowanej np. selekcji logicznej warstwy/warstw, zapytań predefiniowanych np. znajdź obiekt (działka w obrębie).

Pytanie 90

Dotyczy 8.15 pkt. 2 o treści:

„2) W ramach realizacji GEOPORTALU Wykonawca zaprojektuje, opracuje i wdroży tematyczne serwisy usługowe wraz z przygotowanymi danymi, zdefiniowanymi w RZIIP AKO.”

Pytanie: Prosimy o informacje co Zamawiający rozumiem pod pojęciem tematycznych serwisów usługowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis, o który mowa w pytaniu rozumie:

- w części geoportalowej (mapowej) zdefiniowane zestawy mapowe, w których znajdują się warstwy tematycznie powiązanie z nazwą danej mapy (np. mapa planowanie przestrzenne) zawierające zróżnicowane zestawy narzędzi, których funkcjonalność będzie dostosowana do określonej grupy tematycznej oraz użytkowników;

- w zakresie portalowej (CMS) zdefiniowane grupy tematyczne (np. Gminna Ewidencja Zabytków) zawierające zróżnicowane zestawy narzędzi, których funkcjonalność będzie dostosowana do określonej grupy tematycznej oraz użytkowników.

Pytanie 91

Dotyczy 8.15 pkt. 4 o treści:

„4) W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP AKO danymi. Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z zasileniem RZIIP AKO, zapoznał się ze stanem baz danych (ich aktualnością i jakością) wykorzystywanych w JST AKO. Zamawiający nie opisuje stanu aktualności oraz przydatności wymienianych baz, warstw danych. Na etapie wykonywania zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zapoznał się z posiadanym przez Zamawiającego zakresem, stanem i jakością baz, danych, warstw.”

Pytanie: Zgodnie z Art. 29 ust. 1 PZP prosimy o uzupełnię SOPZ o informacje jakie dane podlegają zasileniu oraz o przedstawienie stanu aktualności oraz przydatności wymienianych baz, warstw danych. Jednocześnie dla każdego rodzaju danych podlegającego zasileni prosimy o podanie nazwy systemu teleinformatycznego przechowującego te dane, sposobu przekazania danych (pliki, usług, bezpośredni dostęp do bazy ze wskazaniem rodzaju bazy), formatu w jakim dane zostaną przekazane, opisu zakresu informacyjnego danych np. poprzez opis struktury danych lub przekazanie próbki danych, informacji czy dane są spójne w ramach całej AKO czy może wymagają harmonizacji danych.

Odpowiedź:

Informacji w zakresie danych podlegających zasileniu RZIIP AKO podano w odpowiedzi na pytanie 6. Za stan i aktualność baz danych / warstw odpowiadają ich właściciele (JST AKO).

Weryfikacja ostateczna przydatności baz, warstw, danych, nastąpi na etapie uzgadniana projektu technicznego wdrożenia oraz prac realizacyjnych przy udziale Zamawiającego, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli JST AKO (np. w zakresie przydatności poszczególnych rekordów baz danych, określenia ich statusu, itp.). Nazwy systemów teleinformatycznych przechowujących dane wraz ze środowiskiem bazodanowym wskazane zostały w Tabeli 1 w punkcie 8.12 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Ze uwagi na ilość podmiotów których dotyczy zamówienie (23 JST AKO) należy przyjąć, iż dane nie są spójne i mogą wymagać harmonizacji (np. jednolitego przedstawiania formatu prezentacji danych – imię, nazwisko, itp.).

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 6 udzielił wyjaśnień na pozostałe podnoszone przez Wykonawcę sugestie i pytania.

Zamawiający zmienia zapis pkt. 8.15 pkt.4 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

JEST:

„4. W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP AKO danymi. Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z zasileniem RZIIP AKO, zapoznał się ze stanem baz danych (ich aktualnością i jakością) wykorzystywanych w JST AKO. Zamawiający nie opisuje stanu aktualności oraz przydatności wymienianych baz, warstw danych. Na etapie wykonywania zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zapoznał się 
z posiadanym przez Zamawiającego zakresem, stanem i jakością baz, danych, warstw.”.

Winno być:

„4. W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP AKO danymi.”.

Pytanie 92

Dotyczy 8.15, pkt. 5 o treści:

„5) Dokonując zasilenia RZIIP AKO danymi, Wykonawca wykorzysta również dostępne dane z TBD 
i BDOT (a będące w posiadaniu CODGiK i WODGiK w Poznaniu) w zakresie ustalonym 
z Zamawiającym. Wykonawca zapewni funkcjonalność RZIIP AKO do tworzenia i aktualizacji danych przestrzennych i opisowych z poziomu przeglądarki WWW. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w strukturach baz oraz zgromadzonych w nich danych, służących do załadowania do RZIIP AKO, bez zgody Zamawiającego. Każda ewentualna zmiana dokonana przez Wykonawcę, która wynika z konieczności korekty danych i jej załadowania do RZIIP AKO powinna być bezwzględnie uzgodniona z Zamawiającym w stosownym protokole podpisanym przez obie strony i zostać dołączona do protokołu odbioru.”

Pytanie: Prosimy o informacje czy zaznaczony tekst dotyczy funkcjonalności portalu mapowego czy narzędzie administracyjnego, które tez może działać w przeglądarce WWW.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis, o którym mowa w pytaniu rozumie funkcjonalności portalu mapowego oraz narzędzi administracyjnych działających poprzez przeglądarkę www.

Pytanie 93

Dotyczy 8.15 pkt. 7 o treści:

„7) Ewentualnie powstałe zgodnie z przepisami prawa koszty zewnętrzne pozyskania danych dla potrzeb stworzenia serwisów mapowych obciążają Wykonawcę.”

Pytanie: Prosimy o wykreślenie niniejszego punktu ponieważ Zamawiający nie opisuje zakresu danych podlegających zasileniu i wymaga pokrywania kosztów pozyskania dla czegoś co jest nieokreślone i w związku z tym niemożliwe do oszacowania na moment składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez zapis „Ewentualnie powstałe zgodnie z przepisami prawa koszty zewnętrzne pozyskania danych dla potrzeb stworzenia serwisów mapowych obciążają Wykonawcę” wskazuje na konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów ewentualnych opłat, które mogą wynikać z zapisów ustaw i praw regulujących udostępnianie danych (np. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne). Zakres tematyczny, a tym samym zakres danych został ujęty w całości w załączniku 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SOPZ w zakresie,  którym mowa pytaniu.

Pytanie 94

Dotyczy rozdziału 11 o treści:

„UWAGA - Wykonawca zasili system danymi związanymi z niżej wymienionymi grupami tematycznymi.”

Pytanie:  Zgodnie z Art. 29 ust. 1 PZP dla każdego zbioru/rodzaju danych w ramach grup tematycznych prosimy o przekazanie informacji, w ramach każdej JST biorącej udział w projekcie (w tym dla każdego właściwego PODGiK, jeżeli jest dysponentem danych) o dysponencie danych oraz o wymaganym sposobie pozyskania danych (pozyskanie danych na podstawie wywiadu terenowego, przeniesienie danych z postaci papierowej, konwersja i harmonizacja danych w postaci cyfrowej). Następnie dla danych papierowych prosimy o wskazanie liczby dokumentów/obiektów podlega przetworzeniu a dla danych cyfrowych prosimy o podanie nazwy systemu teleinformatycznego przechowującego te dane, sposobu przekazania danych (pliki, usług, bezpośredni dostęp do bazy ze wskazaniem rodzaju bazy), formatu w jakim dane zostaną przekazane, opisu zakresu informacyjnego danych np. poprzez opis struktury danych lub przekazanie próbki danych, informacji czy dane są spójne w ramach całej AKO czy może wymagają harmonizacji danych.

Odpowiedź:

Dysponentami danych podlegających zasileniu w ramach RZIIP AKO są poszczególne JST AKO.

Dysponentami danych w ramach ODGiK są:

Miasto Kalisz – PODGiK w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20), Powiat Kaliski – PODGiK 
(62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12), Powiat Pleszewski – PODGIK w Pleszewie (63-300 Pleszew, 
ul. Poznańska 79), Powiat Ostrowski – PODGiK w Ostrowie Wlkp. (63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16).

Zgodnie z zapisem punktu 11.1 podpunkt 4 (ww. załącznika) w ramach projektu RZIIP AKO wyłączone są opracowania związane z przetwarzaniem baz EGIB, GESUT, BDOT, BDSOG, EMUiA. RZIIP AKO traktować będzie wyżej wymienione bazy, jako bazy referencyjne (tym samym wywiad terenowy w ramach PZGiK nie jest przedmiotem zamówienia).

Zamawiający nie przewiduje oprócz tematów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym przenoszenia i konwersji danych z postaci papierowej (analogowej) do postaci cyfrowej.

Poprzez harmonizację danych, o której mowa w pytaniu należy rozumieć działania ujęte w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489), jej przepisach wykonawczych oraz Dyrektywie INSPIRE, a dotyczące danych podlegających zasileniu w ramach RZIIP AKO.

Zamawiający w punkcie 11 (załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ) podał zakres tematyczny zasilenia systemu RZIIP AKO. W punkcie 8.12 (wyżej wymienionego załącznika), przedstawił charakterystykę systemów, podał również nazwy JST AKO, w których mają one zastosowanie. 
W zakresie dotyczącym PZP w punkcie 8.14 (wyżej wymienionego załącznika) podano charakterystykę dokumentów planistycznych.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 6 udzielił wyjaśnień na pozostałe podnoszone przez Wykonawcę kwestie.

Pytanie 95

Dotyczy pkt B. b) na stronie 65 SOPZ o treści:

„b) Wszystkie wektorowe dane przestrzenne mają być opracowywane w dokładności mapy ewidencyjnej.”

Pytanie: Prosimy o zmianę treści wymagania na następującą „Wszystkie wektorowe dane przestrzenne mają być opracowywane w dokładności nie gorszą niż dokładność materiałów źródłowych”. Prośba swoją argumentujemy, że w przypadku danych rastrowych dokładność lokalizacji wynika ze skali opracowania oraz z założenie, że dokładność kartowania to 0.2 mm w skali mapy i w związku z tym nie ma możliwość podniesienia dokładności takich obiektów do dokładności obiektów ewidencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do sugestii Wykonawcy i zmienia zapis pkt-u 11.1 ppkt. 5 lit. Bb), 
w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

Jest:

„b) Wszystkie wektorowe dane przestrzenne mają być opracowywane w dokładności mapy ewidencyjnej.”

Winno być:

„b) Wszystkie wektorowe dane przestrzenne mają być opracowywane z dokładnością nie gorszą niż dokładność materiałów źródłowych.”

Pytanie 96

Dotyczy pkt. 8) d) oraz 9) d) na stronie 67 SOPZ o treści:

„d) Stworzenie funkcjonalności umożliwiającej szybkie dotarcie do danej decyzji z wszystkimi informacjami z nią powiązanymi, które gromadzone są obecnie w systemach zgłoszeniowych uczestników wdrożenia. „

Pytanie: Prosimy rozwinięcie intencji Zamawiającego jak taka funkcjonalność miałaby wyglądać dla każdego z systemów zgłoszeniowych uczestników wdrożenia wraz ze wskazaniem przy opisie nazwy opisywanego systemu oraz możliwego sposobu integracji z tym systemem.

Odpowiedź:

Poprzez powyższy zapis, Zamawiający rozumie możliwość prostego (np. wskazanie na mapie) czy zaawansowanego (np. zapytanie do bazy) dostępu do dokumentu źródłowego - tekstu decyzji jako załącznika. Pliki decyzji pobierane z systemów dziedzinowych.

Pytanie 97

Dotyczy pkt. d na stronie 69 o treści:

„- Cen nieruchomości z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (w ramach wdrożenia tzw. e-usług przewiduje się zautomatyzowanie procesów związanych z przygotowywaniem i udostępnianiem danych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości).”

Pytanie: Czy system ma wyliczać cenę za udostępnione dane zgodnie z wymaganiami Ustawa 
z 5 czerwca 2014r.  PGiK, w tym generować Dokument Obliczenia Opłaty oraz dokument Licencji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada takiej funkcjonalności. Sposób realizacji udostępniania danych poprzez 
e-usługę został zdefiniowany w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w pkt. 8.13. ppkt.6 lit. h). Naliczenie opłaty realizowane będzie poprzez systemy dziedzinowe GIS właściciela procesu – 
w zależności od ODGIK środowisko programowe GeoInfo/ EwMapa.

Pytanie 98

Ogłoszenie o zamówieniu  – Wykonawca wnosi o podanie szacunkowej wysokości budżetu przewidzianego na realizację opisanego w przedmiotowym postępowaniu zamówienia.

Odpowiedź:

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi – 8 000 000 PLN netto, z tego wartość zamówienia podstawowego to 7 000 000 PLN oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy to 1 000 000 PLN.

Kwotę, jaką Zamawiający zamierza podać na sfinansowanie zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert, z uwagi na brzmienie art. 86 ust. 3 ustawy.

Pytanie 99

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 9 - punkt 9.1 - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1666), osoby, 
o której mowa w § 4 ust. 15 projektu umowy, która nadzorować będzie prawidłowe wykonanie całego zakresu umowy. - Wykonawca wnosi o potwierdzenie i uzupełnienie w/wym. zapisu, że 
w przypadku roli kierownika projektu, Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie spotykane na rynku pracy IT, formy zatrudnienia w tym umowa b2b, kontrakt menadżerski itp.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, o którym mowa w punkt 9.1 SIWZ RZIIP AKO. Jeżeli pod pojęciem kierownika projektu Wykonawca rozumie osobę, która będzie nadzorować prawidłowe wykonanie całego zakresu umowy – osoba ta musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę w podanym pkt. 9.1 SIWZ odnośniku do projektu umowy: jest § 4 ust. 15 projektu umowy - winno być: § 4 ust. 16 projektu umowy.

Pytanie 100

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Umowa projekt - paragraf 4 - punkt 17. - Wykonawca do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy przedstawi pisemnie szczegółową listę osób i firm, które będą realizować zadanie oraz wystąpi do Zamawiającego z odpowiednimi wnioskami na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego. - Wykonawca wnosi 
o doprecyzowanie zakresu planowanego, zwykłego postępowania sprawdzającego, związanego 
z dostępem do informacji niejawnych. Jednocześnie Wykonawca wnioskuje o wskazanie zakresu informacji niejawnych, które będą przetwarzane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego postępowania, poza zbiorami, które są standardowo chronione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa i nie wymagają wymaganego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje w systemie RZIIP AKO wykorzystania danych, jak i dostępu do danych z dostępem do informacji niejawnych, tym samym nie przewiduje przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. W związku z czym zmianie ulega zapis w § 4 ust. 17 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt.

Jest:

„17. Wykonawca do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy przedstawi pisemnie szczegółową listę osób i firm, które będą realizować zadanie oraz wystąpi do Zamawiającego z odpowiednimi wnioskami na przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego.”.

Winno być:

„17. Wykonawca do 7 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy przedstawi pisemnie szczegółową listę osób i firm, które będą realizować zadanie.”.

Pytanie 101

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Umowa projekt - paragraf 14 - punkt 1 - podpunkt 3. - za opóźnienia we wprowadzeniu do opracowania wymaganych poprawek lub uzupełnień wskazanych przez zamawiającego w protokole odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakie poprawki/uzupełnienia Zamawiający ma na myśli oraz w jaki trybie i na jakim etapie realizacji zamówienia będą zgłaszane.

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje zapis poprzez zmianę treści § 14 ust. 1 pkt. 3) załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt.

JEST:

„3) za opóźnienia we wprowadzeniu do opracowania wymaganych poprawek lub uzupełnień 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia;”.

Winno być:

„3) za opóźnienia we wprowadzeniu do projektu technicznego wdrożenia wymaganych poprawek lub uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 11 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia;”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia brzmienie § 4 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową i na jej podstawie opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy do zatwierdzenia Projekt techniczny wdrożenia RZIIP AKO. Zamawiający obowiązany jest zatwierdzić Projekt techniczny wdrożenia lub wnieść do niego zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od jego przedłożenia przez Wykonawcę. Milczący upływ tego terminu traktuje się, jako akceptację przez Zamawiającego przedłożonego Projektu technicznego wdrożenia.”.

Winno być:

„3. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową i na jej podstawie opracuje i przedstawi Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy do zatwierdzenia Projekt techniczny wdrożenia RZIIP AKO. Zamawiający obowiązany jest zatwierdzić Projekt techniczny wdrożenia lub wnieść do niego zmiany w terminie 14 dni kalendarzowych od jego przedłożenia przez Wykonawcę. Milczący upływ tego terminu traktuje się, jako akceptację przez Zamawiającego przedłożonego Projektu technicznego wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do projektu technicznego wdrożenia wymaganych poprawek lub uzupełnień w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.”.

Pytanie 102

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 4. ZAKRES ZAMÓWIENIA - punkt 4.2. - Dostawa i montaż serwerów wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO będących uczestnikami projektu - Wykonawca wnosi 
o wskazanie zakresu wykorzystania serwerów, dostarczanych zgodnie z przytoczonym wymaganiem, w kontekście instalacji całości infrastruktury RZIIP AKO na serwerach centralnych, 
w ramach infrastruktury lidera projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie informuje: poszczególne serwery w JST będą pobierać i przetwarzać dane zebrane z danej JST, a następnie przekazywać je do centralnego serwera. Ma to na celu zmniejszenie ilości danych, transferu oraz obciążenia serwera centralnego.

Pytanie 103

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 6. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU GIS/SIP – RZIIP AKO  - punkt 6.4 - podpunkt 1) - "….. jego rozwoju (np. poprzez wzbogacenie o nowe moduły, modyfikacje istniejących) w sposób samodzielny lub przy udziale osób/podmiotów trzecich (tym samym Zamawiający nie może być 
w żaden sposób na tych płaszczyznach uzależniony w jakikolwiek sposób od realizatora – Wykonawcy RZIIP AKO)" - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w/wym. wymaganie nie dotyczy modułów 
i funkcji oprogramowania gotowego Wykonawcy, dostarczanego i licencjonowanego na zasadach ogólnych, do którego prawa majątkowe i kody źródłowe nie będą przekazywane Zamawiającemu w ramach przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w cytowanym w pytaniu zapisie nie ma na myśli ingerencji w kody źródłowe ani inne działania naruszające prawa majątkowe, licencje itp., a jedynie działania dozwolone prawnie np.: dodawanie modułów do CMS, nowych stron, poprzez udostępnione API lub dostęp do bazy danych, wzbogacanie kodu bazującego na licencji open source oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez system. Tym samym wyłączone są z opracowań działania na modułach czy funkcjach oprogramowania własnego Wykonawcy dostarczanego i licencjonowanego na zasadach ogólnych.

Pytanie 104

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 6. NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU GIS/SIP – RZIIP AKO  - punkt 6.16. - podpunkt 1) - "… - import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.; " - Wykonawca wnosi 
o potwierdzenie, że w/wym. zakresie chodzi o wykorzystywanie przytoczonych serwisów, jako usług (API, WMS/WMTS itp.) podłączanych do aplikacji RZIIP AKO.

Odpowiedź:

Poprzez podłączanie – import, o którym mowa w pytaniu Zamawiający rozumie możliwość dołączania danych do istniejących map bez zapisu do bazy danych. Zamawiający potwierdza, że miał na myśli podłączanie wyżej wymienionych usług do aplikacji – systemu RZIIP AKO.

Pytanie 105

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 8.9. Administracja: - punkt 4) - " Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby docelowo (po zakończeniu realizacji zadania) wszelkie prace związane z bieżącą konfiguracją, utrzymaniem 
i rozwojem systemu w każdym zakresie były w pełni realizowane samodzielnie przez Zamawiającego bez konieczności pośrednictwa Wykonawcy lub podmiotów/osób trzecich" - Wykonawca wnosi 
o potwierdzenie, że w/wym. rozwój sytemu nie obejmuje prac programistycznych, związanych 
z rozwojem oprogramowania gotowego, dostarczonego w ramach przedmiotowego zamówienia 
i licencjonowanego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Przez rozwój, o którym mowa w pytaniu Zamawiający rozumie wszystkie działania związane 
z systemem dozwolone prawnie np.: dodawanie modułów do CMS, nowych stron, poprzez udostępnione API lub dostęp do bazy danych, wzbogacanie kodu bazującego na licencji open source oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez system, dodawanie nowych zestawów danych, tworzenia nowych geoportali i innych działań udostępnionych przez narzędzia konfiguracyjne systemu z wyłączeniem modyfikacji oprogramowania własnego Wykonawcy, dostarczanego i licencjonowanego na zasadach ogólnych. Tym samym wyłączone są z opracowań działania na modułach czy funkcjach oprogramowania Wykonawcy. Zamawiający wymaga by narzędzia administracyjne pozwalały na bieżące utrzymanie i konfigurację systemu bez konieczności pośrednictwa Wykonawcy lub podmiotów/osób trzecich.

Pytanie 106

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 8.12. Integracja z systemami  - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie przewidywanego, obligatoryjnego zakresu integracji systemu RZIIP AKO z wymienionymi w tabeli systemami źródłowymi oraz podania organizacyjnych i technicznych warunków realizacji takiej integracji, które pozwolą na realną i rzetelną wycenę nakładów koniecznej pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 6 udzielił wyjaśnień na podnoszone przez Wykonawcę kwestie.

Pytanie 107

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 8.13. E - Usługi - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy elementy niezbędne do uruchomienia wyspecyfikowanych e-usług na platformie ePUAP, w tym zapewni dostęp do odpowiednich użytkowników, do ESP itp. Jednocześnie Wykonawca wnosi o doprecyzowanie wymagania w zakresie -broker e-PUAP.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do odpowiednich użytkowników ESP.

Broker ePUAP jest narzędziem pośredniczącym w przekazywaniu danych pomiędzy RZIIP AKO 
a platformą ePUAP - ułatwia m.in wypełnianie wybranego wniosku poprzez wskazywanie obiektów (dane wprowadzone przez RZIIP AKO zostaną przekazane przez Profil Zaufany do odpowiedniej JST).

Zdaniem Zamawiającego opis zawarty w punkcie 8.13 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ, 
w sposób dostateczny precyzuje podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pytaniu. Informacje te są według Zamawiającego wystarczające do sporządzenia oferty. Szczegóły dotyczące integracji zostaną ustalone m.in. na etapie projektu technicznego wdrożenia, kiedy Zamawiający znać będzie oprogramowanie, w którym tworzony będzie RZIIP AKO.

Pytanie 108

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 8.15. Zasilenia - serwisy mapowe , usługi, warstwy - Wykonawca wnosi o uzupełnienie SOPZ o zbiorcze zestawienie baz danych i zbiorów danych przewidzianych do zasilenia RZIIP.

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 11 (załącznik nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ) opisał poszczególne grupy tematyczne. Zamawiający określił tam zarówno zakres funkcjonalny, tematyczny i bazodanowy budowanego systemu RZIIP AKO. Jednocześnie w wyżej wymienionym załączniku przedstawił oprogramowania stosowane w poszczególnych JST AKO (wraz z ich podstawową charakterystyką) oraz wymagania co do integracji z tymi systemami.

Zakres informacji, jakie należy pozyskać został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Zamawiający w punkcie 11 SOPZ podał zakres tematyczny zasilenia systemu RZIIP AKO. Punkt 8.12 SOPZ zawiera tabelaryczne zbiorcze zestawienie systemów stosowanych w JST AKO, 
a podlegających integracji w ramach RZIIP AKO. Przedstawiając charakterystykę systemów Zamawiający podał również nazwy JST AKO, w których mają one zastosowanie oraz podstawowy zakres tematyczny. W zakresie dotyczącym PZP w punkcie 8.14 SOPZ podano zbiorczą charakterystykę dokumentów planistycznych.

Patrz także odpowiedź na pytanie 87.

Pytanie 109

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 8.16. Dokumentacja - "….. (w tym przykłady implementacji i wykorzystania poszczególnych funkcji użytkowych, administracyjnych)." - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie sformułowania przykłady implementacji.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez szczegółową dokumentację dla użytkowników, o której mowa w powyższym pytaniu, rozumie:

- dla internautów - podręcznik w wersji elektronicznej oraz podpowiedzi funkcjonalnych 
w systemie opisującą sposób korzystania z poszczególnych funkcji użytkowych,

- dla administratorów – podręcznik umożliwiający zarządzanie systemem bez pośrednictwa 
i pomocy Wykonawcy (z wszystkimi udokumentowanymi funkcjonalnościami).

Przez sformułowanie „przykłady implementacji” Zamawiający rozumie np. w kontekście dokumentacji dla internauty przykłady łączenia funkcjonalności systemu w celu uzyskania zintegrowanej informacji (łączenie różnych funkcji wyboru, analiz i ich wyników w postaci wydruków, diagramów itp.).

Pytanie 110

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.1. GRUPA TEMATYCZNA – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (ZP) - punkt 10) METADANE – wymagany zakres prac: - podpunkt b) - " Dla zbiorów danych przestrzennych 
i dokumentów planistycznych istniejących, wykonanie ich harmonizacji do pełnej zgodności 
z wymaganiami INSPIRE" - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymagana harmonizacja do pełnej zgodności z wymaganiami INSPIRE, dotyczy tylko dokumentów metadanych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymagana harmonizacja do pełnej zgodności z wymaganiami INSPIRE, dotyczy tylko dokumentów metadanych.

Pytanie 111

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.1. GRUPA TEMATYCZNA – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (ZP) - punkt 10) METADANE – wymagany zakres prac: - podpunkt d) - " Wymagane jest wykonanie interaktywnego połączenia z serwerem obsługującym metadane. Wzmiankowane łączenie aplikacji oznacza jedynie udostępnienie skrótu – linku, który będzie wywoływał połączenie z zewnętrzną aplikacją" - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymagane połączenie dotyczy portalu metadanych, funkcjonującego w ramach geoportalu.gov.pl.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymagane połączenie dotyczy portalu metadanych, funkcjonującego 
w ramach geoportalu.gov.pl.

Pytanie 112

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.5. GRUPA TEMATYCZNA - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE/BEZPIECZEŃSTWO - Portal Bezpieczeństwa Publicznego – punkt 1 - podpunkt g) - " W ramach PBP wymagane jest utworzenie funkcjonalności przesyłania danych do programu „Baza danych sił i środków województwa wielkopolskiego – Arcus 2005”. Przesyłane dane muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami 
w zakresie wymiany informacji na drodze JST – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - WBiZK. Wymaga się, aby przekazywane dane podlegały transferowi do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Utworzony plik stanowić ma załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego 
i WCZK" - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje techniczne konieczne do integracji w w/wym. bazą.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z przytoczonego wymogu – w całości wykreśla zapis zawarty w pkt. 11.5 ppkt. 1 lit. g) załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ tj.:

„g) W ramach PBP wymagane jest utworzenie funkcjonalności przesyłania danych do programu „Baza danych sił i środków województwa wielkopolskiego – Arcus 2005”. Przesyłane dane muszą być zgodne z podstawowymi wymaganiami w zakresie wymiany informacji na drodze JST – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - WBiZK. Wymaga się, aby przekazywane dane podlegały transferowi do szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Utworzony plik stanowić ma załącznik poczty elektronicznej do starostwa powiatowego i WCZK.”.

Pytanie 113

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.11. GRUPA TEMATYCZNA - URZĄD – punkt 5) - " Platforma/Portal ma posiadać funkcjonalność "Wirtualny Urząd" …." - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymagana funkcjonalność będzie wdrażana dla wszystkich JST - partnerów projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wymagana funkcjonalność będzie wdrażana dla wszystkich JST AKO - partnerów projektu. Szczegóły zostaną określone na etapie tworzenia projektu technicznego wdrożenia.

Pytanie 114

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 12.4. WYMAGANIA ODNOŚNIE LICENCJI - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opisane wymagania w zakresie licencji, w tym możliwość rozwoju oprogramowania przez Zamawiającego, nie dotyczą oprogramowania gotowego Wykonawcy, dostarczanego 
i licencjonowanego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający poprzez rozwój, o którym mowa w pytaniu rozumie wszystkie działania związane 
z systemem z wyłączeniem modyfikacji oprogramowania Wykonawcy, dostarczanego 
i licencjonowanego na zasadach ogólnych.

Zamawiający przez rozwój wymaga i rozumie także działania dozwolone prawnie i funkcjonalnie m.in.: dodawanie modułów do CMS, nowych stron, poprzez udostępnione API lub dostęp do bazy danych, wzbogacanie kodu bazującego na licencji open source oraz innych funkcjonalności udostępnionych przez system, dodawanie nowych zestawów danych, tworzenia nowych geoportali i innych działań udostępnionych przez narzędzia konfiguracyjne systemu.

Patrz także odpowiedź na pytanie 105.

Pytanie 115

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jaką liczbę punktów pomiarowych przewiduje Zamawiający w ramach realizacji map akustycznych (łącznie dla 2 map), oddzielnie dla źródeł hałasu drogowego i szynowego.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 37 udzielił wyjaśnień również w zakresie niniejszego pytania.

Jednocześnie w uzupełnieniu do wyżej wymienionej odpowiedzi Zamawiający informuje, iż na terenie miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego nie identyfikuje się hałasu szynowego. Przedmiotem opracowania jest mapa akustyczna w zakresie hałasu przemysłowego, drogowego 
i kolejowego.

Pytanie 116

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jaką łączną liczbę Zakładów przemysłowych, które powinny być uwzględnione na mapie akustycznej, przewiduje Zamawiający w ramach realizacji mapy akustycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 37 udzielił wyjaśnień również w zakresie niniejszego pytania.

Pytanie 117

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy jeśli liczba zakładów przemysłowych nie zostanie określona, Zamawiający dopuści wykonanie pomiarów akustycznych dla hałasu przemysłowego w oparciu o strefy przemysłowe, z wykorzystaniem normy PN 8297.

Odpowiedź:

Zgodnie ze SOPZ „…Obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupełnienie danych niezbędnych do wykonania Mapy akustycznej. Wykonawca dokona analizy i aktualizacji materiałów przekazanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz pozyska we własnym zakresie pozostałe dane wejściowe niezbędne do wykonania Mapy akustycznej, w tym mapę obszaru kolejowego…” Do Wykonawcy należy ocena / określenie ilości niezbędnych punktów na podstawie analizy dostępnych materiałów na stronie Zamawiającego (m.in. na stronie Zamawiającego – www.msip.kalisz.pl zakładka „mapa akustyczna”). Dla Miasta Kalisza była wykonywana w 2012 roku mapa akustyczna. Liczba zakładów (lista zakładów) powinna co najmniej odpowiadać zakładom objętym poprzednim mapowaniem z uwzględnieniem także nowych obiektów. Dla miasta Ostrów Wielkopolski należy zidentyfikować wszystkie zakłady mogące mieć wpływ na klimat akustyczny miasta. Listę zakładów należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

W przypadku kumulowania się hałasu z obszaru, na którym będzie większa liczba zakładów przemysłowych dopuszczalne jest stosowanie wszystkich norm akceptowanych przez prawodawstwo unijne do tego typu opracowań.

Dodatkowych wyjaśnień w niniejszym obszarze Zamawiający udzielił w odpowiedziach na pozostałe pytania dotyczące mapy akustycznej.

Pytanie 118

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje dostarczenie oprogramowania do modelowania akustycznego?  Jeśli oprogramowanie ma być dostarczone to, jaka ma być liczba licencji.

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zamówienia nie wymaga dostarczenia oprogramowania do modelowania akustycznego.

Pytanie 119

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jaką liczbę punktów pomiarowych natężenia ruchu (łącznie dla 2 map akustycznych) przewiduje Zamawiający w ramach realizacji Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie mapy akustycznej dla miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego nie precyzuje liczby niezbędnych punktów pomiarowych natężenia ruchu. Do Wykonawcy należy ocena / określenie  ilości niezbędnych punktów na podstawie analizy dostępnych materiałów na stronie Zamawiającego – www.msip.kalisz.pl zakładka „mapa akustyczna”. Na stronie tej znajdują się dane odnośnie miasta Kalisza. Dla miasta Ostrów Wielkopolski należy przyjąć orientacyjnie ilość punktów na podobnym poziomie. Liczby punktów nie należy traktować, jako ostatecznej – ich liczba, dobór itp. zostanie ostatecznie uzgodniony na etapie wykonawczym w porozumieniu 
z Zamawiającym lub działającym w jego imieniu inspektorem nadzoru nad mapą akustyczną.

Pytanie 120

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie - Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia z mapy akustycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje szkoleń w zakresie mapy akustycznej.

Pytanie 121

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jaki ma być format wydruku map akustycznych i jaka ma być dostarczona liczba egzemplarzy w wersji papierowej mapy akustycznej.

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że:

- w pkt 11.13 ppkt. 1) lit. a) załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ, określono, że przedmiotem zamówienia są dwie mapy akustyczne (osobno dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego). Ilość egzemplarzy wydruków map– 3 sztuki dla każdego z miast (odnosi się to również do protokołów z pomiarów akustycznych, jak i nieakustycznych niezbędnych do realizacji zamówienia). Wydruki map Wykonawca sporządzi, zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 
i sposobu prezentacji, w formacie umożliwiającym ich prezentację (wydruki również do pliku pdf).

- w celu wywiązania się z wymogów w zakresie sprawozdawczości do KE i EEA w ramach mapowania, Wykonawca w imieniu Zamawiającego przekaże do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stosowną dokumentację zgodnie z wytycznymi załączonymi na stronie GIOŚ http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/mapy-akustyczne .

Powyższa odpowiedź dotyczy również zapisów zawartych w punkcie 11.6 ppkt. 14c i 14f załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ dotyczących „przekazywania mapy właściwym organom”.

Pytanie 122

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, jakimi metodami obliczeniowymi powinna być wykonana mapa akustyczna, w odniesieniu do hałasu drogowego, przemysłowego i szynowego.

Odpowiedź:

Mapa akustyczna dla miasta Kalisza realizowana w niniejszym zamówieniu w założeniu Zamawiającego ma umożliwiać odniesienie się do mapy akustycznej zrealizowanej w 2012 r. Tym samym, aby dane te były możliwe do porównania i zbliżone w zakresie sposobu ich pozyskania, opracowania itp. należy zastosować podobne metody obliczeniowe. Sprawozdanie i materiały 
z realizacji mapy akustycznej miasta Kalisza za rok 2012 znajdują się na stronie Zamawiającego – www.msip.kalisz.pl zakładka „mapa akustyczna”. W odniesieniu do miasta Ostrowa Wielkopolskiego należy zastosować rozwiązania obliczeniowe jak dla miasta Kalisza.

Jednocześnie w uzupełnieniu do pytania, Zamawiający informuje iż na terenie miast Kalisza 
i Ostrowa Wielkopolskiego nie identyfikuje się hałasu szynowego. Przedmiotem opracowania jest mapa akustyczna w zakresie hałasu przemysłowego, drogowego i kolejowego.

Pytanie 123

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - 11.13. MAPA AKUSTYCZNA - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy jeśli w trakcie realizacji nastąpi zmiana w przepisach, dot. istotnych aspektów realizacji mapy akustycznej,  Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji prac.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt w zapisach dotyczących terminów realizacji części niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zmian zostały opisane przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 141.

Zamawiający jednocześnie nie przewiduje wydłużenia terminu końcowego prac poza przypadkami wskazanymi w projekcie umowy.

Pytanie 124

W pkt. 11.2.1.SIWZ Zamawiający pisze, że o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem usług, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat (a w przypadku mapy akustycznej w okresie ostatnich pięciu lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - W związku 
z powyższym zapisem Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymaganie w ppkt c) usługa, polegająca na wdrożeniu „co najmniej jednego portalu internetowego (wykonanie i wdrożenie) będącego częścią systemu informacji przestrzennej, na którym publikowane są mapy tematyczne oraz mapa akustyczna” podlega wskazanemu powyżej wymaganiu – „w okresie 5 lat przed upływem składania ofert”. Jeśli nie, to czy Zamawiający uzna spełnienie wymagania, zapisanego 
w ppkt c), jeśli Wykonawca wykaże się realizacją usługi, zrealizowanej w okresie 3 lat przed terminem składania oferty, której przedmiotem było wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, będącego częścią systemu informacji przestrzennej, na którym publikowane są mapy tematyczne i który posiada funkcjonalność, pozwalającą na prezentację mapy akustycznej mimo, iż taka mapa nie została opublikowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wymóg wykazania się należytym wykonaniem usługi, o której mowa w punkcie 11.2.1 c) SIWZ RZIIP AKO dotyczy okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tego okresu. Natomiast wymóg, o którym mowa w punkcie 11.2.1 d) SIWZ RZIIP AKO, dotyczy okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tego okresu.

Jednocześnie zamawiający wskazuje, że w wymogu, o którym mowa w punkcie 11.2.1 c) SIWZ RZIIP AKO mowa jest o publikacji map tematycznych i mapy akustycznej, a nie o funkcjonalności, o której mowa w pytaniu.

Pytanie 125

Zapytania do SIWZ RZIIP AKO – Punkt 11.6. ŚRODOWISKO/ROLNICTWO/GOSPODARKA KOMUNALNA - Portal Zarządzania Środowiskiem (PZŚ):

Ppkt. 14c)

Prosimy o dookreślenie co Zamawiający ma na myśli poprzez „system aktualizacji mapy akustycznej”?

Czy Zamawiający będzie na własną rękę aktualizował bazy danych i mapy akustyczne w przyszłości?

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego  „przekazywania mapy właściwym organom…” - ile sztuk i w jakiej formie (papierowej, PDF) należy przekazać?

Odpowiedź:

System aktualizacji mapy akustycznej jest elementem systemu zarządzania mapą akustyczną – patrz odpowiedź na pytanie 129.

Zamawiający samodzielnie lub w ramach odrębnego zamówienia w przyszłości będzie aktualizował warstwy mapy akustycznej.

System ma być częścią składową RZIIP AKO i realizować jego funkcjonalności. Innych szczegółowych funkcjonalności Zamawiający nie przewiduje.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 121 udzielił wyjaśnień na kwestie dotyczące ilości i formy przekazania dokumentacji ze sporządzenia mapy akustycznej.

Pytanie 126

Ppkt. 14e)

W związku z zapisem: „przedmiot zamówienia umożliwiać ma tworzenie nowych map (…)” prosimy 
o odpowiedź na pytanie, czy w ramach zamówienia należy dostarczyć program do obliczeń map hałasu ? Jeśli tak, to ile licencji i na ile stanowisk?  Pragniemy zauważyć,  że w przypadku wymagania przez Zamawiającego oprogramowania do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą, kwota jednej licencji, na jedno stanowisko spowoduje wzrost kosztów wdrożenia o minimum 85 tys zł.

Prosimy również o wyjaśnienie na czym polegać ma  tzw. „Przestrzenny portal mapowy GIS”. Czy pod tą nazwą Zamawiający ma na myśli dostarczenie portalu 3D obrazującego hałas na fasadach budynków?

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zamówienia nie wymaga dostarczenia oprogramowania do obliczeń map hałasu.

Zamawiający nie wymaga, dostarczenia portalu 3D obrazującego hałas na fasadach budynków. Przez portal przestrzenny GIS, Zamawiający ogólnie rozumie portal prezentujący tematykę związaną z problemem hałasu w mieście w kontekście klimatu akustycznego miasta, jak również prezentacje warstw mapy akustycznej na geoportalu RZIIP AKO.

Pytanie 127

Ppkt. 14f)

Prosimy o określenie ile sztuk opracowania mapy akustycznej należy przekazać i w jakiej formie?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 121 udzielił wyjaśnień na złożone przez Wykonawcę pytanie.

Pytanie 128

Ppkt. 14j)

Wskazują Państwo, że szczegóły dotyczące wykonania map akustycznych znajdują się w punkcie 2 stanowiącym załącznik do SIWZ – prosimy o wskazanie, gdzie znajduje ów załącznik.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę pisarską zaistniałą w pkt. 11.6 ppkt. 14 lit. j załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

Jest:

„j) Szczegóły dotyczące:

- metodyki (zakresu danych zawartych w opracowaniu, części opisowej i graficznej opracowania, kalibracji modeli i weryfikacji obliczeń),

- systemu informatycznego mapy akustycznej miasta, zostały zawarte w punkcie 2 - mapa akustyczna – będącym częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do SIWZ.”.

Winno być

„j) Szczegóły dotyczące:

- metodyki (zakresu danych zawartych w opracowaniu, części opisowej i graficznej opracowania, kalibracji modeli i weryfikacji obliczeń),

- systemu informatycznego mapy akustycznej miasta, zostały zawarte w punkcie 11.13. - mapa akustyczna – będącym częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, będącego załącznikiem do SIWZ.”.

Pytanie 129

Zapytania do SIWZ RZIIP AKO – Pkt. 11.13 Mapa akustyczna:

Ppkt. 1) Prosimy o dookreślenie co Zamawiający ma na myśli poprzez „system zarządzania mapą akustyczną”. Jakie są szczegółowe wymagania co do systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis „system zarządzania mapą akustyczną” rozumie możliwość pełnego zarządzania warstwami utworzonej mapy akustycznej (wraz z możliwością aktualizacji warstw / danych) zarówno poprzez dostarczone funkcjonalności automatycznej, jak i ręcznej aktualizacji. System aktualizacji mapy akustycznej wymaga również aktualizacji danych / informacji w zakresie części portalowej (CMS).

Zamawiający samodzielnie lub w ramach odrębnego zamówienia w przyszłości będzie aktualizował warstwy mapy akustycznej.

System ma być częścią składową RZIIP AKO i realizować jego funkcjonalności. Innych szczegółowych funkcjonalności Zamawiający nie przewiduje.

Pytanie 130

Ppkt. 5a) Co Zamawiający rozumie poprzez mapę obszaru kolejowego? Jaki to rodzaj mapy i dlaczego został wyszczególniony w SOPZ?

Odpowiedź:

Przez określenie „Mapa Obszaru kolejowego” Zamawiający rozumie obszar dla którego należy wykonać mapę hałasu emitowanego przez ruch kolejowy.

Ppkt. 5b) Prosimy o określenie minimalnej ilości pomiarów akustycznych i nieakustycznych, jakie należy wykonać? Czy punkty pomiarowe są ustalone, czy zostaną ustalone we współpracy 
z Zamawiającym? Czy Zamawiający wymaga wykonania pomiarów całodobowych? Jeśli tak, to w ilu punktach? Prosimy też o informację czy Zamawiający posiada oprogramowanie do obliczeń map hałasu, czy wymaga dostarczenia takowego?

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 37 udzielił wyjaśnień w zakresie niniejszego pytania.

W uzupełnieniu na wyżej wymienione pytanie dotyczące wykonania pomiarów całodobowych Zamawiający wskazuje na konieczność realizacji  pomiarów akustycznych zgodnie z przepisami art. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) biorąc pod uwagę w szczególności:

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1542).

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824).

Zamawiający nie wymaga dostarczenia oprogramowania do obliczeń map hałasu. Zamawiający posiada własny system – Cadna.

Pytanie 131

Ppkt. 6b) Czy Zamawiający dysponuje listą zakładów przemysłowych, które należy uwzględnić 
w mapie? Czy Zamawiający ustali kryterium liczby miejsc parkingowych dla warstwy parkingów uwzględnionych w mapie akustycznej?

Ponadto prosimy o wskazanie w SIWZ opisu funkcjonalności portalu mapy akustycznej, gdyż jak wynika pośrednio z zapisów SIWZ Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia również osobnego portalu mapy akustycznej.

Prosimy również o doprecyzowanie na podstawie jakich danych wykonawca ma opracować Numeryczny Model Terenu – czy dane mają pochodzić z wykonanej ortofotomapy, czy z mapy zasadniczej? Czy w związku z powyższym,  jeżeli złe warunki atmosferyczne nie pozwolą na pozyskanie danych lotniczych w wymaganej formie, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji ortofotomapy?

Prosimy również o doprecyzowanie na podstawie jakich danych wykonawca ma opracować model pokrycia terenu oraz czy poprzez to pojęcie Zamawiający rozumie Numeryczny Model Pokrycia Terenu, którego częścią składową jest NMT?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 11.13 ppkt. 5 lit. a załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ - „…Obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupełnienie danych niezbędnych do wykonania Mapy akustycznej. Wykonawca dokona analizy i aktualizacji materiałów przekazanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz pozyska we własnym zakresie pozostałe dane wejściowe niezbędne do wykonania Mapy akustycznej…”.

Dla Miasta Kalisza była wykonywana w 2012 roku mapa akustyczna. Liczba zakładów powinna, co najmniej odpowiadać zakładom objętym poprzednim mapowaniem z uwzględnieniem także nowych obiektów.

Dla miasta Ostrów Wielkopolski należy zidentyfikować wszystkie zakłady mogące mieć wpływ na klimat akustyczny miasta nie więcej niż 40. Listę zakładów należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.

Dodatkowych wyjaśnień uzupełniających, Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytanie 37.

W zakresie części pytania dotyczącej warstwy parkingów – Zamawiający nie ustalił na moment wszczęcia przedmiotowego postępowania danych, o które pyta Wykonawca. Ich ilość i dobór winien odpowiadać zasadzie opisanej powyżej (pierwsza część odpowiedzi na niniejsze pytanie).

W zakresie pytania o funkcjonalność portalu mapy akustycznej Zamawiający wyjaśnia, iż stanowić ma on składową systemu RZIIP AKO, w zakresie opisanym w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ (portal mapy akustycznej w swej istocie i funkcjonalności nie będzie w rozumieniu Zamawiającego odbiegał od podobnych stosowanych dla tego typy opracowań i rozwiązań – patrz geoportale miast m.in. Wrocławia, Kalisza).

Odpowiadając na pytania dotyczące Numerycznego Modelu Terenu (NMT) Zamawiający wyjaśnia:

Numeryczny Model Terenu (NMT) w rozumieniu Zamawiającego to cyfrowa reprezentacja ukształtowania powierzchni terenu będąca źródłem do szeregu analiz i obliczeń geoprzestrzennych.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) w rozumieniu Zamawiającego to model powierzchni terenu uzupełniony o elementy naturalne (roślinność) i antropogeniczne (budynki, budowle).

Dane do opracowania NMT pochodzić mają z wykonanej w ramach niniejszego zamówienia ortofotomapy. NMPT należy wykonać na podstawie ortofotomapy oraz dostępnych danych 
w ramach realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami prawa i ustawami).

Zamawiający wprowadza jednocześnie zmiany do załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt w zapisach dotyczących terminów realizacji części niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zmian zostały opisane przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 141.

Zamawiający nie przewiduje jednakże wydłużenia terminu końcowego prac poza przypadkami wskazanymi w projekcie umowy .

Pytanie 132

1. Prosimy o wyjaśnienie następujących zapisów SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ w części dotyczącej sposobu wykonania map akustycznych dla Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.

W rozdz. 11.6. GRUPA TEMATYCZNA ŚRODOWISKO/ROLNICTWO/GOSPODARKA KOMUNALNA - Portal Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), w punkcie 14) podpunkt c) wymagane jest: „opracowanie systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarządzania mapą” (akustyczną). W podpunkcie e) wymagane jest, aby: „Powstały w ten sposób przedmiot zamówienia umożliwiać ma tworzenie nowych map, aktualizację baz danych, wdrażanej RZIIP AKO (teraz i w przyszłości).”

Do tworzenia nowych map akustycznych lub opracowania systemu do tworzenia i aktualizacji (jak napisano SOPZ) konieczny jest specjalistyczny program komputerowy do obliczeń akustycznych.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga dostarczenia również programu lub programów komputerowych do obliczeń map akustycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach zamówienia nie wymaga dostarczenia oprogramowania do obliczeń map akustycznych.

Pytanie 133

2. W SOPZ w punkcie 14) w podpunkcie e) Zamawiający napisał, że: „Wykonawca zrealizuje mapę akustyczną bazującą na danych przekazanych przez Zamawiającego, danych pozyskanych we własnym zakresie, w tym wykonanych pomiarach emisji hałasu do środowiska”.

W SOPZ brak informacji jakie dane i w jakiej ilości zostaną przekazane do realizacji map akustycznych przez Zamawiającego, a jakie powinien pozyskać Wykonawca. Szczególnie istotną informacją dla Wykonawcy, niezbędną do wyznaczenia kosztów realizacji map akustycznych jest ilość pomiarów do wykonania w ramach realizacji map akustycznych.

W związku z powyższym prosimy o podanie informacji, jakie dane i w jakiej ilości zostaną przekazana przez Zamawiającego oraz jaka jest minimalna, oczekiwana przez Zamawiającego, ilość punktów, w których Wykonawca powinien wykonać pomiary hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego oraz ilość punktów, w których Wykonawca powinien wykonać pomiary natężenie i struktury ruchu drogowego."

Odpowiedź:

Szczegółowych wyjaśnień odnośnie tematu pytania Zamawiający udzielił w odpowiedzi na pytania 37 i 119.

Pytanie 134

3. Zamawiający w Załączniku nr 3 SOPZ, w punkcie 9 "Wymagania sprzętowe dla RZIIP AKO", tabela nr 9 Komputerowe stacje robocze, wymaganie nr 16 Certyfikaty napisał:

"Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Certified Products List”, znajdującej się na stronie internetowej: https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/lpl/, jako certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: Windows 7 – x64, Windows 7 – x86, Windows 8 – x64, Windows 8 – x86". Zamawiający wskazał jednocześnie, iż oczekuje dostarczenia Komputerowych stacji roboczych z preinstalowanym systemem Windows 10 Professional 64-bit PL.

Pragniemy zauważyć, iż większość komputerów znajdujących się na tej liście znajduje się w statusie End of Life, co oznacza że nie są już produkowane i zostały zastąpione nowymi modelami. Z uwagi na długotrwały proces certyfikacji nowe modele, które są obecnie oferowane znajdują się w trakcie procesu certyfikacji i nie znajdują się na tej liście.

Z uwagi na przedstawioną rozbieżność pomiędzy wymaganym do dostarczenia wraz z komputerem systemem operacyjnym Windows 10 i wymaganą zgodnością  „Windows Certified Products List” dla starszych systemów operacyjnych tj. Windows 7 – x64, Windows 7 – x86, Windows 8 – x64, Windows 8 – x86, wnosimy o zmianę zapisu dla wymagania nr 16 (tabela nr 9) polegającego na dopuszczeniu, aby oferowany komputer spełniał wymóg kompatybilności z systemami operacyjnymi tj. Windows 7 – x64, Windows 7 – x86, Windows 8 – x64, Windows 8 – x86, Windows 10 – x86 i podany przez producenta komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje prawidłowość zapisów punktu nr 9 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 135

4. Zamawiający w Załączniku nr 3 SOPZ, w punkcie 9 "Wymagania sprzętowe dla RZIIP AKO", tabela nr 3 Serwer główny, wymaganie nr 7 Kontroler macierzowy oczekuje, aby "Kontroler macierzowy zintegrowany z płytą główną umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1,10,5, 6." Zamawiający wskazał jednocześnie w tej samej tabeli w wymaganiu nr 18 dla Wspierane systemy operacyjne, aby kontroler serwera posiadał "Wsparcie dla Systemów operacyjnych: Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Citrix XenServer." Żaden 
z kluczowych dostawców serwerów tj. Dell, HP, Fujitsu, Lenovo/IBM oferuje serwerów spełniających łącznie obydwa wymagania.

Prosimy o informację, czy biorąc pod uwagę większe korzyści wydajnościowe, konfiguracyjne, możliwość zastosowania wbudowanego cache, Zamawiający dopuści zastosowanie sprzętowego kontrolera RAID instalowanego w slocie PCI, posiadającego wsparcie dla Systemów operacyjnych Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Citrix XenServer.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie kontrolera RAID z płytą główną.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SOPZ, o której mowa w odpowiedzi na pytanie 68.

Pytanie 136

5. Zamawiający w Załączniku nr 3 SOPZ, w punkcie 9 "Wymagania sprzętowe dla RZIIP AKO", tabela nr 3 Serwer główny, wymaganie nr 10 Porty oczekuje, aby serwer posiadał Wewnętrzny slot na kartę SD. Tego typu "wewnętrzne sloty na kartę SD" posiadają jedynie serwery firmy Dell, co ogranicza możliwość złożenia przez Wykonawcę konkurencyjnej oferty bazującej na serwerach innego producenta.

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego wymogu lub dopuszczenie rozwiązania równoważnego typu port uSSD (USB for SSD).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie odnośnie kontrolera RAID zintegrowanego z płytą główną.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pozycji w pkt. 9 w poz. 10 Tabeli 3 załącznika 
nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w sposób następujący:

Jest:

„1 x szeregowy

5 x USB (w tym jeden wewnętrzny i jeden z przodu obudowy).

VGA

Wewnętrzny slot na kartę SD”.

Winno być:

„1 x szeregowy

5 x USB (w tym jeden wewnętrzny i jeden z przodu obudowy).

VGA”.

Pytanie 137

6. Zamawiający w Załączniku nr 3 SOPZ, w punkcie 9 "Wymagania sprzętowe dla RZIIP AKO", tabela nr 15 Tablet z systemem operacyjnym iOS, wymaganie nr 7 Obsługa kart pamięci oczekuje możliwości zainstalowania kart MicroSD do 128GB. Informujemy, iż firma Apple w swoim produktach nie oferuje możliwości obsługi kart pamięci, a co za tym idzie nie jest dostępny na rynku tablet z systemem iOS spełniający to wymaganie. Prosimy zatem o wykreślenie powyższego wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy i dokonuje wykreślenia zapisu w pkt. 10 poz. 7 Tabeli 15 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ – „MicroSD do 128 GB”:

Jest:

Winno być:

Pytanie 138

7. Czy Zamawiający dysponuje przełącznikiem Fibre Channel umożliwiającym podłączenie dostarczonych przez Wykonawcę 4 szt. serwerów głównych i macierzy dyskowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada przełącznika Fibre Channel.

Pytanie 139

8. Czy Zamawiający oczekuje uruchomienia Systemu dla Serwer centralny RZIIP AKO w środowisku zwirtualizowanym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie oczekiwanego rozwiązania wirtualizacyjnego, które będzie zgodne z posiadanym obecnie przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje środowiska operacyjnego (w tym wirtualizacji) dla Serwera Centralnego RZIIP AKO. Serwer ma wspierać systemy operacyjne określone w poz. 18 Tabeli 3 zawartej w pkt. 9 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ.

Pytanie 140

9. Czy Zamawiający oczekuje uruchomienia Systemu zasilającego dla JST AKO w środowisku zwirtualizowanym? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie oczekiwanego rozwiązania wirtualizacyjnego, które będzie zgodne z posiadanym obecnie przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje środowiska operacyjnego (w tym wirtualizacji) dla Serwerów Zasilających RZIIP AKO. Serwer ma wspierać systemy operacyjne określone w poz. 14 tabeli 
4 zawartej w pkt. 9 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Wskazane jest uruchomienie systemu w wirtualnym środowisku, jednak nie jest to warunek konieczny.

Pytanie 141

Zapis w punkcie 5.2.2 SIWZ (Termin wykonania zamówienia) „Wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych w czasie do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”

Oraz w § 11 w punkcie 4.1 Załącznika nr 1 do SIWZ umowa projekt (Wynagrodzenie i warunki płatności) „za wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych - 24 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;”

Pytanie 1 (numeracja pytającego – przypis Zamawiającego)

Zgodnie z powyższymi zapisami Wykonawca powinien w terminie 110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonać system referencyjny (prace kameralne dla 23 JST) oraz przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych (prace terenowe). Z uwagi na fakt, że umowa może zostać podpisana późną jesienią, to okres 110 dni kalendarzowych będący czasem na realizację prac terenowych może wypadać zimą. W tym okresie niemożliwe jest wykonywanie przeglądów z uwagi na zalegający śnieg i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji tego etapu o ilość dni, w trakcie których nie było możliwości wykonywania prac terenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt:

- Zmiana zapisów § 3 ust. 9:

Jest:

„9. Strony postanawiają, że w okresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą częściowe odbiory prac dokonywane na podstawie harmonogramu odbiorów częściowych, który stanowić będzie integralną część Projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO, o którym mowa w § 4 ust. 3. Ramowy (poglądowy) harmonogram odbiorów częściowych stanowi załącznik do SIWZ.”.

Winno być:

„9. Strony postanawiają, że w okresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą częściowe odbiory prac na podstawie harmonogramu odbiorów częściowych, który stanowić będzie integralną część Projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO, o którym mowa w § 4 ust. 3. Zamawiający wymaga, aby harmonogram odbiorów częściowych przedmiotu umowy uwzględniał:

1) wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych 
w terminie do dnia 30.04.2018 r.;

2) dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z pkt. 9 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ oraz pozycjami 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 załącznika nr 2 SIWZ RZIIP AKO – HRF w terminie do dnia 28.02.2018 r.;

3) opracowanie metadanych dla warstw podlegających opracowaniu oraz opracowanie grupy tematycznej – zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z pkt. 11.1 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w terminie do dnia 31.05.2018 r.;

4) opracowanie mapy akustycznej, wykonanie ortofotomapy oraz zdjęć ukośnych, zgodnie z pkt. 11.13 i 11.14 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w terminie do dnia 30.06.2018 r.”.

2. Zmiana zapisów § 3 ust. 10:

Jest:

„10. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony umowy pozytywnych protokołów odbiorów częściowych i pozytywnego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.”.

Winno być:

„10. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie podpisanie przez Strony umowy pozytywnych protokołów odbiorów częściowych (wg terminów oznaczonych w ust. 9) i pozytywnego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.”.

3. Zmiana zapisów § 4 ust. 4 pkt. 3:

Jest:

„3.zawierać harmonogram odbiorów częściowych, o którym mowa w § 3, ust. 9.”.

Winno być:

„3. zawierać harmonogram odbiorów częściowych.”.

4. Zmiana zapisów § 11 ust. 4:

Jest:

„4. Harmonogram rozliczeń częściowych:

1) za wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych - 24 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

2) za dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z SOPZ (punkt 1.5.) - 12 % wartości zamówienia brutto – termin realizacji do dnia 31.01.2018 roku;

3) za opracowanie metadanych dla warstw podlegających opracowaniu oraz opracowaniu grupy tematycznej – zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z SOPZ (punkt 1.7.) - 12 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) za opracowanie mapy akustycznej, wykonania ortofotomapy oraz zdjęć ukośnych, zgodnie z SOPZ (punkty 2.,3. i 4.) – 12 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

5) pozostała kwota – 40 % wartości zamówienia brutto – po zrealizowaniu całości zamówienia zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 umowy.”.

Winno być:

„4. Rozliczenia częściowe możliwe są do realizacji w oparciu o faktycznie wykonane części przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że suma płatności częściowych nie będzie przekraczała 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.”.

Ponadto, mając na uwadze powyższe zmianie ulega brzmienie pkt.5 SIWZ RZIIP AKO w sposób następujący:

Jest:

„5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy 
 Zamawiającym, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż do dnia 05.11.2018 r.

5.2. Realizacji elementów zamówienia nastąpi w następujących terminach:

5.2.1. Wykonanie projektu technicznego RZIIP AKO - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5.2.2. Wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych 
w czasie do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5.2.3. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do dnia 31.01.2018 roku.

5.2.4. Opracowanie metadanych oraz opracowanie portalu/grupy tematycznej zagospodarowanie przestrzenne w czasie do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5.2.5. Opracowanie mapy akustycznej, wykonanie ortofotomapy oraz zdjęć ukośnych w czasie do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.”.

Winno być:

„5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy 
z Zamawiającym, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż do dnia 05.11.2018 r.

5.2. Realizacji elementów zamówienia nastąpi w następujących terminach:

5.2.1. Wykonanie projektu technicznego RZIIP AKO - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5.2.2. Wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przegląd techniczny dróg i obiektów mostowych 
w terminie do dnia 30.04.2018 r.

5.2.3. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z pkt. 9 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ oraz pozycjami 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 załącznika nr 2 SIWZ RZIIP AKO – HRF w terminie do dnia 28.02.2018 r.

5.2.4. Opracowanie metadanych dla warstw podlegających opracowaniu oraz opracowanie grupy tematycznej – zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z pkt. 11.1 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w terminie do dnia 31.05.2018 r.

5.2.5. Opracowanie mapy akustycznej, wykonanie ortofotomapy oraz zdjęć ukośnych, zgodnie 
z pkt. 11.13 i 11.14 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ w terminie do dnia 30.06.2018 r.”.

Pytanie 142

Pytanie 2

Zgodnie z powyższymi zapisami Wykonawca powinien w terminie 110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonać system referencyjny oraz przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że realizacja pozostałych elementów związanych 
z Ewidencją Dróg i Obiektów Mostowych (tj. fotorejestracji / wideorejestracji pasa drogowego, inwentaryzacji dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich oraz zasilenie bazy danych ewidencji dróg i obiektów mostowych) może się odbyć do dnia zakończenia umowy czyli do terminu wskazanego w § 3 w punkcie 1 umowy?

Odpowiedź:

Wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych musi nastąpić w terminie do dnia 30.04.2018 r. - patrz zmiany do załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO - umowa projekt, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 141.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza – realizacja pozostałych elementów związanych z Ewidencją Dróg i Obiektów Mostowych wymienionych w pytaniu może się odbyć do dnia zakończenia umowy, czyli do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt.

Pytanie 143

Pytanie 3

Zapis w pkt 11.15 ppkt 2 SOPZ

„… przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych i powiatowych w ilości ok. 3.451 km oraz drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty), w tym również przeglądów dróg gminnych, powiatowych oraz drogowych obiektów inżynierskich dla założonej już ewidencji…”

Jaka jest długość dróg gminnych i powiatowych, które mają już założoną ewidencję, a dla których należy wykonać przeglądy?

Jaka jest ilość obiektów inżynierskich, dla których należy założyć ewidencję, a jaka jest ilość obiektów inżynierskich, dla których należy wykonać przeglądy?

Odpowiedź:

Zamawiający (w punkcie 11.15 ppkt. 2 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ) podał orientacyjną długość dróg gminnych i powiatowych dla których należy założyć ewidencję. Ze względu na różny stopień dotychczasowego wdrożenia ewidencji w gminach należy przyjąć, że ewidencję należy założyć od podstaw.

Według niepełnych danych (wynikających z braku pełnej ewidencji dróg i obiektów mostowych 
w JST AKO) szacowana liczba obiektów inżynierskich wynosi 1400 szt.

Zamawiający informuje, iż według danych przekazanych przez JST AKO, na obszarze objętym zamówieniem w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych brak jest odcinków dwujezdniowych dróg i ulic podlegających ewidencji. Wykonawca jednakże musi wziąć pod uwagę, iż w niektórych JST AKO ewidencja ma charakter niepełny (jak wyżej zaznaczono) w związku z czym w trakcie wykonywania zamówienia mogą ujawnić się takie odcinki.

Pytanie 144

Pytanie 4

Zapis w pkt 11.15 ppkt 7 SOPZ

„a) Z opracowania dotyczącego wykonania ewidencji dróg i obiektów mostowych wyłączone są drogi gminne i powiatowe z obszaru administracyjnego Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. W zakresie opracowania funkcjonalności związanej z ewidencją dróg i obiektów mostowych należy zasilić system RZIIP AKO danymi będącymi w posiadaniu ww. miast i Powiatu Ostrowskiego.

b) Dla JST prowadzących ewidencję dróg i obiektów mostowych należy przeprowadzić weryfikację i uzupełnienia tematyczne stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynieryjnych. Dopuszcza się zastąpienie obowiązującego w tych JST systemu, systemem wdrażanym w ramach budowanej RZIIP AKO.”

W jakiej formie zostaną przekazane Wykonawcy dane dotyczące ewidencji dróg i obiektów mostowych Miast Kalisza, Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, którymi należy zasilić system RZIIP AKO? W jakich systemach prowadzone są ww. ewidencje?

Odpowiedź:

Ewidencja dróg prowadzona jest:

- miasto Kalisz (MZDiK w Kaliszu) – program eDIOM firmy Designers, środowisko bazodanowe SQL;

- miasto Ostrów Wielkopolski (MZD w Ostrowie Wielkopolskim) – program do ewidencji dróg firmy TRANSCOMP Sp. z o. o., środowisko bazodanowe SQL;

- Powiat Ostrowski (PZD w Ostrowie Wielkopolskim) - oprogramowanie RoadMan firmy Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o., środowisko bazodanowe SQL.

Zamawiający nie określa formy przekazania lub pobrania danych. Wykonawca w ramach założeń ogólnych systemu RZIIP AKO wykonać ma funkcjonalności umożliwiające pobranie danych niezbędnych do zasilenia systemu.

Jaka jest ilość km dróg, dla których należy przeprowadzić weryfikację i uzupełnienia tematyczne stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektów inżynieryjnych?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 143.

Pytanie 145

Pytanie 5

W pkt. 8.1 zał. 3 str. 14  zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający zdefiniował wymagania dotyczące funkcjonalności geoportalu. Liczba i złożoność wymagań jest porównywalna z funkcjonalnością aplikacji desktopowej. Wiele funkcjonalności jest zamiennych (albo używamy dymków, albo chmurek albo sidebarów, albo tabel). Trudno jest równocześnie używać wszystkich rozwiązań gdyż geopor tal będzie nieczytelny. Więcej funkcji najczęściej znaczy gorzej 
a nie lepiej.

Powyższe oznacza to konieczność przesyłania na maszynę klienta (np. urządzenie mobilne) gigantycznej ilości kodu wykonalnego lub instalacji wtyczek przeglądarkowych, co eliminuje 90% klientów. Czy zamawiający zbadał realizację takiej złożoności bez utraty wydajności pracy na komputerze klienta? Czy Zamawiający będzie premiował w punktacji oferty rozwiązania gwarantujące wysoką wydajność? Czy Zamawiający przeprowadził badania statystyczne używania podobnych funkcji w istniejących geoportalach przed podjęciem decyzji o ich zamówieniu?

Wykonawca ma uzasadnione podejrzenia, że wymagania są nieuzasadnione biznesowo i nie będą

w praktyce używane (szkicowniki, profile prywatne, chmurki, dymki, warstwy robocze, komponowanie własnych map, wzorcowe konfiguracje, historia selekcji, definiowanie formularzy do obiektów, etc.).

Prosimy o uproszczenie wymagań lub opis sposobu ich realizacji bez utraty wydajności.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ przedstawił wymagania odnośnie funkcjonalności dla całego systemu. Zamawiający ma świadomość, że funkcjonalności nie muszą być uruchamiane wszystkie jednocześnie, dlatego zakłada konfigurowalność serwisów / map tematycznych z doborem funkcjonalności według potrzeby użytkowej. Tym samym ilość narzędzi pozwoli na budowanie portali tematycznych zróżnicowanych pod względem danych oraz funkcjonalności użytkownika.

Sposób oceny ofert w kryteriach został opisany w SIWZ RZIIP AKO w punkcie 22 - „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT” i nie ulega zmianie.

Zamawiający nie przeprowadzał badań statystycznych używania podobnych funkcji w istniejących geoportalach, jednakże na podstawie przeprowadzonego rozeznania wśród zainteresowanych wdrożeniem uczestników zauważa zapotrzebowanie na nie, a wykorzystanie tychże narzędzi uzależnione będzie od problematyki, którą dany portal prezentuje.

Pytanie 146

Pytanie 6

W pkt. 8.7 zał. 3 str. 20  zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymaga funkcjonalności „ Wypis i wyrys z rejestru gruntów - funkcja ta umożliwia generowanie wypisów, wyrysów, dostępna dla warstwy działek, budynków i lokali. . Czy oznacza to że system ma pobierać dane bezpośrednio z EGiB w czasie rzeczywistym czy też z kopii zaimportowanej do SIP? Jeżeli z EGiB to czy Zamawiający zapewni wykonawcy bezpośredni dostęp do bazy danych EGIB oraz udostępni dokumentację bazy danych EGIB w odpowiednich starostwach powiatowych?

Odpowiedź:

Postępowanie pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” prowadzone jest zgodnie z ideą „zaprojektuj i wykonaj”. Zamawiający nie określa sposobu realizacji tej funkcjonalności - nie precyzuje sposobu połączenia/pobierania danych. Zakłada jednak ich aktualność zgodnie z zapisem punktu 7.4 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Zamawiający opisując wyżej wymienioną funkcjonalność przewiduje wykorzystanie dla jej realizacji kopii bazy przy założeniu wdrożenia mechanizmów cyklicznego zasilania. Zamawiający wskazuje jako najlepsze rozwiązanie cykliczną kopię zaimportowaną do RZIIP AKO – pozwoli to na szybszy dostęp do danych. Z uwagi na to, że dane stanowią własność JST AKO, dostęp do danych zostanie zapewniony Wykonawcy w ramach wdrożenia systemu RZIIP AKO poprzez nadanie stosownych uprawnień.

Pytanie 147

Pytanie 7

W pkt. 8.10  str. 23 zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla geoportalu zamawiający wymaga responsywności. Czy responsywność odnosi się tylko do CMS czy też również do aplikacji Web GIS? Wykonawca ma uzasadnione obawy, że liczba i złożoność zamawianych funkcji aplikacji Web GIS  w geoportalu uniemożliwia responsywne zachowanie się aplikacji lub możliwość skutecznej pracy na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet).

Odpowiedź:

Responsywność Zamawiający odnosi również do aplikacji WebGIS. Zgodnie z punktem 8.1 ppkt. 71 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ, w przypadku portali przeznaczonych na urządzenia mobilne administrator ma mieć możliwość konfigurowania zestawu narzędzi, czyli możliwość zmian wykorzystywanych narzędzi i funkcjonalności przeznaczonych do klienta końcowego.

Pytanie 148

Pytanie 8

W pkt 8.12 str. 23 zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  Zamawiający wymaga aby wykonawca na własny koszt i własne ryzyko uzgodnił w właścicielami wymienionych w zał. 1 systemów i aplikacji (106 pozycji) kwestie dotyczące: struktur baz danych, sposobem dostępu 
i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne. Powyższe uzgodnienie jest nieprzewidywalne lub niemożliwe zarówno dla Zamawiającego jaki i Wykonawcy gdyż zależy wyłącznie od woli stron trzecich. Ponadto tak sformułowane żądanie uniemożliwia wycenę usługi integracji z systemami.

Prosimy o usunięcie całości wymagania dotyczącego obowiązku uzgodnienia warunków i kosztów integracji oraz o modyfikację wymagań zawartych w punkcie 8.12 na następujące:

W zakresie integracji z systemami zewnętrznymi  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wdrożył oprogramowanie umożliwiające zasilenie systemu zestandaryzowanymi danymi w formacie GML/XML, które będą udostępnione przez odpowiednich dysponentów danych wymienionych w tabeli nr 1.

Ponadto oprogramowanie powinno umożliwiać:

a) zdefiniowanie cykliczności zasileń,

b) zdefiniowanie georeferencji poprzez przypisanie odpowiednich pól,

c) zdefiniowanie rozwarstwienia pobranych danych,

d) zdefiniowanie rozkolorowania danych,

e) log błędów w przypadku problemów z zasileniem,

f) możliwość wykorzystania/utworzenia słownika dodatkowego celem georeferencji problematycznych rekordów.

Konfiguracja oprogramowania zasilającego a w szczególności brak spełnienia dostarczenia danych przez dysponentów nie może uzależniać odbioru przedmiotu umowy. Nie jest bowiem możliwe 
w ramach niniejszego Zamówienia zbadania wszystkich struktur dostarczanych danych przez dysponentów, którzy są niezależni od niniejszego Zamówienia, opracowanie w terminie wymaganych przepływów i zdefiniowanie wymaganych zasileń. Analiza i konfiguracja powinna  stanowić odrębne zamówienie po wykonaniu systemu SIP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości zasilenia systemu wyłącznie z plików GML/XML.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, że analiza i konfiguracja stanowić ma integralną część systemu RZIIP AKO.

W zakresie zmiany zapisów punktu 8.12 załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ oraz pozostałych kwestii poruszanych w pytaniu Zamawiający zajął stanowisko w odpowiedzi na pytanie 6.

Pytanie 149

Pytanie 9

W podpunkcie 8.12 3) str. 24 zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  Zamawiający rozszerzył konieczność zakresu integracji do nieznanej nieznaności również dla niego samego  (nowe oprogramowanie, nowe zakresy importu) co uniemożliwia  wycenę projektu. Prosimy o usunięcie tego zapisu lub opisanie Zamówienia w sposób umożliwiający jego realną wycenę, np. poprzez zdefiniowanie liczby zamawianych roboczogodzin na integrację.

Odpowiedź:

Zapisy załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ, o których mowa w pytaniu pozostają bez zmian. W zakresie kwestii poruszanych w pytaniu Zamawiający zajął stanowisko w odpowiedzi na pytanie 87.

Pytanie 150

Pytanie 10

W p. 8.15 str. 40 zał.  nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)  Zamawiający wymaga aby:

„…W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP AKO danymi. Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z zasileniem RZIIP AKO, zapoznał się ze stanem baz danych (ich aktualnością i jakością) wykorzystywanych w JST AKO. Zamawiający nie opisuje stanu aktualności oraz przydatności wymienianych baz, warstw danych. Na etapie wykonywania zamówienia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zapoznał się 
z posiadanym przez Zamawiającego zakresem, stanem i jakością baz, danych, warstw.

Wykonawca wnioskuje o opisanie stanu baz i zbiorów danych w sposób ilościowy podobnie jak to uczyniono dla planowania przestrzennego w punkcie  8.14. Wykonawca nie jest bowiem w stanie wyegzekwować informacji od 23 jednostek uczestniczących w projekcie przed podpisaniem umowy. Dostęp do informacji jest zależny od woli dysponentów danych i może prowadzić do powstania  nierównego dostępu do istotnych dla wyceny informacji, lub wprost do braku możliwości ich uzyskania. Tryb dostępu do informacji publicznej nie gwarantuje uzyskania koniecznej informacji, zwłaszcza w terminie przewidzianym na przygotowanie oferty.

Odpowiedź:

W zakresie kwestii poruszanych w pytaniu Zamawiający zajął stanowisko w odpowiedzi na pytanie 91.

Zamawiający informuje, iż w celu realizacji systemu RZIIP AKO zawarte zostało porozumienie pomiędzy JST AKO (o którym mowa w preambule projektu umowy – załącznik nr 1 do SIWZ RZIIP AKO), zapewniające wszystkim Wykonawcom równy dostęp do danych na etapie zarówno realizacji projektu, jak i przygotowań do niego.

Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych, niż zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ i niniejszej „Informacji dla wykonawców” danych dotyczących ilościowego stanu baz 
i zbiorów danych. W jego ocenie udostępnione Wykonawcom dane są wystarczające do sporządzenia oferty.

Pytanie 151

Pytanie 11

Załącznik 3  do SIWZ. Pkt 9

W tabeli 15 Zamawiający podaje wymaganie dla Tablet z systemem operacyjnym iOS jak poniżej

Według wiedzy Oferenta urządzenia iOS nie umożliwiają dodawanie dodatkowych kart i można zakupić urządzenie z zadeklarowaną pojemnością pamięci.

Prośba o określenie jaką intencję miał tutaj Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy. Sprostowanie zostało zawarte w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 137.

Pytanie 152

Pytanie 12

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania ma być wykonana według Zamawiającego do dnia 31.01.2018 roku.

Zwracamy uwagę, że może być niewykonalne ze względu na nieznajomość daty podpisania umowy i czasu potrzebnego na dostawę sprzętu (nierzadko 3 miesiące).

Czy Zamawiający zmieni ten zapis na proponowany poniżej:

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania ma być wykonana w terminie do 6 miesięcy od podpisanie Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy, o których mowa w pytaniu. Szczegóły zmiany zostały opisane 
w odpowiedzi na pytanie 141.

Pytanie 153

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – PROJEKT UMOWY

Zakres wprowadzonych zmian został oznaczony w sposób następujący:

„przekreślenie” – oznacza wykreślenie treści pierwotnej Umowy,

„kolor czerwony” – oznacza dodane przez Opiniującego zapisy

§ 1 ust. 4 Umowy – Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„sprzęt - zbiór urządzeń będących przedmiotem stanowiących część przedmiotu zamówienia;”

Definicja ta była nieprecyzyjna, sprzęt stanowi bowiem jedynie część przedmiotu zamówienia, wymaga więc uszczegółowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie uważając, że jest on adekwatny do przedmiotu zamówienia.

Pytanie 154

§ 1 ust. 7 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„projekt techniczny wdrożenia - dokument opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowo opisujący wszystkie działania i dostawy w ramach Umowy;”

Definicja ta jest nieprecyzyjna. Niemożliwe jest objęcie takim dokumentem wszystkich działań i dostaw w ramach Umowy, Definicja ta w żaden sposób nie definiuje czym ma być przedmiotowy

projekt i co winien zawierać. Umowa w § 4 ust. 4 Umowy wskazuje dokładniej z jakich części ten projekt ma się składać. Wnosimy więc o stworzenie realnej i precyzyjnej definicji tego dokumentu, co pozwoli uniknąć sporów i niejasności na etapie jego tworzenia przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 7) załącznika nr 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt 
w sposób następujący:

Jest:

„7) projekt techniczny wdrożenia - dokument opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowo opisujący wszystkie działania i dostawy w ramach umowy;”

Winno być:

„7) projekt techniczny wdrożenia - dokument opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 4”.

Pytanie 155

§ 3 ust. 2 i 4. Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„2. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo przed terminem wykonania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 8. Zamiar poddania przedmiotu zamówienia procedurze odbioru końcowego Wykonawca zgłosi co najmniej na 14 dni naprzód.”

„4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.”

Zapisy ust. 2 i 4 wydają się być ze sobą sprzeczne i w praktyce rodzą problem wyznaczenia dnia, w którym rozpocząć mają się czynności odbiorowe. Prosimy o ujednolicenie tych zapisów tak, aby nie budziły wątpliwości.

Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego powyższe zapisy nie są ze sobą sprzeczne. Tym samym pozostawia się je bez zmian.

Pytanie 156

§ 3 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi, po usunięciu sprzeczności wskazanej w ustępie powyższym, o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w ciągu 10 dni roboczych
od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru nie przystąpi on do odbioru Wykonawca uprawniony będzie do podpisania protokołu odbioru jednostronnie wraz z odpowiednią adnotacją odnośnie nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru. Protokół taki będzie równoważny protokołowi odbioru końcowego podpisanemu przez Strony bez uwag.

Modyfikacja zapisu zgodnie z powyższą propozycją pozwala uniknąć sytuacji zawieszenia dla Wykonawcy w przypadku, gdyby Zamawiający nie przystąpił do czynności odbiorowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 157

§ 3 ust. 7 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„W sytuacji wymienionej w § 9 ust. 8, odbiór końcowy przedmiotu Umowy nie może nastąpić przed pozytywnym zaopiniowaniem prac przez powołanego przez Zamawiającego niezależnego eksperta i/lub inspektora nadzoru. W sytuacji, gdy w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia czynności odbioru opinia eksperta i/lub inspektora nadzoru nie zostanie doręczona Wykonawcy Strony zgodnie uznają,
że opinia ta jest pozytywna i nie wymaga doręczania Wykonawcy.”

Modyfikacja zapisu zgodnie z powyższą propozycją pozwala uniknąć sytuacji zawieszenia dla Wykonawcy w przypadku, gdyby eksperta i/lub inspektora nadzoru zwlekał z wydaniem opinii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis załącznika nr 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 158

§ 3 ust. 9 Umowy, § 4 ust 4 pkt 3 Umowy, § 11 ust. 4 Umowy - Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„9. Strony postanawiają, że w okresie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą częściowe odbiory prac dokonywane na podstawie harmonogramu odbiorów częściowych, który stanowić będzie integralną część Projektu technicznego wdrożenia RZIIP AKO, o którym mowa w § 4 ust. 3. Ramowy (poglądowy) harmonogram odbiorów częściowych stanowi załącznik do SIWZ.”

„3) zawierać harmonogram odbiorów częściowych, o którym mowa w § 3, ust. 9.”

„4. Harmonogram rozliczeń częściowych:

1) za wykonanie sieci referencyjnej dróg oraz przeglądu technicznego dróg i obiektów mostowych - 24 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 110 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

2) za dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z SOPZ (punkt 1.5.) - 12 % wartości zamówienia brutto – termin realizacji do dnia 31.01.2018 roku;

3) za opracowanie metadanych dla warstw podlegających opracowaniu
oraz opracowaniu grupy tematycznej – zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z SOPZ (punkt 1.7.) - 12 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

4) za opracowanie mapy akustycznej, wykonania ortofotomapy oraz zdjęć ukośnych, zgodnie z SOPZ (punkty 2.,3. i 4.) – 12 % wartości zamówienia brutto z terminem realizacji do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;

5) pozostała kwota – 40 % wartości zamówienia brutto – po zrealizowaniu całości zamówienia zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 Umowy.”

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stworzenia harmonogramu odbiorów częściowych, od których uzależnione będą płatności częściowe z tytułu realizacji poszczególnych części Umowy. W § 11 ust. 4 znajdują się zaś zapisy dotyczące harmonogramu rozliczeń częściowych (które uzależnione są od odbiorów częściowych) zawierające terminy realizacji poszczególnych części zamówienia i procentowe odkreślenie ich wartości w stosunku do całości Umowy. Wartości te pokrywają się
z wartościami wpisanymi w przykładowym załączniku nr 4 do SIWZ- RAMOWY HARMONOGRAM ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Jednocześnie na ostatniej stronie załącznika nr 1 do SIWZ, tj. projektu Umowy znajdują się zapisy wyjaśniające ewentualne modyfikacje treści

Umowy. Nie znajdują się tam żadne zapisy dotyczące § 11 ust. 4. Prosimy o wyjaśnienie czy zapisy tego paragrafu nie powinny być powiązane z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem odbiorów częściowych? Załącznik 4 jest wszak jedynie przykładowym dokumentem i to obowiązkiem Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, jest jego stworzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy, o których mowa w pytaniu. Szczegóły zmiany zostały opisane 
w odpowiedzi na pytanie 141.

Zamawiający zaznacza jednocześnie, że w całości usuwa z treści SIWZ i jej załączników - załącznik nr 4 do SIWZ - RAMOWY HARMONOGRAM ODBIORÓW CZĘŚCIOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i odniesienia do niego.

Pytanie 159

§ 4 ust. 9 Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie systemu i przyjmuje odpowiedzialność prawną za konsekwencje błędnego wykonania.”

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialny winien być za prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem odbioru oraz z tytułu udzielonej na przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi. Odbiór przedmiotu Umowy potwierdza jego prawidłowe wykonanie, zapis powyższy jest więc zbędny i może rodzić niejasności, wnosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa za zasadne pozostawienie cytowanych przez Wykonawcę zapisów bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z intencją zamówienia do zaprojektowania, dostawy 
i wdrożenia systemu, a tym samym jest odpowiedzialny za efekt wykonanych prac – m.in. prawidłowe działanie systemu, jak i za ewentualne konsekwencje jego błędnego zaprojektowania, dostawy i wdrożenia.

Pytanie 160

§ 4 ust. 11 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„Wykonawca na 30 dni kalendarzowych przed terminem odbioru końcowego przedmiotu Umowy umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie testów akceptacyjnych. Po pozytywnym odbiorze na teście akceptacyjnym, Wykonawca przystąpi do wdrożenia produkcyjnego. Zarówno implementacja, testowanie, jak i wdrożenie, może przebiegać równolegle w czasie z zastrzeżeniem, że wszystkie testy muszą zakończyć się najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem zakończenia realizacji zamówienia.”

Zamawiający posługuje się w tym zapisie pojęciem „testów akceptacyjnych”, które zakończone mają być pozytywnym odbiorem. Zamawiający w Umowie i SIWZ nie posługuje się nigdzie pojęciem „testów akceptacyjnych”, również zapisy odnośnie odbiorów nie zawierają zasad odbioru tych testów. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „testów akceptacyjnych” i opisania w Umowie procedury odbiorów tych testów.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmuje sugestie Wykonawcy i dodaje w § 1 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt punkt 13) o brzmieniu jak poniżej:

„13) Testy akceptacyjne – działania wykonywane przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego 
(w tym w siedzibach JST AKO) mające na celu przetestowanie wdrożonego systemu i sprawdzenie zgodności z SIWZ.”

Zamawiający zmienia jednocześnie treść zapisów załącznika nr 3 do SIWZ RZIIP AKO – SOPZ dodając punkt 12.7. TESTY AKCEPTACYJNE w brzmieniu jak poniżej:

„12.7.	TESTY AKCEPTACYJNE - Organizacja podstawowych procesów testowania.

1)	Środowisko testowe.

Wszelkie testy będą odbywały się na dostarczonym przez Wykonawcę w ramach Projektu serwerze, na którym zostaną zainstalowane aplikacje oraz na stacjach roboczych mających dostęp sieciowy do wspomnianego serwera. Zakłada się, że serwer będzie posadowiony fizycznie w siedzibie Zamawiającego, gdzie zostanie zlokalizowany ośrodek testowania.

2)	 Osoby i ich role

Zasadniczą rolą osobową w procesie testowania jest rola Testera, który wykonuje właściwe testy. Wskazane, by dla zespołu Testerów został wyznaczony Kierownik Zespołu Testerów - osoba odpowiedzialne za organizację pracy Testerów i rozstrzyganie ew. wątpliwości.

Z uwagi na proponowaną procedurę postępowania, symetryczną rolą właściwą dla przyjmowania wyników testów oraz reagowania na zgłoszone uwagi jest Adresat testów. Podobnie wskazane jest, by zespół Adresatów wyników testów posiadał Kierownika Zespołu Adresatów testów.

Podstawowym założeniem procesu testowania jest wykonanie „testów z udziałem Zamawiającego”. W związku z tym proponuje się następujące składy zespołów:

Zespół Testerów: nie mniej niż 2 osoby reprezentujące Zamawiającego oraz 1 przedstawiciel Wykonawcy. Przedstawiciel Wykonawcy powinien przeprowadzić nie mniej niż 30% testów.

Kierownik Zespołu Testerów: 1 osoba, przedstawiciel Zamawiającego.

Zespół Adresatów testów: osoby biorące udział w projekcie po stronie Wykonawcy, dobierane w zależności od potrzeb (czyt. wyników testów).

Kierownik Zespołu Adresatów testów: 1 osoba, przedstawiciel Wykonawcy.

3)	 Zakres i metoda testowania

Testowaniem objęte zostaną wszystkie funkcjonalności RZIIP AKO rozbudowywane oraz istniejące w zakresie, w jakim wskazano to w SIWZ.

Testowaniu podlegają z osobna wszystkie kolejne moduły i funkcje oprogramowania wg kryteriów:

•	Funkcjonalność / poprawność działania,

•	Wydajność,

Wyjaśnienie ww. kryteriów oraz precyzyjny wykaz wszystkich testów do przeprowadzenia znajduje się w ppkt. 6.

W systemie dokumentacji mogą wystąpić testy z wynikiem „T" (Tak, wynik Pozytywny) lub „N” (wynik Negatywny).

W praktyce mogą wystąpić przypadki, gdy uznanie wyniku testu za pozytywny jest dyskusyjne lub występują obiektywne trudności w modyfikacji zachowania testowanego elementu (mogą wynikać np. z usterek oprogramowania narzędziowego takich jak system operacyjny, przeglądarka internetowa itp.). Dotyczy to może także pomysłów na modyfikację elementów, których wygląd i sposób działania został wcześniej (podczas trwania projektu) uzgodniony i zaakceptowany. Należy w takich przypadkach uzupełnić pole „Uwagi” odpowiednim komentarzem. W takich sytuacjach niezbędna będzie także ocena ważności analizowanego przypadku przez wskazania czy jest to usterka typu:

a)	krytycznego - błędy, które uniemożliwiają funkcjonowanie Produktu cząstkowego oraz blokujące pracę użytkowników (uniemożliwiający dalsze testowanie z powodu zawieszenia się aplikacji lub jej „niespodziewanego” zamknięcia czy nieobsłużonego wyjątku, blokujące proces biznesowy, powodujące zniszczenie danych lub zaburzenie ich spójności), błędy uniemożliwiające kontynuację procesu będącego przedmiotem danego scenariusza testowego,

b)	ważnego - błędy umożliwiające zakończenie procesu testowania danego scenariusza, ale nie będące błędami krytycznymi np. błędy logiczne lub takie, które mają duży wpływ na poprawne działanie Produktu cząstkowego (niepoprawne algorytmy, niezgodność z przyjętymi wymaganiami i uzgodnieniami, niezgodność z przyjętymi standardami),

c)	usterki - usterki, które nie mają wpływu na funkcjonalność odbieranego Produktu cząstkowego (literówki, podświetlenia itp.),

d)	zmiany - uwagi funkcjonalne bądź niefunkcjonalne odbiegające od dotychczasowych ustaleń, zgłaszane przez Zamawiającego w trakcie testów (np. rozszerzenia, zmiany sposobu działania itp.).

4)	 Dokumentacja testów

Proponuje się, aby wyniki testów dokumentowane były na bieżąco z wykorzystaniem indywidualnego arkusza testów jednostkowych zawierających scenariusze testowania danej funkcjonalności (szczegóły zostaną ustalone na etapie tworzenia projektu technicznego wdrożenia).

5)	 Czas trwania testów

Proponuje się, aby testy przeprowadzone zostały w okresie 7 dni od momentu przekazania oprogramowania. Testy winny odbyć rozpocząć się na 30 dni przed terminem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego o którym mowa w § 3 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt.

6)	 Testowane cechy oprogramowania

Poniżej omówiono cechy oprogramowania zarówno w aspekcie jego funkcjonalności jak i obsługi przez użytkownika, które podlegają weryfikacji w trakcie testów.

a) Funkcjonalność / poprawność działania („F”) - weryfikacja działania danej funkcji polegająca na sprawdzeniu pod kątem spełniania wymagań Zamawiającego.

b) Wydajność („W”) - testy wydajności mają na celu sprawdzenie, czy czas realizacji określonych funkcji oprogramowania mieści się w dopuszczalnych granicach. Granice te określają wspólnie Kierownik Zespołu Testerów i Kierownik Zespołu Adresatów testów.

c) Wykaz niezbędnych testów.

Ww. wykaz zostanie ustalony na etapie tworzenia projektu technicznego wdrożenia oraz uszczegółowiony nie później niż 10 dni przed realizacją testów akceptacyjnych.”.

Pytanie 161

§ 4 ust. 14 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„Działania Wykonawcy mogą być realizowane tylko pod nadzorem Zamawiającego
(w tym powołanego przez niego eksperta i/lub inspektora nadzoru i/lub innego upoważnionego przez niego przedstawiciela).”

Zgodnie z literalnym brzmieniem tego zapisu Wykonawca zobowiązany były wykonywać wszelkie prace związane z realizacją niniejszej Umowy pod nadzorem Zamawiającego. Wydaje się, że intencją Zamawiającego było objęcie nadzorem prac realizowanych u Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie 
i odpowiednią modyfikację treści zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający przez powyższe zapisy rozumie działania mające miejsce u Zamawiającego (w tym 
w siedzibach JST AKO) oraz nadzór nad wdrażanym oprogramowaniem. Czynności Wykonawcy wynikające z realizacji umowy wymagać będą obecności Zamawiającego (lub poprzez upoważnionego przez niego przedstawiciela) w przypadkach takich jak m.in. działania związane 
z bezpośrednim dostępem do infrastruktury Zamawiającego (JST AKO) np. sieci komputerowej, serwerów itp. Zamawiający zapewnia sobie (lub poprzez upoważnionego przez niego przedstawiciela) nadzór merytoryczny nad realizowanym zamówieniem. Wnioskowana zmiana zapisów w ocenie Zamawiającego jest bezzasadna, gdyż nie jest jego intencją ciągła obecność Zamawiającego (lub upoważnionej przez niego przedstawiciela) w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę np. w siedzibie Wykonawcy (jak i w każdym miejscu realizacji zamówienia).

Pytanie 162

§ 4 ust. 25 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„25. Objęcia RZIIP AKO asystą techniczną na zasadach i warunkach zgodnych z Umową na asystę techniczną RZIIP AKO obowiązującą w dniu odbioru przedmiotu Umowy.”

Czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej Umowy na asystę techniczną? Tak sugerowałby powyższy zapis, jednak SIWZ wskazuje, że asysta techniczna stanowi część przedmiotu Umowy 
i winna zostać wykonana w ramach tej Umowy. Prosimy o wyjaśnienie i odpowiednią modyfikację treści zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść zapisów umowy w § 4 ust. 25 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„25. Objęcia RZIIP AKO asystą techniczną na zasadach i warunkach zgodnych z Umową na asystę techniczną RZIIP AKO obowiązującą w dniu odbioru przedmiotu Umowy.”

Winno być:

„25. Zamawiający wymaga objęcia RZIIP AKO asystą techniczną na zasadach i warunkach zgodnych 
z niniejszą Umową.”

Pytanie 163

§ 4 ust. 28 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN związaną 
z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). 
W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia umowy i wyznaczy mu w tym celu co najmniej siedmiodniowy termin. Po upływie tego terminu Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.”

Wskazane jest dodatkowe wezwanie Wykonawcy do spełnienia jego obowiązku.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis umowy w § 4 ust. 28 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„28. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN związaną 
z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). 
W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy) o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.”

Winno być:

„28. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 PLN związaną 
z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (lub polisy) przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy umowa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). 
W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia umowy i wyznaczy mu w tym celu co najmniej siedmiodniowy termin. Po upływie tego terminu i nieprzedłożenia polisy przez Wykonawcę Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.”

Pytanie 164

§ 5 ust. 5 pkt. 7 Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.”

Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką gospodarczą numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty wskazuje się każdorazowo na fakturze VAT, taką zasadę przyjęto również w tym wzorze Umownym w rozliczeniach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Proponowany zapis rodzi problemy i wymaga aneksowania Umowy w przypadku zmiany konta bankowego, wnosimy więc 
o jego wykreślenie.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku i wykreśla zapis umowy w § 5 ust. 5 pkt. 7) - załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt o brzmieniu:

„7) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.”.

Pytanie 165

§ 6 ust. 4 pkt 2 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie 14 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym;”

Takie wymaganie stawiane Wykonawcy jest niemożliwe do spełnienia, nie będzie on bowiem 
w stanie w ciągu 14 dni kalendarzowych znaleźć bezrobotnego o odpowiadających mu kwalifikacjach. Zapis ten nie bierze pod uwagę charakteru procesu rekrutacyjnego i obecnego kształtu rynku pracy. Wnosimy o modyfikację tego zapisu w taki sposób, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania czynności, jakie podejmuje w celu zatrudnienia bezrobotnego.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i zmienia brzmienie  § 6 ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt przychyla się do wniosku w sposób następujący:

Jest:

„2) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego 
w terminie 14 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym;”

Winno być:

„2) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego 
w terminie 30 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym;”

Pytanie 166

§ 8 ust. 2 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiający nie ogranicza (nie definiuje i nie narzuca) Wykonawcy rodzaju zastosowanego oprogramowania. Wymaga jednakże udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w sytuacji opisanej powyżej, licencji Wykonawcy (sublicencji) na zasadach zgodnych z zapisami załącznika do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” punkt 5.4 12.4 „Wymagania odnośnie licencji.”

Zapisy te zawiera punkt 12.4 załącznika, nie jak błędnie wskazano punkt 5.4.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się z postulowaną zmianą zawartą w pytaniu i koryguje oczywistą omyłkę pisarską zawartą w § 8 ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„2. Zamawiający nie ogranicza (nie definiuje i nie narzuca) Wykonawcy rodzaju zastosowanego oprogramowania. Wymaga jednakże udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w sytuacji opisanej powyżej, licencji Wykonawcy (sublicencji) na zasadach zgodnych z zapisami załącznika do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” punkt 5.4 „Wymagania odnośnie licencji.”

Winno być:

„2. Zamawiający nie ogranicza (nie definiuje i nie narzuca) Wykonawcy rodzaju zastosowanego oprogramowania. Wymaga jednakże udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w sytuacji opisanej powyżej, licencji Wykonawcy (sublicencji) na zasadach zgodnych z zapisami załącznika do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” punkt  12.4 „Wymagania odnośnie licencji.”

Pytanie 167

§ 8 ust. 3, ust. 4, ust. 7 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„3. Licencje na oferowane oprogramowanie użytkowe mają być licencjami bez limitów (patrz: SIWZ), na pełne korzystanie z oferowanego systemu informatycznego (warunki nie odnoszą się do licencji na oprogramowanie podstawowe, które jest licencjonowane na zasadach ogólnych producenta).”

„4. Licencja na oferowane oprogramowanie użytkowe, zakresem pól eksploatacji, obejmuje również korzystanie z oferowanego systemu RZIIP AKO w pełnym zakresie na urządzeniach należących do Zamawiającego, a znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych JST AKO w granicach wyznaczonych przeznaczeniem i funkcjonalnością przedmiotu zamówienia.”

„7. Zamawiający ma prawo do wykonywania dowolnej ilości kopii zapasowych oprogramowania użytkowego oraz przetwarzania za ich pomocą danych, pod warunkiem, że kopie te będą używane jedynie w wypadku awarii lub usterki oprogramowania użytkowego.”

Po pierwsze, określenie „licencje bez limitów” nie jest pojęciem ustawowym na gruncie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie wyjaśnia o jakich limitach tych licencji mowa. Po drugie, zapisy ust. 4 i 7 to w istocie kolejne pola eksploatacji, na których miałaby być udzielona licencja. W zestawieniu z zapisami odnośnie licencji zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (nie zaś w samym SIWZ, jak wskazano w Umowie) klauzula odnośnie udzielenia licencji staje się nieczytelna. Sugerujemy więc skompilowanie w Umowie kompletnego zapisu (z uwzględnieniem pól eksploatacji wskazanych w ust. 4 i 7) odnośnie licencji na oprogramowanie użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy ust. 4 i 7, o których mowa w pytaniu. Zamawiający zaznacza, iż zapisy § 8 umowy należy czytać łącznie z zapisami pkt. 12.4 załącznika nr 3 SIWZ RZIIP AKO – SOPZ. Przez SIWZ należy rozumieć również wszystkie jej elementy składowe (załączniki), w tym SOPZ.

Przez określenie „licencji bez limitów” Zamawiający wymaga by przekazane licencje nie posiadały ograniczeń czasowych oraz użytkowych – pozwalały na pełną skalowalność i rozwój systemu.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) – „Nie wymaga zezwolenia uprawnionego: sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie 
z programem komputerowym”.

Pytanie 168

§ 8 ust. 8, ust. 9 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„Zamawiający ma prawo do wykonywania dowolnej ilości kopii dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji oraz wprowadzania w niej zmian wynikłych z rozwoju systemu. Zamawiający ma prawo do pełnego wykorzystywania dokumentacji (szkolenia, instruktaże, informacje na WWW, działania inne zgodne ze statutem Zamawiającego).”

Zapis ten odnosi się do kolejnego pola eksploatacji i praw zależnych do dokumentacji. Zapisy 
o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji zawiera kolejny, 9 ustęp tego paragrafu i przywołane powyżej postanowienia powinny się w nim znaleźć.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeniesienia praw autorskich dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji systemu, tak by móc w razie potrzeby dokonywać w niej zmian i poprawek oraz móc wykorzystywać ją w innych czynnościach przedstawionych w § 8 ust. 8 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt. § 8 ust. 9 ww. załącznika należy interpretować jako rozszerzenie zapisów poprzednich paragrafów.

Pytanie 169

§ 8 ust. 10 Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„Zamawiający ma prawo do dowolnego - zgodnego ze statutem Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych miasta i służb publicznych) - wykorzystania przekazanych materiałów/dokumentacji /projektów graficznych/interfejsów/innych materiałów opracowanych dla Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.”

Korzystanie z utworów w rozumieniu prawa autorskiego powinno następować albo na podstawie licencji, albo po pozyskaniu autorskich praw majątkowych do utworu. Ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych nie posługuje się pojęciem „wykorzystania”. Co więcej, Zamawiający posłużył

się w tym ustępie, niezdefiniowanym wcześniej, pojęciem „materiałów”, które jest w opinii Oferenta zbyt szerokie. Stoimy na stanowisku, że Zamawiający winien precyzyjnie opisać w zapisach dotyczących licencji i nabycia autorskich praw majątkowych transfer uprawnień do korzystania z dzieł w zakresie, jaki jest dla niego niezbędny, zaś zapis ust. 10 jest zbędny, nieostry i szkodliwy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w zakresie § 8 ust. 10 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„10. Zamawiający ma prawo do dowolnego - zgodnego ze statutem Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych miasta i służb publicznych) - wykorzystania przekazanych materiałów/dokumentacji /projektów graficznych/interfejsów/innych materiałów opracowanych dla Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.”

Winno być:

„10. Zamawiający ma prawo do dowolnego - zgodnego ze statutem Zamawiającego (w tym JST AKO) –korzystania z wytworzonych i przekazanych opracowań / dokumentacji / projektów graficznych / interfejsów / innych dokumentów opracowanych dla Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej Umowy.”

Pytanie 170

§ 9 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Informacje i materiały będą przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie sukcesywnie według zapotrzebowania, nie później jednak niż 14 5 dni kalendarzowych od zgłoszonego pisemnie takiego zapotrzebowania. Przekazywanie danych będzie miało każdorazowo charakter protokólarny.”

Termin czternastodniowy jest stanowczo zbyt długi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby niezbędne dane przekazywać Wykonawcy niezwłocznie. Takie zasady współpracy ułatwią realizację przedmiotu Umowy i pomogą w terminowej realizacji kontraktu.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywisty błąd w § 9 ust. 4 załącznika nr 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„4. Informacje i materiały będą przekazywane Zamawiającemu sukcesywnie według zapotrzebowania, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszonego pisemnie takiego zapotrzebowania. Przekazywanie danych będzie miało każdorazowo charakter protokólarny.”

Winno być:

„4. Informacje i materiały będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie według zapotrzebowania, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszonego pisemnie takiego zapotrzebowania. Przekazywanie danych będzie miało każdorazowo charakter protokólarny.”

Pozostałe zapisy, o których mowa w pytaniu pozostają bez zmian.

Pytanie 171

§ 11 ust. 2 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wynosi nettobrutto: ............................................ zł (słownie: ………………………………..... zł), brutto ……………………………. zł (słownie: ………………………………..... zł) w tym podatek VAT w wysokości ..........……...... zł (słownie: ………………………….zł.).”

Zasadne jest wskazanie kwoty netto oraz kwoty brutto ze wskazaniem należnego podatku VAT, taki zapis wynagrodzenia ułatwia rozliczenie podatku i ewentualne zmiany w przypadku podniesienia lub obniżenia podatku VAT.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 172

§ 11 ust. 5 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana
w Umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest
do wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. Natomiast W przypadku podniesienia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej Umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.”

Różnicowanie sytuacji Wykonawcy i Zamawiającego w przypadku zmiany stawek podatku VAT nie ma uzasadnienia i jest krzywdzące dla Zamawiającego, wnosimy o zmianę zapisu na symetryczny dla stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 173

§ 11 ust. 11 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiający Strony nie wyrażają zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi
z niniejszej Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 174

§ 12 ust. 8 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku,
a w szczególności do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentacji. W przypadku, gdy składającym wniosek jest Zamawiający, a Wykonawca uważa złożony wniosek za niezasadny zobowiązany jest do przedstawienia swojego stanowiska wraz ze stosownymi obliczeniami potwierdzającymi niezasadność złożonego przez Zamawiającego wniosku.”

Zamawiający w pierwszym zdaniu ustępu opisuje aneks, o którym mowa w ust. 1. Ustęp 1 tego paragrafu nie zawiera jednak zapisów dotyczących aneksowania Umowy. Prosimy o wyjaśnienie 
i doprecyzowanie zapisów Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 8 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku, 
a w szczególności do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentacji. W przypadku, gdy składającym wniosek jest Zamawiający, a Wykonawca uważa złożony wniosek za niezasadny zobowiązany jest do przedstawienia swojego stanowiska wraz ze stosownymi obliczeniami potwierdzającymi niezasadność złożonego przez Zamawiającego wniosku.”

Winno być:

„8. Z przyczyn o których mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Druga Strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku, a w szczególności do żądania dodatkowych wyjaśnień i dokumentacji. W przypadku, gdy składającym wniosek jest Zamawiający, a Wykonawca uważa złożony wniosek za niezasadny zobowiązany jest do przedstawienia swojego stanowiska wraz ze stosownymi obliczeniami potwierdzającymi niezasadność złożonego przez Zamawiającego wniosku.”

Pytanie 175

§ 13 ust. 1 pkt 1) Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„usługi opracowania systemu informatycznego - poprzez prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, przez które rozumie się w szczególności jego sprawność i funkcjonalność;”

„Usługa opracowania systemu informatycznego” nie jest pojęciem zdefiniowanym wcześniej 
w Umowie i wskazanie tejże „usługi” jako przedmiotu objętego gwarancją i rękojmią może budzić problemy interpretacyjne. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uszczegółowienie zapisu.

Odpowiedź:

W związku z pytaniem Zamawiający zmienia treść zapisu § 13 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„1) usługi opracowania systemu informatycznego - poprzez prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, przez które rozumie się w szczególności jego sprawność i funkcjonalność;”

Winno być:

„1) systemu RZIIP AKO - poprzez prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania, przez które rozumie się w szczególności jego sprawność i funkcjonalność;”

Pytanie 176

§ 13 ust. 1 zdanie ostatnie Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego, jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego (nie ograniczonego funkcjonalnie) działania tegoż systemu, zapewnienia wsparcia technicznego (asysty technicznej) i bieżącej aktualizacji systemu.”

Asysta techniczna opisana jest w pkt 4.10 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
i stanowi odrębne od gwarancji zobowiązanie umowne. Wskazane byłoby dokładne określenie na czym ta asysta ma polegać, umowa bowiem i przywołany powyżej dokument tego nie precyzują. Obowiązek aktualizacji również nie wynika z uprawnień gwarancyjnych, stanowi odrębne zobowiązanie, opisane nie wprost, a wynikające z szeregu zapisów w Szczegółowym Opisie. Prosimy 
o wydzielenie tych zobowiązań z paragrafu dotyczącego gwarancji i szczegółowe ich opisanie w treści umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił asystę techniczną po wdrożeniu systemu RZIIP AKO (w tym konsultacje związane z obsługą systemu) przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi. Zamawiający ze względu na złożoność systemu oraz ilości poszczególnych jednostek biorących udział w przedsięwzięciu nie może określić maksymalnej liczby godzin asysty technicznej. W związku z powyższym asysta techniczna winna trwać przez okres równy udzielonej gwarancji i rękojmi. Jednocześnie poprzez asystę techniczną Zamawiający rozumie m.in. prawo do wszystkich bezpłatnych nowych wersji oprogramowania, jak również nowych funkcjonalności, prawo do korzystania z pomocy specjalistów Wykonawcy w zakresie udokumentowanych funkcji systemu (telefoniczny "hot-line", jak i poprzez pocztę elektroniczną), dostęp do stron internetowych dla Klientów, gdzie m.in. zawarte są użyteczne informacje dotyczące oprogramowania Wykonawcy.

Pytanie 177

§ 13 ust. 6 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Przegląd przed upływem okresu rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.”

Ewentualnie prosimy o zmianę zapisu z uwzględnieniem wezwania Wykonawcy i, w przypadku jego niestawienia się, uznania za podpisanie protokołu bez uwag. Zapis w obecnym brzmieniu jest nieakceptowalny, zaś brak udziału Wykonawcy w czynności nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w celu uszczegółowienia zmienia treść § 13 ust. 6 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„6. Przegląd przed upływem okresu rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy.”

Winno być:

„6. Przegląd przed upływem okresu rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału Wykonawcy, w sytuacji pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 
o terminie odbioru z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i nie stawienia się Wykonawcy we wskazanym terminie.”.

Pytanie 178

§ 13 ust. 8 pkt 8) Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wszystkich modyfikacji do dostarczonego oprogramowania użytkowego, dokonywania poprawek i uzupełnień do wytworzonego oprogramowania użytkowego, w tym również rozszerzenia i zmiany funkcjonalności w zakresie drukowanych dokumentów, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego;”

Zobowiązania opisane w powyższym punkcie dotyczą ulepszania przedmiotu Umowy w okresie gwarancyjnym, nie zaś utrzymywania go w sprawności i naprawiania wad i usterek. Takie prace nie są ujęte w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i winny być objęte odrębną umową,

Odpowiedź:

Zamawiający przez powyższy zapis rozumie aktualizację systemu w zakresie zaimplementowanych narzędzi i funkcjonalności. Zamawiający traktuje aktualizację systemu i jego elementów jako nierozłączny przedmiot gwarancji i rękojmi.

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 179

§ 13 ust. 9 Umowy- Oferent wnosi o wyjaśnienie treści wzoru Umowy:

„Szczegółowe zasady i warunki gwarancji oraz terminy usunięcia awarii sprzętowej i programowej określa pkt. 5.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.”

Punkt 5.5. wskazanego dokumentu „5.5. Szczegóły w zakresie dotyczącym użytkowników systemu zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie zatwierdzania Projektu technicznego wdrożenia.” Proszę 
o wskazanie właściwego odniesienia.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską i zmienia zapis § 13 ust. 9 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„9. Szczegółowe zasady i warunki gwarancji oraz terminy usunięcia awarii sprzętowej i programowej określa pkt. 5.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.”

Winno być:

„9. Szczegółowe zasady i warunki gwarancji oraz terminy usunięcia awarii sprzętowej i programowej określa pkt. 12.5 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.”

Pytanie 180

§ 13 ust. 11 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminów serwisu gwarancyjnego sprzętu lub oprogramowania użytkowego, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu ze wskazaniem co najmniej siedmiodniowego terminu zastrzega sobie prawo zlecenia usług serwisowych firmom trzecim 
i obciążenia Wykonawcy kosztami tych usług. Koszty te będą odliczane od kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, lub Wykonawca będzie obciążony fakturą za te usługi.”

W przypadku wykonania zastępczego wskazane jest wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do realizacji jego obowiązków.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 181

§ 14 ust. 1 pkt. 2 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2;

2) za opóźnienie zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości:

a) 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy dzień przekroczenia terminu odbioru końcowego w przypadku zwłoki opóźnienia nie przekraczającegoj 
1 miesiąc, jednak nie więcej niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy dzień przekroczenia terminu odbioru końcowego w przypadku zwłoki opóźnienia powyżej
 1 miesiąca, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

c) 10% wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2, w przypadku niewykonania zamówienia do dnia 5 października 2018 r. (jeśli dotyczy),

Kara umowna wskazana w literze c) jest rażąco wysoka, równa karze za odstąpienie
od Umowy. Co więcej, Umowa zawiera zapisy odnośnie kar za opóźnienie (proponujemy zwłokę), zbędne jest dodawanie do jej treści dodatkowego zapisu odnośnie kary.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 182

§ 14 ust. 1 pkt. 8 Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„za opóźnienie w usunięciu wad (awarii, usterek, niezgodności z SOPZ, projektem technicznym wdrożenia) stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;”

Sankcją za nieusunięcie wad jest niepodpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru, co skutkuje brakiem rozliczenia Umowy i zapłaty na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie, jeśli do takiej sytuacji dojdzie, a terminy wykonania Umowy nie są przekroczone nie istnieje uzasadnienie do obciążania wykonawcy dodatkowymi karami Umownymi.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 183

§ 14 ust. 2 Umowy- Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie niezrealizowanej usługi osobie/firmie trzeciej. Koszt tego zlecenia zostanie odliczony od kwoty będącej gwarancją należytego wykonania Umowy lub Wykonawca zostanie obciążony fakturą za to zlecenie.”

Zapis ten jest w istocie powtórzeniem § 13 ust. 11Umowy i jest przez to zbędny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 184

§ 14 ust. 1 Umowy- Oferent wnosi o dodanie do z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2;

Wskazane jest symetryczne zabezpieczenie Stron przed odstąpieniem od Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 185

§ 14 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Łączna, wysokość kar Umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2.

Strony uprawnione są do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar Umownych. W zakresie, w jakim nie narusza to przepisów powszechnie obowiązującego prawa, maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, wszystkich kar Umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe w związku z  Umową na jakiejkolwiek innej podstawie niż odpowiedzialność kontraktowa, w tym również z czynów niedozwolonych, ograniczona będzie do kwoty stanowiącej równowartość 50% łącznego Wynagrodzenia brutto. Ponadto, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za utracone korzyści, czyste straty finansowe, szkody pośrednie lub następcze.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 186

§ 15 ust. 3 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wszelkie wierzytelności, wynikające z niniejszej Umowy, nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego. drugiej Strony.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 187

§ 16 ust. 10 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa obowiązującej 
w poszczególnych JST AKO oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych w JST AKO w treści, jakie obowiązywały w dniu podpisania niniejszej Umowy. Wymóg dotyczy Wykonawcy, podwykonawców oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadania.”

Wykonawca może zaakceptować jedynie instrukcje w dniu zawarcia tej Umowy, ich ewentualne zmiany nie mogą mieć wpływu na zakres jego obowiązków.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 188

§ 17 ust. 3 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (20% kwoty określonej
w ust. 1) zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji zostanie zwrócona Wykonawcy do 15 dni po upływie okresu gwarancji, przez który rozumie się upływ okresu gwarancji dla systemu informatycznego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku zawartego w pytaniu. Jednakże Zamawiający zmienia zapis 
§ 17 ust. 3 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy (20% kwoty określonej w ust. 1) zostanie zwrócona Wykonawcy do 15 dni po upływie okresu gwarancji, przez który rozumie się upływ okresu gwarancji dla systemu informatycznego.”

Winno być:

„3. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (20% kwoty określonej w ust. 1) zostanie zwrócona Wykonawcy do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi o której mowa w § 13 ust. 1”.

Pytanie 189

§ 19 ust. 2 pkt 4 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości 
o fakcie realizowania przez Wykonawcę Umowy w sposób rażąco niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, SIWZ lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2. W przypadku powzięcia wiadomości o takim naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu co najmniej czternastodniowego terminu do usunięcia naruszeń.”

W przypadku tak rażącej sankcji jak odstąpienie od Umowy niezbędne jest dodanie do tego ustępu procedury wcześniejszego wezwania oraz uszczegółowienie, że chodzi o rażące naruszenie, 
w przeciwnym wypadku, nawet nieistotne i pomijalne naruszenie postanowień Umowy mogłoby prowadzić do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 19 ust.1 załącznika nr. 1 SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości 
o fakcie realizowania przez Wykonawcę Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, SIWZ lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2.”

Winno być:

„1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia wiadomości 
o fakcie realizowania przez Wykonawcę Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, SIWZ lub normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem naliczenia kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 2. W przypadku powzięcia wiadomości o takim naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczenia mu co najmniej  7 dniowego terminu do usunięcia naruszeń.”.

Pytanie 190

§ 19 ust. 2 pkt 4 Umowy - Oferent wnosi o wykreślenie z treści wzoru Umowy następującego zapisu:

„gdy zostanie wydany nakaz zajęcia jakiejkolwiek części majątku Wykonawcy”

Tak sformułowany zapis umowny daje Zamawiającemu możliwość natychmiastowego odstąpienia od Umowy po zajęciu nawet nieistotnym i pomijalnym dla działania Wykonawcy. Wnosimy więc 
o usunięcie tego zapisu lub zmodyfikowanie go poprzez wskazanie progu istotności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis, którego dotyczy pytanie.

Pytanie 191

§ 20 ust. 2 Umowy- Oferent wnosi o zmianę treści wzoru Umowy w sposób następujący:

„Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko i koszt oraz uiści wszelkie niezbędne związane z tym opłaty, a w szczególności koszty transportu, cła oraz koszty ubezpieczenia, jeżeli takowe są wymagane, aby zrealizować przedmiot Umowy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu i oprogramowania używanego przy realizacji niniejszej Umowy obciąża Wykonawcę do momentu przekazania danej części sprzętu Zamawiającemu na podstawie podpisania częściowego protokołu odbioru. Ryzyko dotyczące całości przedmiotu Umowy zostanie przekazane Zamawiającemu w momencie podpisania protokołu końcowego.”

Wykonawca nie może ponosić ryzyka za sprzęt, który został już przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu częściowego odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający w związku z pytaniem (w celu uszczegółowienia zapisów) zmienia treść § 20 ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ RZIIP AKO – umowa projekt w sposób następujący:

Jest:

„2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własne ryzyko i koszt oraz uiści wszelkie niezbędne związane z tym opłaty, a w szczególności koszty transportu, cła oraz koszty ubezpieczenia, jeżeli takowe są wymagane, aby zrealizować przedmiot umowy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu i oprogramowania używanego przy realizacji niniejszej umowy obciąża Wykonawcę do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego”.

Winno być:

„2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego (w tym JST AKO) na własne ryzyko i koszt oraz uiści wszelkie niezbędne związane z tym opłaty, a w szczególności koszty transportu, cła oraz koszty ubezpieczenia, jeżeli takowe są wymagane, aby zrealizować przedmiot Umowy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu i oprogramowania używanego przy realizacji niniejszej Umowy obciąża Wykonawcę do momentu przekazania danej części sprzętu Zamawiającemu na podstawie podpisania protokołu przekazania sprzętu”.

Pytanie: 192

Dot. 6.16. System musi umożliwiać obsługę m.in. następujących formatów danych:

- W zakresie zasilania (…)

- import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.;

Pytanie:

Czy przez „import danych” Zamawiający rozumie pobranie danych do swoich systemów, czy jedynie wyświetlenie mapy w aplikacji mapowej? Informujemy, że nie ma możliwości pobrania danych

z Google Maps czy Bing Maps. W przypadku chęci wyświetlania map, jako podkładów mapowych, czy Zamawiający jest gotowy ponieść opłaty za korzystanie z wymienionych map wynikające z ich licencji, czy też Zamawiający wymaga, aby opłaty były ponoszone przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie: 193

Dot. 8.12.1) Zamawiający wymaga integracji RZIIP AKO w zakresie pobierania danych i połączenia z istniejącymi systemami informatycznymi (…).Do wykonawcy należy przygotowanie definiowalnego narzędzia zasilającego system RZIIP AKO (…).Struktury bazy, sposób dostępu i pobierania danych oraz wszelkie szczegóły techniczne Wykonawca uzgodni z autorem/właścicielem oprogramowania. Wszystkie koszty integracji pokryje Wykonawca. (…) Zakres importu danych zostanie ustalony (dostosowany) na etapie Projektu technicznego wdrożenia. Należy wziąć pod uwagę możliwość rozszerzenia importu w przypadku nowego oprogramowania producenta, dla którego funkcje zasilające zostały już przygotowane.

- Czy przez opisanie typu bazy danych, jako „strona”, Zamawiający rozumie Stronę internetową?. Jeśli tak, to prosimy o informację jak Zamawiający wyobraża sobie integrację ze strona internetową?. Prosimy o przykład takich rozwiązań. Czy Zamawiający bierze pod uwagę przypadek, kiedy po stronie backendu „strony” nie będzie dostępnego API umożliwiającego integrację? Czy w przypadku braku możliwości technicznych dla danej integracji, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza zawartą w pytaniu sugestię dotyczącą „strony” rozumianej, jako strona internetowa. Przez pobranie danych / integrację ze wspomnianą w pytaniu „stroną” rozumieć należy pobranie danych (m.in. w celu zachowania np. geometrii, danych – jeżeli są poprawne), podlinkowanie, czy inne działania mające na celu realizację zasilenia RZIIP AKO danymi.

W przypadku obiektywnego (potwierdzonego przez Zamawiającego) braku możliwości integracji, 
o której mowa powyżej (np. brak dostępnego API, zaszyfrowane dane w bazie) oraz eksportu, wymóg ten dla danego oprogramowania nie będzie obligatoryjny.

- Czy zamawiający oferuje pomoc przy integracji z systemami trzecimi w postaci udostępnienia dokumentacji systemu, wsparcia w kontakcie z wykonawcą systemu, itp.? Czy w przypadku udowodnionego braku współpracy ze strony wykonawcy systemów trzecich, braku dokumentacji, Zamawiający rozważy rezygnację z dennej integracji.

Odpowiedź:

Zamawiający w ramach posiadanych możliwości deklaruje pomoc przy integracji z systemami trzecimi. Zamawiający podkreśla jednocześnie, iż sam brak współpracy ze strony wykonawcy systemów trzecich, czy brak dokumentacji (o czym mowa w pytaniu) nie może być podstawą rezygnacji z integracji systemów wymienionych w SOPZ z systemem RZIIP AKO. Rezygnacja 
z przedmiotowej integracji jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji zaistnienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających integrację (potwierdzonych przez Zamawiającego).

Zamawiający w odpowiedzi na pytania 87 i 91 udzielił wyjaśnień na pozostałe kwestie podnoszone przez Wykonawcę.

Pytanie: 194

Dot. pkt. 9 Tabela 5. Zasilacz UPS dla głównych serwerów

Zamawiający wymaga, aby minimalny czas podtrzymania przy obciążeniu 50% wynosił minimum 25 minut. Na rynku dostępne są rozwiązania, które zapewniają podtrzymanie w wymiarze 24 minut, a które są tańsze od wymaganych przez Zamawiającego od 25-50%.

Zamawiający nie określił typu obudowy dla zasilaczy UPS.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg zawarty w SOPZ, o którym mowa w pytaniu.

Zamawiający w Tabeli 5 – pozycja 8 wskazał typu obudowy dla zasilaczy UPS „Obudowa typu RACK 19 cali 1-2U (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania zasilacza w szafie Rack).”.

Pytanie: 195

Dot. pkt. 10 Tabela 9. Komputerowe stacje robocze

Żaden z wiodących na rynku producentów nie oferuje rozwiązań spełniających jednocześnie wymogi: komputer AiO >=21”, 2x USB z boku obudowy, min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu, Zasilacz zewnętrzny

- W związku z powyższym, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przejściówek w celu spełnienia wymagań, np. dotyczących gniazd słuchawek i mikrofonu?

- Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania z zasilaczem wewnętrznym, jako rozwiązaniem równorzędnym z punktu widzenia technologicznego i nie mającego wpływu na sposób realizacji projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie podanym przez Wykonawcę (dotyczącym pozycji 6 Tabeli 9 – „…Obudowa zintegrowana z monitorem typu All in One wyposażona w 2 wbudowane głośniki audio min. 2x2W, 
w min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu, w min. 2 gniazda USB…”), dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w postaci tzw. przejściówki. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy podane w Tabeli 9, nie dopuszczając zastosowania rozwiązania opartego na zasilaczu wewnętrznym.

Pytanie: 196

Dot. pkt. 9 Tabela 7. Konsola KVM - wysuwana konsola z LCD z klawiaturą i touchpadem, wysokość 1U.

Zamawiający wymaga zachowania parametru: „Najwyższa rozdzielczość 2048 x 1536”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego ekranu w celu spełnienia wskazanego kryterium?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dodatkowego ekranu w celu spełnienia wymogu, 
o którym mowa w pytaniu.

- Biorąc pod uwagę treść udzielonych odpowiedzi i zmian w SIWZ, o których mowa w pkt I niniejszej „Informacji” w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam dzień składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: 26 października 2017 roku. Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

- Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, na który Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć (nie ulega on przedłużeniu).

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

/---/

Grzegorz Sapiński