Załącznik do oferty

.........................., dnia ................................

..........................................

(pieczęć Wykonawcy/ów)

Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni 
oraz maty absorbującej uderzenia

| Lp. | Nazwa / jednostka | Parametry techniczne (minimalne) wymagane | Parametry techniczne oferowanej nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| Nawierzchnia ze sztucznej trawy: ……………………………….. (nazwa) |
| 1. | Typ | Włókno monofilowe wzmocnione rdzeniem w dwóch odcieniach zielonego w jednym pęczku lub Dwa rodzaje włókna: - typ włókna pierwszego – monofilowe wzmocnione rdzeniem, - typ włókna drugiego – fibrylowane proste w min. dwóch odcieniach zielonego w jednym pęczku |  |
| 2. | Materiał włókna | 100% polietylen |  |
| 3. | dtex | ≥ 12 000 |  |
| 4. | Wysokość włókna | ≥ 60 mm |  |
| 5. | Ilość pęczków | ≥ 6.800/m2 |  |
| 6. | Gęstość/m2 | ≥ 110 000 włókien |  |
| 7. | Grubość włókien | Włókno monofilowe ≥ 290 mikronów Włókno fibrylowane ≥ 110 mikronów |  |
| 8. | Waga włókna/m2 | ≥ 1 500 g |  |
| 9. | HIC | ≥ 1,4 |  |
| 10. | Wypełnienie | Piasek oraz granulat EPDM z recyklingu kolor szary |  |
| 11. | Nawierzchnia certyfikowana przez IRB | TAK |
| 12. | Nawierzchnia certyfikowana FIFA Quality PRO | TAK |
| Mata absorbująca uderzenie: ……………………………….. (nazwa) |
| 13. | Typ | PE |  |
| 14. | Grubość | ≥20 mm |  |
| 15. | Odporność na rozciąganie | ≥0,15 MPa |  |
| 16. | Absorpcja wstrząsu | od 55 do 85% |  |